1)Sondagens:

As sondagens de reconhecimento para fins de qualificação ambiental deverão ocorrer de acordo com os procedimentos da Norma ABNT NBR 15.492.

OBS.: Recomenda-se a utilização de equipamento do tipo trado oco (hollow-stem-auger). Este equipamento evita a mistura de sedimentos durante o processo de perfuração.

Amostragem, acondicionamento e preservação das amostras de solo deverão seguir procedimentos descritos no Capitulo 6.300 da Norma CETESB, 2001.

2)Amostragem/monitoramento Qualitativo d’Água Subterrânea:

Amostragem/monitoramento qualitativo d’água subterrânea deverá ocorrer pelo método de purga, por baixa vazão (low-flow), segundo a Norma D 6771-02 da ASTM (American Society Testing and Materials – Devices Used for Ground-Water Quality Investigations).

OBS.: Método de amostragem d’água subterrânea (purga por baixa vazão) necessita o monitoramento dos parâmetros químicos indicadores da estabilidade hidrogeoquímica como temperatura, pH, condutividade específica, EH, oxigênio dissolvido (OD) e turbidez. Purga será concluída quando for alcançada a parametrização hidrogeoquímica.. A amostragem d’água subterrânea, portanto, deverá ocorrer, após o término do processo de purga.O término da purga não poderá ser balizado somente com a estabilização dos parâmetros temperatura e pH. Planilhas contendo a parametrização hidrogeoquímica deverão ser apresentadas, com o relatório dos resultados analíticos da amostragem de solo em base seca e d’água subterrânea para os parâmetros de interesse.

*O acondicionamento e preservação da amostra d’água subterrânea deverão ocorrer de acordo com os procedimentos descritos no Capítulo 6.410 da Norma CETESB, 1999.

*Amostragem/monitoramento qualitativo d’água subterrânea deverá ocorrer somente em poços de monitoramento construídos e instalados, de acordo com ABNT NBR 15.495-1-2007 e 15.495-2-2007. Portanto, deverá ser comprovada a qualificação destes equipamentos a norma supracitada, por meio de relatório técnico elaborado por profissional legalmente habilitado com ART, acompanhada obrigatoriamente de Declaração de Responsabilidade, na qual o profissional Declara Sob as Penas da Lei e de Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal que os equipamentos (poços de monitoramento) estão de acordo com a Norma Técnica supracitada, antes do inicio do processo da amostragem d’água subterrânea.

*As amostragens de água subterrânea deverão ocorrer com acompanhamento da SMAM.

Portanto deverão ser agendadas com antecedência.

3) Poços de Monitoramento:

Poços de monitoramento que estiverem em desacordo com a norma técnica citados, com coluna d’água inexpressiva, ou sem recuperação do nível d’água (NA) ou obstruídos deverão ser tamponados e reinstalados. Relatório técnico referente ao tamponamento (poços inadequados), reinstalação e instalação de novos equipamentos, de acordo com a norma da ABNT, elaborado por profissional habilitado, com ART acompanhado dos perfis litológico e construtivo deverá ser apresentado, com o resultado analítico da amostragem de solo em base seca e d’água subterrânea para os parâmetros de interesse.

4) Análises Físico-químicas:

*A análise física d’água subterrânea:

▪determinação do pH.

*As análises químicas de solo e d’água subterrânea deverão ocorrer para os parâmetros:

▪metais; compostos voláteis e semi voláteis (BTEX, PAHs, TPHs), clorados (benzeno, etanos, etenos, fenóis, metanos)¸ ésteres, pesticidas organoclorados.

*As análises químicas d’água subterrânea também deverão ocorrer para Óleos e Graxas (mineral) e Surfactantes (substâncias tenso-ativas).

5) Resultados analíticos:

Os resultados analíticos de solo em base seca e/ou d’água subterrânea para os compostos voláteis e semi voláteis - (TPHs, PAHs e BTEX) deverão ser comparados com os valores orientadores de qualidade estabelecidos pelo CONAMA 420/09 e Lista Holandesa (Dutch Reference Framework) padrão de referencia internacionalmente conhecido.

Os resultados analíticos d’água subterrânea para Óleos e Graxas (mineral) deverão ser comparados com o valor de referência estabelecido pela Resolução CONSEMA 128/2006.

Os resultados analíticos d’água subterrânea para o Surfactante (substâncias tenso-ativas) deverão ser comparados com os valores de referência estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/11 e Resolução do Consema 128/06.

OBS.: Valores orientadores de qualidade são definidos considerando padrões de toxicidade a saúde humana e ecotoxicidade (saúde do sistema – ecossistêmica), para vários cenários de exposição.

6) Laboratórios:

Os resultados analíticos (análises químicas) de solo em base seca e/ou d’água subterrânea somente serão aceitos quando realizados por laboratórios com qualificação comprovada para a ISO/IEC 17.025 e acreditados no INMETRO, conforme preconiza o CONAMA 420/09, para os parâmetros de interesse a serem investigados.

As certificações laboratoriais (ISO/IEC 17.025 e as acreditações do INMETRO) deverão acompanhar o Relatório de Avaliação Ambiental com os resultados analíticos do monitoramento do site.

7) Não são aceitos pela SMAMS:

a) Amostragens d’água subterrânea realizadas em desacordo com o procedimento determinado, sem a comprovação do agendamento/acompanhamento da SMAM.

b) Análises químicas realizadas por laboratórios sem acreditação no INMETRO (para os parâmetros de interesse a serem investigados); sem certificação (ISO 17.025); sem os Ensaios de Proficiência - Programas de Calibração Interlaboratoriais, atualizado.

c) Laudos de análises químicas sem assinatura do profissional legalmente habilitado e desacompanhado da ART; sem os cromatrogramas; sem cadeia de custódia; sem as planilhas com as informações relativas à parametrização hidrogeoquímica alcançada/obtida para realizar amostragem d’água subterrânea pelo método de purga por baixa vazão.

d) Relatórios de avaliação ambiental/monitoramento hidroquímico do site; sem laudo conclusivo do profissional legalmente habilitado; sem assinatura do responsável técnico; sem ART do responsável técnico; sem laudo técnico comprovação a característica dos poços de monitoramento a Norma (ABNT NBR 15.495), elaborado por um profissional legalmente habilitado com ART, acompanhado dos perfis construtivos e litológicos e da Declaração desse profissional Sob as Penas da Lei e de Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal Declarando que os equipamentos (poços de monitoramento) foram construídos e instalados de acordo com a Norma Técnica supracitada.

8) Remediação (Plano Gerenciamento Ambiental):

Sendo diagnosticada no monitoramento ambiental contaminação do site, em nível de intervenção/investigação, ou acima destes valores, segundo a Lista Holandesa e Conama 420/09, respectivamente, o empreendedor, ou os proprietários ou os possuidores legais do imóvel, ficam desde já notificados a providenciar e apresentar a SMAM:

a) Investigação Ambiental Detalhada, segundo a ABNT NBR 15.515-3-2013, visando delimitar as plumas contaminantes.

b) Plano de Gerenciamento Ambiental (remediação), em conformidade com legislação nacional.

c) Análise de Risco Toxicológico a Saúde Humana segundo a ABNT NBR 16.209-2013, ou pela metodologia proposta pelo Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (CETESB, MGAC, 2001).

d) A(s) matrícula(s) do imóvel e informar o Cartório de Registro de Imóveis, no qual a(s) matricula(s) está(ão) registrada(s) no prazo de 30 dias, após a constatação do fato (contaminação).

Todos os estudos e relatórios deverão ser elaborados por profissional legalmente habilitado acompanhado de ART).

OBS1.:

Formalização da Proposta Técnica de Remediação deverá ocorrer através de processo administrativo próprio, no qual o requerente solicitará a SMAM Licença de Instalação destinada a Remediar o site.

Nesta etapa, recomenda-se que os monitoramentos ambientais, ocorram com periodicidade trimestral.

O Plano de Gerenciamento com Monitoramento Ambiental somente poderá ser implementado, após o aceite pela SMAM e deverá eliminar os riscos ao meio ambiente à saúde da população.
A SMAMS emitirá documento, com o enquadramento da condição ambiental do imóvel, nos Termos do Conama 420/09, para que ocorra a Averbação da referida condição, a margem da(s) matricula(s) imobiliária(s), pelo Cartório de Registro de Imóveis.
Cópia do documento, emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis, com a consignação da condição ambiental (Termos do Conama 420/09), averbada na(s) matricula(s) imobiliária(s) deverá ser apresentada a SMAM no prazo de 30 dias, após o registro do dado na matricula do imóvel pelo Cartório.

*O descumprimento destes dispositivos incorre em infração e sanções penais derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conforme dispõe a Lei Federal 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais).

*Ocorrendo fase livre de contaminação, realizar imediatamente os procedimentos de remoção, com acompanhamento técnico.

Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional legalmente habilitado deverá ser apresentada à SMAM, antes do início dos trabalhos.

Relatório elaborado pelo responsável técnico informando às medidas que foram implementadas e que estão em curso deverá ser apresentado a SMAM com periodicidade mensal. Caso haja detecção de índices de explosividade, o responsável técnico deverá implementar todas as medidas de segurança minimizando os riscos ambientais, e comunicar de imediato o fato a SMAMS,  através dos telefones 3289-7528, 3289-7529, 3289-7534 e 3289- 7535, bem como o Corpo de Bombeiros.

OBS2.:

Permanecendo o imóvel impactado (contaminado), por substâncias químicas em decorrência de atividade antrópica, após o prazo previsto para a mitigação do site, providenciar e apresentar a SMAM no prazo de 30 dias:

a) nova análise de risco à saúde humana segundo a ABNT NBR 16.209-2013, ou pela metodologia proposta pelo Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (CETESB, MGAC, 2001), elaborado por profissional habilitado com a Anotação de Responsabilidade Técnica;

b) um novo Plano de Gerenciamento Ambiental, elaborado por profissional habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica acompanhado de cronograma executivo detalhando a periodicidade dos monitoramentos d'água subterrânea.

OBS3.:

O sítio será considerado remediado quando os valores estabelecidos pela legislação nacional e/ou normas internacionais, usadas como referencia na ausência de parâmetros na legislação nacional, forem alcançados e mantidos, após o encerramento da remediação. Este período de monitoramento conforme prevê o Art. 36 do Conama 420/09 é definido pelo órgão ambiental competente.

O período de monitoramento do site, pós remediação ou após o encerramento da remediação, para os parâmetros de interesse estabelecido pela SMAM, são de 02 ciclos hidrológicos, com periodicidade semestral.

A SMAMS fornecerá para o empreendedor, ou para os proprietários, ou para os possuidores legais do imóvel documento, a fim de que possam realizar a margem das matrículas imobiliárias, a nova Averbação da condição ambiental do imóvel (Termos do Conama 420/09), perante o Cartório de Registro de Imóveis.

OBS 4.: 
A utilização futura da área para outro fim fica condicionada à compatibilidade do terreno ao uso futuro pretendido, conforme Resolução CONAMA 420/09.

OBS 5.:
Ocorrendo qualquer alteração na titularidade do empreendimento e na razão social comunicar o fato à SMAM, com vistas à atualização dessas informações, conforme determina a Legislação Ambiental.

Ocorrendo à transferência da titularidade do imóvel e estando o sítio impactado (contaminado), fica desde já estabelecido e o cedente (devedor ambiental) deverá notificar o terceiro ou os sucessores da existência do passivo incidente na área adquirida, e das medidas de Gestão Ambiental que estão em andamento.

Ocorrendo o encerramento da atividade, o empreendedor deverá comunicar o fato à SMAM, apresentando o plano de desativação, conforme determina a Legislação Ambiental.

O descumprimento destas disposições incorre em infração e sanções penais derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conforme dispõe a Lei Federal 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais).