PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO/GERENCIAMENTO AMBIENTAL

Base Legal: Resolução CONAMA 420/2009, Lei nº 6.938/81, de 31/08/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), Lei nº 10.406/02.

OBS.: A Investigação de sites com objetivo de confirmar ou não a existência de substancias de origem     antrópica nas áreas suspeitas deverá ocorrer segundo a ABNT NBR 15.515-2.

- Sondagens para amostragem de solo e instalação de poços de monitoramento:

As sondagens de reconhecimento para fins de qualificação ambiental deverão ocorrer de acordo com os procedimentos da Norma ABNT NBR 15.492.

OBS.: Recomenda-se a utilização de equipamento do tipo trado oco (hollow-stem-auger). Este equipamento evita a mistura de sedimentos durante o processo de perfuração.

Amostragem, acondicionamento e preservação das amostras de solo deverão seguir procedimentos descritos no Capitulo 6.300 da Norma CETESB, 2001.  Deverão ser apresentadas as cadeias de custódia.

- Amostragem/monitoramento qualitativo d’água subterrânea:

Amostragem/monitoramento d’água subterrânea para fins de qualificação ambiental deverá ocorrer pelo método de purga, por baixa vazão (low-flow), segundo a Norma D 6771-02 da ASTM (American Society Testing and Materials – Devices Used for Ground-Water Quality Investigations), com acompanhamento dos parâmetros químicos indicadores da estabilidade hidrogeoquímica como temperatura, pH, condutividade específica, EH, oxigênio dissolvido (OD) e turbidez.

A amostragem d’água subterrânea/monitoramento hidroquímico somente será aceita quando a coleta ocorrer dos poços de monitoramento construídos e instalados, de acordo com ABNT NBR 15.495-1-2007 e 15.495-2-2007, após o término do processo de purga, que será concluído quando for alcançada a parametrização hidrogeoquímica.

As planilhas contendo os dados da parametrização hidrogeoquímica deverão ser apresentadas, com os resultados analíticos da amostragem de solo em base seca e d’água subterrânea para os parâmetros de interesse, bem como a cadeia de custódia.

Se não for possível a utilização da técnica por baixa vazão (low-flow) a justificativa deve ser bem embasada, caso contrário, não serão aceitas.

As amostragens deverão ocorrer com acompanhamento da SMAM devendo este acompanhamento ser AGENDADO/COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 03 DIAS.

OBS.: O acondicionamento e preservação da amostra d’água subterrânea deverão ocorrer de acordo com os procedimentos descritos no Capitulo 6.410 da Norma CETESB, 1999.

- Poços de monitoramento:

A comprovação da qualificação das instalações/equipamentos (poços de monitoramento) a Norma Técnica da ABNT NBR 15.495-1-2007 e 15.495-2-2007 deverão ocorrer por meio de relatório técnico elaborado por profissional legalmente habilitado com ART, acompanhada obrigatoriamente de Declaração de Responsabilidade, na qual o profissional Declara Sob as Penas da Lei e de Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal que os equipamentos (poços de monitoramento) estão de acordo com a Norma Técnica supracitada, antes do inicio do processo da amostragem d’água subterrânea.

Os poços de monitoramento que estiverem em desacordo com a norma técnica citada, ou obstruído, ou com coluna d’água inexpressiva, ou sem recuperação do nível d’água (NA), deverão ser tamponados e reinstalados. Fica dispensada do cumprimento do disposto (reinstalação dos poços de monitoramento), quando for justificado e reconhecido a escassez d’água do sistema, com embasamento técnico, caso contrário, não serão aceitos.

OBS.: O relatório técnico referente ao tamponamento (poços inadequados), reinstalação e instalação de novos equipamentos, de acordo com a Norma da ABNT e elaborado por profissional habilitado, com ART acompanhado dos perfis litológico e construtivo deverá ser apresentado, com o resultado analítico da amostragem de solo em base seca e d’água subterrânea para os parâmetros de interesse.

- Análises físico-químicas:

As análises químicas de solo, em base seca, deverão ocorrer para: Metais; Compostos Voláteis e Semi Voláteis (BTEX, PAHs, TPHs – total e fingerprint), Clorados (benzeno, etanos, etenos, fenóis, metanos); Ésteres e Pesticidas Organoclorados.

As análises d’água subterrânea deverão ocorrer para os parâmetros:

- Físicos: pH e EH;

- Químicos: Metais; Compostos Voláteis e Semi Voláteis (BTEX, PAHs, TPHs – total e fingerprint), Clorados (benzeno, etanos, etenos, fenóis, metanos); Ésteres; Pesticidas Organoclorados; Óleos e Graxas (mineral) e Surfactantes (substâncias tenso-ativas).

- Resultados Analíticos:

Os resultados analíticos de solo, em base seca, para Metais; Compostos Voláteis e Semi Voláteis (BTEX, PAHs, TPHs – total e fingerprint), Clorados (benzeno, etanos, etenos, fenóis, metanos); Ésteres; e Pesticidas Organoclorados deverão ser comparados com os valores orientadores de qualidade estabelecidos pelo CONAMA 420/09 e Lista Holandesa (Dutch Reference Framework) padrão de referencia internacionalmente conhecido.

Os resultados analíticos d’água subterrânea para:

a) Metais; Compostos Voláteis e Semi Voláteis (BTEX, PAHs, TPHs – total e fingerprint), Clorados (benzeno, etanos, etenos, fenóis, metanos); Ésteres; e Pesticidas Organoclorados deverão ser comparados com os valores orientadores de qualidade estabelecidos pelo CONAMA 420/09 e Lista Holandesa (Dutch Reference Framework) padrão de referencia internacionalmente conhecido;

b) Óleos e Graxas (mineral);

c) Surfactantes (substâncias tenso-ativas).

OBS¹.: Valores orientadores de qualidade são definidos considerando padrões de toxicidade a saúde humana e ecotoxicidade (saúde do sistema – ecossistêmica), para vários cenários de exposição.

OBS².: Sendo solicitada amostragem d’água superficial, os parâmetros de interesse serão definidos caso a caso, e os resultados analíticos deverão ser comparados com os Valores orientadores dispostos na Resolução Consema 128/2008 e Conama 430/11 e alterações posteriores. Sendo que a SMAM adotará o parâmetro que for mais restritivo para avaliação.

- Laboratórios:

Os resultados analíticos (análises químicas) de solo em base seca e/ou d’água subterrânea e/ou superficial somente serão aceitos quando realizados por laboratórios com qualificação comprovada para a ISO/IEC 17.025 e acreditados no INMETRO, conforme preconiza o

CONAMA 420/09, para os parâmetros de interesse a serem investigados, acompanhados de Ensaios de Proficiência - Programas de Calibração Interlaboratoriais, atualizados.

OBS.: As certificações laboratoriais (ISO/IEC 17.025 e as acreditações do INMETRO) deverão acompanhar os Relatórios de Avaliação/Monitoramento/Gerenciamento Ambientais.

- Não serão aceitos pela SMAM:

a) Laudos de análises químicas sem assinatura do profissional legalmente habilitado e desacompanhado da ART; sem os cromatrogramas; sem as planilhas com as informações relativas à parametrização hidrogeoquímica alcançada/obtida para realizar amostragem d’água subterrânea pelo método de purga por baixa vazão;

b) Relatórios de avaliação ambiental/monitoramento hidroquímico do site; sem laudo conclusivo do profissional legalmente habilitado; sem assinatura do responsável técnico; sem ART do responsável técnico; sem laudo técnico comprovando a característica dos poços de monitoramento a Norma (ABNT NBR 15.495), elaborado por um profissional legalmente habilitado com ART, acompanhado dos perfis construtivos e litológicos e da Declaração desse profissional sob as penas da Lei e de Responsabilidade Administrativa, Civil e Penal declarando que os equipamentos (poços de monitoramento) foram construídos e instalados de acordo com a Norma Técnica supracitada.

- Remediação (Plano Gerenciamento Ambiental):

Sendo diagnosticada na avaliação/monitoramento ambiental do site contaminação, por substâncias químicas em decorrência de atividade antrópica, com concentrações no solo e águas subterrâneas no valor de intervenção/investigação, ou acima destes níveis, segundo a Lista Holandesa e Conama 420/09, respectivamente, ou fase livre, o titular desta licença, o requerente, o proprietário, ou o possuidor legal, fica desde já notificados a providenciar e apresentar a SMAM:

- Investigação Ambiental Detalhada, segundo a ABNT NBR 15.515-3-2013, visando delimitar as plumas contaminantes, no prazo de 90 dias após a constatação do fato (contaminação);

b) Plano de Gerenciamento Ambiental (remediação), em conformidade com legislação nacional, acompanhado de cronograma executivo, após a delimitação da pluma(s) de contaminação. Este plano deverá ser encaminhado/formalizado através de processo administrativo próprio, no qual o requerente solicitará Licença de Instalação destinada a remediar o site, sendo que a sua implementação somente poderá ocorrer, após o aceite da SMAM;

c) Análise de Risco Toxicológico a Saúde Humana segundo a ABNT NBR 16.209-2013, ou pela metodologia proposta pelo Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (CETESB, MGAC, 2001);

d) A(s) matrícula(s) do(s) imóvel(is) onde esta localizado o empreendimento, bem como informar o Cartório de Registro de Imóveis, no qual a(s) matricula(s) está(ão) registrada(s) no prazo de 30 dias, após a constatação do fato (contaminação). A SMAM emitirá documento, com o enquadramento da condição ambiental do imóvel, nos Termos do Conama 420/09, para que ocorra a Averbação da referida condição, a margem da(s) matricula(s) imobiliária(s), pelo Cartório de Registro de Imóveis. Cópia do documento, emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis, com a consignação da condição ambiental (Termos do Conama 420/09), averbada na(s) matricula(s) imobiliária(s) deverá ser apresentada a SMAM no prazo de 30 dias, após o registro do dado na(s) matricula(s) do imóvel.

OBS.: O empreendedor, ou os proprietários ou os possuidores legais do imóvel ficam dispensados do cumprimento do disposto, quando for reconhecido que a concentração de substâncias é de ocorrência natural, a área não será considerada contaminada. Entretanto será necessário à implementação de ações específicas de proteção à saúde humana que deverão ocorrer, após o aceite pelo poder público competente.

- Disposições gerais:

9.1) Ocorrendo o encerramento de uma atividade potencialmente impactante, para os recursos naturais, o empreendedor fica desde já notificado a comunicar o fato à SMAM, e apresentar um plano de desativação, conforme determina a Legislação Ambiental.

9.2) Ocorrendo qualquer alteração na titularidade do empreendimento potencialmente poluidor e na razão social, o empreendedor fica desde já notificado a comunicar o fato à SMAM, com vistas à atualização da informação, conforme determina a Legislação Ambiental.

9.3) O empreendedor cuja atividade impactante tenha acarretada contaminação do site (devedor ambiental), não sendo o proprietário do imóvel, fica desde já notificado a comunicar o possuidor legal da área sobre a incidência de passivo no imóvel, bem como os proprietários dos imóveis lindeiros, caso a contaminação atinja estes imóveis.

9.4) Ocorrendo à transferência da titularidade do imóvel e estando o sítio impactado (contaminado), fica desde já estabelecido e o cedente (devedor ambiental) deverá notificar o terceiro ou os sucessores da existência do passivo incidente na área adquirida, e das medidas de Gestão Ambiental que estão em andamento.

OBS.: As comprovações a que se referem os itens 9.1 a 9.4 deverão ser apresentadas à SMAM.

9.5) Ocorrendo fase livre de contaminação no site, realizar imediatamente os procedimentos de remoção, com acompanhamento técnico. Sendo constatado/detectado índices de explosividade, o responsável técnico deverá implementar todas as medidas de segurança minimizando os riscos ambientais, comunicando de imediato o fato a SMAM através dos telefones 3289-7528, 3289-7529, 3289-7534 e 3289- 7535, o Corpo de Bombeiros, além de acionar a EPAE.

9.6) Permanecendo o imóvel impactado (contaminado), por substâncias químicas em decorrência de atividade antrópica, com concentrações no solo e águas subterrâneas no valor de intervenção/investigação, ou acima destes níveis, segundo a Lista Holandesa e Conama 420/09, respectivamente, após o prazo previsto para a mitigação do site, o empreendedor, ou os proprietários ou os possuidores legais do imóvel deverão providenciar e apresentar a SMAM no prazo de 30 dias:

a) nova análise de risco à saúde humana segundo a ABNT NBR 16.209-2013, ou pela metodologia proposta pelo Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (CETESB, MGAC, 2001), elaborado por profissional habilitado com a Anotação de Responsabilidade Técnica;

b) um novo Plano de Gerenciamento Ambiental, elaborado por profissional habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica acompanhado de cronograma executivo detalhando a periodicidade dos monitoramentos d'água subterrânea, que somente poderá ser implementado após o aceite da SMAM.

9.7) O sítio será considerado remediado quando os valores estabelecidos pela legislação nacional e/ou normas internacionais, usadas como referencia na ausência de parâmetros na legislação nacional, forem alcançados e mantidos, após o encerramento da remediação. Este período de monitoramento do site, pós remediação, conforme prevê o Art. 36 do Conama 420/09 é definido pelo órgão ambiental competente. Sendo assim a periodicidade dos monitoramentos deverá ocorrer no mínimo semestralmente durante 02 ciclos hidrológicos. Sendo os relatórios de acompanhamento apresentados a SMAM no período estabelecido.

9.8) A utilização futura da área para outro fim fica condicionada à compatibilidade do terreno ao uso futuro pretendido, conforme dispõe a Resolução CONAMA 420/09.

9.9) Constatada após o período de monitoramento a adequação do site, ou seja, a eliminação do perigo (redução do risco oriundo da contaminação) a níveis toleráveis, segundo os valores orientadores de qualidade, alicerçados no padrão de toxidade à saúde humana e ecotoxidade, estabelecidos pela legislação nacional e normas de referencia internacionalmente conhecidos a SMAM fornecerá

para o empreendedor, ou para os proprietários, ou para os possuidores legais do imóvel documento, a fim de que possa realizar a margem das matrículas imobiliárias, a nova Averbação

da condição ambiental do imóvel (Termos do Conama 420/09), perante o Cartório de Registro de Imóveis.

9.10) Sendo constatado o descumprimento do disposto, neste instrumento, o empreendedor, ou os proprietários ou os possuidores legais do imóvel, estarão sujeitos às cominações legais, ou seja, o descumprimento destas disposições incorre em infração e sanções penais derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, conforme dispõe a Lei Federal 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais).

OBS.: Todos os referidos e estudos deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados com ART.

VERSÃO 1 atualizada JUNHO/2015