Projeto Básico:

Duplicação da Estrada Juca Batista

Trecho compreendido entre a Estrada Edgar Pires de Castro e a Rua João Vieira de Aguiar Sobrinho

Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Porto Alegre

Junho de 2022

Sumário

1.	Apresentação	5

2.	Objeto	6

2.1.	Especificação do Objeto	6

3.	Justificativa	7

4.	Considerações Iniciais	7

5.	Plano de Trabalho	11

5.1.	Estudos e Levantamentos Preliminares	11

5.2.	Estudo de Alternativas	11

5.3.	Projetos Preliminares	12

5.4.	Estudos e Levantamentos Definitivos	12

5.4.1.	Levantamento Topográfico	13

5.4.2.	Estudos Geotécnicos	17

5.4.3.	Cadastro das redes	21

5.5.	Conteúdo dos Projetos Componentes	22

5.5.1.	Memorial Descritivo	22

5.5.2.	Memorial de Cálculos	22

5.5.3.	Detalhes Gráficos	22

5.5.4.	Quantitativos e Orçamento	23

5.5.5.	Cronograma Físico e Financeiro	25

5.5.6.	Registro Fotográfico	26

5.5.7.	Apêndices	26

5.5.8.	Produto Final	26

6.	Projetos Componentes	28

6.1.	Projeto Executivo Geométrico	28

6.1.1.	Planimétrico	28

6.1.2.	Perfil Longitudinal	28

6.1.3.	Seções Transversais	29

6.1.4.	Interseções Viárias	29

6.1.5.	Pavimento da Via	29

6.1.6.	Pavimento da Ciclovia	30

6.1.7.	Pavimento dos Passeios	30

6.2.	Projeto Executivo de Pavimentação	30

6.2.1.	Dimensionamento do Pavimento	30

6.2.2.	Emprego de Materiais	32

6.3.	Projeto Executivo de Drenagem Pluvial	32

6.3.1.	Condicionantes do Projeto Executivo de Drenagem Pluvial	32

6.3.2.	Projeto Geotécnico	33

6.3.3.	Projeto de Drenagem Superficial	34

6.3.4.	Projeto Hidráulico	34

6.3.5.	Projeto Estrutural	35

6.4.	Projeto Executivo das Redes de Água e Esgoto	35

6.4.1.	Especificações dos Serviços	36

6.4.2.	Coleta de Dados	37

6.4.3.	Projeto das Redes de Abastecimento de Água	38

6.4.4.	Projeto das Redes de Esgotamento Sanitário	40

6.5.	Projeto Executivo de Obras de Arte	42

6.5.1.	Ponte	43

6.5.2.	Obras de Contenção	53

6.6.	Projeto Executivo de Extração e Disposição Final de Materiais	56

6.6.1.	Extração de Materiais	56

6.6.2.	Disposição Final de Materiais	57

6.7.	Projeto Executivo das Instalações Elétricas	57

6.7.1.	Rede de Distribuição de Energia	60

6.7.2.	Iluminação Pública	61

6.8.	Projeto Executivo de Acessibilidade	62

6.8.1.	Passeios Públicos	64

6.8.2.	Sinalização Podotátil	66

6.9.	Projeto Executivo de Mobilidade Urbana	68

6.9.1.	Premissas Para a Elaboração do Projeto	69

6.9.2.	Plano Funcional Viário	73

6.9.3.	Projeto Planimétrico Funcional	73

6.9.4.	Projeto de Sinalização Viária	74

6.10.	Projeto Executivo Socioeconômico	74

6.10.1.	Pesquisa Socioeconômica	75

6.11.	Projeto Executivo do Ambiente Natural	78

6.11.1.	Premissas do Projeto Executivo Atinentes ao Ambiente Natural	79

6.11.2.	Caracterização do Meio Físico	80

6.11.3.	Caracterização do Meio Biótico	82

6.11.4.	Arborização Viária	86

6.11.5.	Elaboração do Projeto Executivo do Ambiente Natural	87

6.11.6.	Manifestações e Anuências	88

6.12.	Projeto Executivo de Aquisição de Imóveis	88

6.12.1.	Fase I – Elaboração da Planta Geral	89

6.12.2.	Fase II – Análise da Planta Geral	90

6.12.3.	Fase III – Detalhamento do Projeto de Aquisição de Imóveis	90

6.12.4.	Fase IV – Análise do Detalhamento do Projeto	93

7.	Compatibilidade dos Projetos Complementares	94

8.	Plano de Inspeção e Manutenção	95

9.	Produto Final a Ser Entregue	96

10.	Especificação da Equipe de Trabalho	97

11.	Cronograma de Execução do Projeto Executivo	99

12.	Abreviaturas, Conceitos e Definições	99

13.	Arcabouço Legal - Leis, Decretos, Normas e Resoluções	104

14.	Referências bibliográficas	105

15.	Apêndices	106

# Apresentação

O presente Projeto Básico tem como objetivo a contratação do Projeto Executivo de duplicação da Estrada Juca Batista no trecho compreendido entre a Estrada Edgar Pires de Castro e Rua João Vieira de Aguiar Sobrinho com Rua Dr. Cecílio Monza. A extensão do trecho em questão totaliza, aproximadamente, 6 Km (seis quilômetros). Concluída a execução da obra, a via duplicada será transformada em avenida.

Para estabelecer o conteúdo mínimo a constar no produto final a ser entregue, no processo SEI n.º 20.0.000012091-0 encontram-se anexados os termos de referência setoriais, de lavra das Secretarias, Departamentos e Empresas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que possuem interface direta ou indireta com a obra em questão.

A elaboração deste Projeto Básico unificado, baseado nos termos de referências setoriais, é de responsabilidade da Diretoria de Projetos e Obras Viárias – DPOV da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI, cuja aprovação foi oportunamente consignada pelos demais responsáveis de cada setor envolvido no Projeto Executivo.

# Objeto

Contratação de empresa para a elaboração do Projeto Executivo de duplicação da Estrada Juca Batista, no trecho compreendido entre a Estrada Edgar Pires de Castro e Rua João Vieira de Aguiar Sobrinho.

## Especificação do Objeto

O trecho em questão, com extensão aproximada de 6 km (seis quilômetros), está compreendido entre a Estrada Edgar Pires de Castro e Rua João Vieira de Aguiar Sobrinho, onde tem início a Rua Dr. Cecílio Monza no Bairro Belém Novo, conforme planta do alinhamento predial da área de influência direta das obras de infraestrutura e pavimentação do Projeto Executivo, Apêndice I deste Projeto Básico.

O escopo do Projeto Executivo de duplicação compreende o detalhamento necessário para a perfeita execução de todas as obras, devendo constar como produto final, dentre outros julgados necessários, os seguintes Projetos Componentes:

- Projeto Executivo Geométrico;

- Projeto Executivo de Pavimentação;

- Projeto Executivo de Drenagem Pluvial;

- Projeto Executivo das Redes de Água e Esgoto;

- Projeto Executivo de Obras de Arte;

- Projeto Executivo de Extração e Disposição Final de Materiais;

- Projeto Executivo das Instalações Elétricas;

- Projeto Executivo de Acessibilidade;

- Projeto Executivo de Mobilidade Urbana;

- Projeto Executivo Socioeconômico;

- Projeto Executivo do Ambiente Natural;

- Projeto Executivo de Aquisição de Imóveis.

Os projetos componentes constantes neste subitem deverão detalhar, além do eixo da via, todas as obras necessárias para as interseções viárias contidas no trecho de abrangência do Projeto Executivo de Duplicação da Estrada Juca Batista.

# Justificativa

Com o desenvolvimento da atividade produtiva e residencial no sentido Sul do Município de Porto Alegre, é necessário que o gestor público proporcione a crescente melhoria da malha viária da região, buscando maior conforto e segurança ao usuário.

A Estrada Juca Batista possui condições e dimensões adequadas para escoamento dos veículos, com via duplicada, até a intersecção desta com a Estrada Edgar Pires de Castro. A partir deste ponto, a via possui pista simples até o seu final, junto à Rua João Vieira de Aguiar Sobrinho no Bairro Belém Novo.

Sendo assim, o presente Projeto Básico – PB tem como objetivo a contratação do Projeto Executivo para oportuna execução das obras de duplicação da via em questão, com vistas a sanear o problema abordado e beneficiar, assim, uma expressiva parcela da população que reside ou transita na Região.

# Considerações Iniciais

O Projeto Executivo de Duplicação da Estrada Juca Batista conforme especificação do objeto deste PB, doravante denominado Projeto Executivo, será composto por todos os projetos componentes conforme definido no Item 2.1 deste PB.

Durante a execução do Projeto Executivo, as etapas concluídas deverão ser analisadas e liberadas pela Equipe de Fiscalização, designada para tal fim, considerando o cronograma físico-financeiro apresentado na proposta ofertada pela a futura empresa contatada, doravante denominada Licitante Vencedora.

O Projeto Executivo tem como objetivo fornecer os elementos necessários para a implantação inequívoca das obras de duplicação da via em questão o qual deverá incluir no seu escopo, dentre outras vias secundárias, as duas interseções relevantes da via principal, à saber:

- Estrada Gedeon Leite e Rua do Schneider;

- Estrada Chapéu do Sol e Av. Principal da Ponta Grossa.

As vias relevantes que acessam o eixo principal da Estrada Juca Batista deverão ser detalhadas numa extensão de 50 m (cinquenta metros). Sendo assim, os custos destes detalhamentos já deverão estar incluídos no preço do objeto.

As vias e acessos de menor relevância também deverão fazer parte do escopo do Projeto Executivo. Contudo, tais vias e acessos deverão ter seu projeto detalhado numa extensão de 30 m (trinta metros).

Na concepção do Projeto Executivo deverão ser tomados os devidos cuidados no que diz respeito à compatibilidade dos projetos componentes, em especial nas cotas de encaixe da via principal com as vias transversais.

Nas vias transversais não pavimentadas, com o objetivo de evitar-se o arraste de materiais para o leito da via principal, deverá ser prevista a pavimentação na extensão de, no mínimo, 20 m (vinte metros), à critério da Equipe de Fiscalização.

Os acessos aos condomínios e loteamentos também deverão ser objeto de análise durante a concepção do Projeto Executivo, considerando-se o volume de tráfego local e a segurança viária.

Previamente à elaboração do Projeto Executivo, a Licitante Vencedora deverá elaborar e aprovar o Plano Funcional Viário junto ao órgão competente. Esta etapa é considerada preliminar e balizará todas as decisões das demais Secretarias e Departamentos do Município que, direta ou indiretamente, estarão envolvidas com elaboração e acompanhamento dos trabalhos, objeto deste PB.

O Projeto Executivo deverá ser concebido com pista dupla com múltiplas faixas em cada pista, canteiro central, ciclovia, passeios públicos, acessibilidade, paradas de ônibus em pavimento rígido, dentre outras estruturas, sendo que todos os elementos que o compõe deverão obedecer às normas vigentes, ao gabarito previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Porto Alegre - PDDUA e ao Plano Funcional Viário aprovado para a duplicação da via em questão.

Durante a elaboração do Projeto Executivo sempre que detectado a não exequibilidade da implantação definitiva das obras em etapa única, em determinado trecho da via a ser duplicada, deverá ser indicada a implantação parcial em etapas com os devidos detalhamentos que viabilizem e/ou facilitem a implantação do projeto.

Todos os projetos componentes deverão ser aprovados e licenciados, quando couber, em todas as instâncias necessárias, tais como: Secretarias, Departamentos, Empresas Públicas, Conselhos, Comissões, Concessionárias, operadoras de serviços públicos ou privados, dentre outras. Para tanto, todos os encaminhamentos e pagamento de taxas e/ou emolumentos serão de responsabilidade exclusiva da Licitante Vencedora.

Todos os projetos componentes, parte integrante do Projeto Executivo, deverão estar acompanhados da devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, ou de documento equivalente expedido pelo conselho de classe ao qual pertence o respectivo profissional técnico.

A Licitante Vencedora deverá executar quaisquer ajustes necessários ao devido licenciamento dos projetos componentes a qualquer tempo, com vistas à implantação do projeto e plena aceitação por parte do órgão financiador, se for o caso.

Para atendimento prévio e preventivo da necessidade supracitada, a Licitante Vencedora deverá cumprir as determinações constantes neste PB, bem como eventuais recomendações adicionais para a celebração de Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso com o órgão financiador federal ou internacional, para acesso à verba do Orçamento Geral da União ou de fonte de financiamento estrangeira. Neste caso a documentação técnica de engenharia, ou seja: O Projeto Executivo, deverá atender às regulamentações e fichas de verificação preliminar para operações de repasse de verbas federais ou internacionais, se for o caso.

O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto Executivo, objeto deste PB, desde a análise de alternativas até a aprovação do produto final será fiscalizado por representantes de cada Empresa, Secretaria e Departamento envolvido. Caso haja impacto em atividade gerida por órgão sem representação na Equipe de Fiscalização, tais como: ensino, turismo, cultura, dentre outros, o mesmo deverá ser cientificado.

Os Fiscais, especialmente designados para o acompanhamento dos trabalhos, serão parte da doravante denominada Equipe de Fiscalização, e também serão os responsáveis pela medição e a aprovação das faturas para o pagamento, assim como pela emissão de ordens de serviços, comunicações e notificações de infração à Licitante Vencedora nos termos da legislação vigente.

A Equipe de Fiscalização, ou quem esta indicar, fornecerá todos os elementos disponíveis e em condições de contribuir para a elaboração do Projeto Executivo, tais como:

- O Projeto Básico;

- Alinhamento do PDDUA;

- Cadastro das redes de água e esgotamento sanitário;

- Cadastro da rede de drenagem pluvial.

Desde já fica indicado como referências principais, para a elaboração do Projeto Executivo, as seguintes fontes:

- Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Porto Alegre – PDDUA (LC 434/1999 e seus complementos);

- Os Planos Diretores Setoriais do Município de Porto Alegre, tais como: Acessibilidade, Drenagem Urbana, Resíduos Sólidos, Saneamento Básico, dentre outros publicados ou não;

- Plano Funcional Viário Aprovado;

- Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre;

- Diretrizes Municipais e Código de Obras do Município (LC 284/1992);

- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Manual de Travessias Urbanas e Manual de Pavimentação, ambos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT;

- Demais legislações pertinentes a cada produto a ser entregue.

# Plano de Trabalho

Com o objetivo de estabelecer a sequência de elaboração do Projeto Executivo, o Plano de Trabalho tem como objetivo orientar a Licitante Vencedora, quanto às etapas a serem vencidas para otimização do cronograma e do Projeto Executivo propriamente dito, que é o produto final a ser entregue.

Sem prejuízos de alterações na sequência das etapas durante o desenvolvimento do Projeto Executivo, em função de fato novo ou intervenientes não previstos durante a elaboração do presente PB, o plano de trabalho deverá contar com as etapas descritas a seguir:

## Estudos e Levantamentos Preliminares

Com objetivo de otimizar os trabalhos a serem executados em campo, recomenda-se que a Licitante Vencedora efetue a primeira etapa do trabalho (etapa de gabinete) a partir de estudos e levantamentos, previamente existentes, da área de influência direta do Projeto Executivo, objeto do presente PB.

Para tanto, é necessário que os estudos e levantamentos existentes, tais como: Cadastro de redes de abastecimento de água, planialtimétrico da área de influência direta do Projeto Executivo, dados de marcos geodésicos, cadastro de redes de esgotamento sanitário, dentre outros, sejam requeridos à Equipe de Fiscalização ou junto às Empresas, Secretarias ou Departamentos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA.

De posse do material disponível, em caráter preliminar, a Licitante Vencedora avaliará conjuntamente com a Equipe de Fiscalização a elaboração do estudo de alternativas ou, se necessário, efetuará a complementação dos estudos existentes para a continuidade do plano de trabalho.

## Estudo de Alternativas

Durante a elaboração de todos os projetos componentes, conforme definido no Item 2.1 deste PB, a Licitante Vencedora deverá conceber e apresentar alternativas no que diz respeito à:

- Escopo e profundidade dos estudos e/ou projetos;

- Materiais a serem empregados na etapa de execução das obras;

- Prazo ou tempo de execução;

- Técnica de execução, incluindo a descrição das camadas do pavimento;

- Traçado;

- Impacto financeiro e/ou custos de implantação;

- Outros temas para os quais vislumbram-se alternativas.

As alternativas deverão ser apresentadas preliminarmente à Equipe de Fiscalização para que esta, conjuntamente com a Licitante Vencedora, eleja a alternativa mais adequada para compor a versão final de cada projeto componente.

## Projetos Preliminares

Definida a alternativa a ser adotada para cada projeto componente, a Licitante Vencedora deverá apresentar o projeto preliminar, de forma simplificada, para a análise por parte da Equipe de Fiscalização.

Após a devida análise da Equipe de Fiscalização, cumpridas eventuais correções e/ou complementações necessárias, a Licitante Vencedora deverá dar sequência à elaboração de cada projeto componente.

## Estudos e Levantamentos Definitivos

Com base no traçado definido no projeto preliminar, a Licitante Vencedora procederá aos estudos e levantamentos definitivos com vistas a concepção do Projeto Executivo, a partir dos seus projetos componentes.

Os estudos e levantamentos definitivos, mesmo que a partir dos estudos e levantamentos preliminares, deverão ser executados de forma a garantir a adequada elaboração dos projetos componentes, devendo possuir o detalhamento, o alcance a escala necessária para a definição inequívoca do objeto do presente PB.

O escopo dos estudos e levantamentos definitivos deverá conter, em aprofundamento necessário, os temas detalhados nos subitens a seguir.

## Levantamento Topográfico

O levantamento topográfico deverá estar referenciado ao Sistema Cartográfico de Referência do Município de Porto Alegre - SCR-POA, devendo atender ao Decreto Municipal 18315/2013 que institui o Sistema Cartográfico de Referência de Porto Alegre e a NBR 13133 - Execução de levantamento topográfico.

O levantamento topográfico deve apresentar, em planimetria, qualidade posicional melhor que 10 centímetros.

O transporte altimétrico deverá ser realizado única e exclusivamente por nivelamento geométrico ou trigonométrico desde que seja equivalente ao nivelamento geométrico classe II, segundo a norma vigente.

A altitude deve estar amarrada à referência de nível oficial mais próxima. Para regiões planas ou muito planas a Licitante Vencedora deverá consultar a Equipe de Fiscalização em relação ao erro máximo admissível no que tange a altimetria.

A execução dos levantamentos (redes de poligonais principais e secundárias, medições lineares e angulares horizontais e verticais, cálculos, exatidão das medidas realizadas, etc.) deverá seguir as disposições da norma vigente, bem como ao Decreto Municipal n.º 18.906/2015, que dispõe sobre os trabalhos de cartografia e topografia no Município de Porto Alegre.

Para elaboração dos projetos componentes, que serão parte integrante do Projeto Executivo, deverá ser efetuado levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral completo da área de influência direta do Projeto Executivo, devendo conter todo o detalhamento necessário, dos quais merecem destaque:

- Cadastro de ruas (vias e passeios, especificando o tipo de pavimento);

- Cadastro de testadas de lotes e edificações;

- Cadastro completo das edificações existentes nos locais indicados;

- Nivelamento geométrico e contranivelamento dos eixos do sistema viário projetado;

- Levantamento das seções transversais, no mínimo, na largura do projeto (bacias de contenção, pontes, bueiros, diques, calha do arroio e sistema viário), com anotação das cotas de soleiras mais significativas, estendendo-se esse limite em situações especiais, em que seja necessária a execução de muro de arrimo ou talude;

- Nivelamento de pontos auxiliares, formando uma rede de RN’s – Referências de Níveis;

- Postes e redes subterrâneas de eletricidade;

- Árvores;

- Redes de esgoto pluvial e de esgoto sanitário existente (especificando cotas de tampa e fundo e diâmetros);

- Redes de água (especificando profundidade e diâmetro da rede);

- Redes de gás, telefonia, TV a cabo e fibra-ótica (especificando a empresa responsável);

- Áreas de implantação das estruturas de contenção;

A Licitante Vencedora deverá fornecer os arquivos digitais em formato xls, contendo as informações dos pontos levantados, bem como arquivos em formato shapefile, à critério da Equipe de Fiscalização).

Deverá ser apresentada planta baixa contendo a graficação dos elementos levantados, na escala 1:1000, com eventuais detalhamentos nas escalas 1:10, 1:25, 1:50 ou outra definida pela Equipe de Fiscalização, dependo do tamanho do elemento representado. As seções transversais deverão ser apresentadas com escalas levantadas horizontal 1:100 e vertical 1:50.

Nessa etapa atinente ao levantamento topográfico, para permitir a análise por parte da Equipe de Fiscalização, deverão ser apresentados previamente os seguintes trabalhos preliminares:

- Planta baixa, na escala 1:500, ou outra que a Equipe de Fiscalização determinar, onde deverão constar a localização e cotas das soleiras mais significativas, e ser detalhados os seguintes elementos de projeto: lançamentos das coordenadas dos pontos de curvas - PC’s, pontos de intersecção - PI’s, pontos de tangentes - PT’s; lançamentos dos alinhamentos dos quarteirões; lançamentos dos elementos de relocação;

- Perfil longitudinal do terreno, nas escalas horizontal 1:500 e vertical 1:50, ou outra que a Equipe de Fiscalização determinar, com a localização e cotas das soleiras mais significativas;

- Perfis transversais do terreno, nas escalas horizontal 1:100 e vertical 1:50, ou outra que a Equipe de Fiscalização determinar.

## Planimetria

Na planimetria deverá constar, dentre outros, os seguintes elementos:

- Ensaio para a definição do eixo dos logradouros ou eixos das pistas, a partir dos dados fornecidos pela Equipe de Fiscalização;

- Implantação do eixo em tangente com estaqueamento de, no máximo, 20 em 20 metros e medidas dos ângulos planos, que deverá ser aprovado previamente pela Equipe de Fiscalização. Em trechos muito densamente povoados ou onde houver maior necessidade de detalhamento do Projeto Executivo, a distância do estaqueamento poderá ser menor a critério da Equipe de Fiscalização;

- Implantação dos elementos de relocação dos PI’s fora do local da obra, com pontos bem definidos e de fácil reconstituição, tais como divisas de imóveis ou, na falta destes, marcos de concreto;

- Cálculo e locação das curvas circulares;

- Levantamento cadastral dos imóveis que venham ser atingidos, ou que influam na implantação do Projeto Executivo, de redes de serviços público e privado, pontos de inflexão dos alinhamentos dos quarteirões, arborização de grande e médio porte, posteação e outros elementos que mereçam destaque para o projeto ou para a execução da obra. O levantamento cadastral dos imóveis que venham a ser atingidos, por conta da execução das obras, deverá ser feito de acordo com o termo de referência do projeto executivo de aquisição de imóveis;

- Levantamento das vias que sofrerão influência do tráfego durante (desvios) e posteriormente a implantação das obras do Projeto Executivo, em consonância com o Plano Funcional Viário aprovado;

- Levantamento de áreas em potencial, para análise da aquisição de imóveis, com vistas a eventual necessidade de reassentamento.

## Altimetria

Na altimetria deverá constar, dentre outros, os seguintes elementos:

- Nivelamento geométrico e contranivelamento dos eixos;

- Levantamento das seções transversais, no mínimo, na largura do projeto, com anotação das cotas de soleiras mais significativas, estendendo-se esse limite nas situações especiais em que seja necessária a execução de muro de arrimo ou talude;

- Nivelamento dos pontos auxiliares formando redes de RN’s.

## Cálculos

Na planilha de cálculos deverá constar, dentre outros, os seguintes elementos:

- Cálculo analítico das coordenadas dos pontos de interseção das tangentes e pontos notáveis das curvas;

- Cálculo das cotas do nivelamento geométrico e das seções transversais;

- Cálculo de distâncias e de áreas atingidas.

## Estudos Geotécnicos

Na etapa preliminar de elaboração de alguns dos projetos componentes, que serão parte integrante do Projeto Executivo, é impreterível o reconhecimento de solos do leito e subleito naturais da área de influência direta do Projeto Executivo.

Os estudos geotécnicos são necessários para a execução da infraestrutura e pavimentação da via principal, objeto deste PB, bem como das vias transversais que dão acesso à mesma, respeitando o Plano Funcional Viário aprovado.

Para tanto, tais estudos deverão caracterizar o perfil de solo da área de influência direta do Projeto Executivo, visando obter o traçado do perfil de solos do subleito e caracterização de seus diversos horizontes.

Deverá ser executado, ainda, a pesquisa e o mapeamento de jazidas para a obtenção de materiais terrosos e pétreos necessários para a implantação da obra conforme constante no objeto deste PB, quando for o caso.

## Reconhecimento de Campo

De posse de informações obtidas em mapas geológicos, pedológicos e geotécnicos, se disponíveis, o estudo deverá prosseguir através de vistoria no campo por profissionais especializados de comprovada experiência na área.

Nesse reconhecimento preliminar devem-se obter, dentre outras, as seguintes informações básicas e preliminares:

- Caracterização do pacote do pavimento da via principal e das transversais pavimentadas;

- Tipo de revestimento primário existente nas vias transversais não pavimentadas (ensaibramento, conservação permanente, presença de materiais pétreos, dentre outros);

- Condições topográficas e aspectos ligados à drenagem superficial e profunda da via em questão;

- Possibilidade de o leito viário projetado atingir calçadas, canteiros, quintais, residências, dentre outros.

## Estudo do Subleito

Para identificação das diversas camadas ou horizontes de solos, pela inspeção expedita no campo, deverão ser realizadas sondagens no eixo e bordas da via principal e suas transversais, e coleta de amostras de materiais para posterior ensaio em laboratório com vistas ao subsidio do controle tecnológico.

As sondagens geotécnicas deverão fornecer subsídios suficientes para a elaboração de projetos específicos (estruturas e fundações, dentre outros) quando aplicável, que serão parte integrante dos projetos componentes para os quais os estudos geotécnicos são necessários.

A amostragem, para fins de estudo do subleito, deverá será feita por meio da realização de furos de sondagem à percussão do tipo SPT - Standard Penetration Test, ou similar, ao longo do traçado do Projeto Executivo, devendo atender às normas vigentes, em especial a NBR 8036 - Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações.

O estudo do subleito deverá ser executado com coleta de amostras em espaçamento máximo de 100 m entre dois furos de sondagem consecutivos no sentido longitudinal e, no mínimo, 3 (três) furos em cada trecho de projeto, quando for o caso.

Contudo, quando o espaçamento for o máximo especificado, à critério da Equipe de Fiscalização, deverão ser feitos furos intermediários, a cada 50 m, para simples identificação tátil visual dos materiais encontrados.

As amostras de solo deverão ser coletadas em quantidade suficiente para que, em caso de dúvidas, possam ser executadas repetições dos ensaios.

A locação dos furos de sondagens deverá ser baseada nas informações contidas no reconhecimento preliminar de campo e em concordância com a Equipe de Fiscalização.

A profundidade dos furos de sondagem deverá ser de 1,5 m abaixo do greide projetado, sempre considerando a terraplanagem como referência, com o objetivo de definir o perfil geológico com maior precisão e detalhamento.

Para cada conjunto de 3 (três) furos de sondagem, independente da distância entre eles e à critério da Equipe de Fiscalização, pelo menos um dos furos deverá atingir a profundidade de 5 m, com o objetivo de melhor detalhamento do perfil estratigráfico nos trechos de lançamento de tubulações.

À critério da Equipe de Fiscalização, nos casos onde houver corte podem ser necessárias profundidades maiores, já nos casos onde houver aterro os furos de sondagem poderão ter menor profundidade ou dispensada sua execução.

A execução de furos adicionais de sondagem, com profundidade de 1,5 m abaixo do greide projetado, poderá ser realizada de acordo com a necessidade do projeto sendo necessário prever maior profundidade no caso de ocorrência de solos imprestáveis (solos atípicos) sujeitos à remoção. Neste caso, o trecho desta ocorrência deverá ser delimitado e o projeto deverá dar um tratamento adequado ao mesmo.

Em caso de ocorrência de solos de má qualidade, sujeitos à remoção, a sondagem prosseguirá até o término da camada desse solo ou até 2 m de profundidade abaixo do greide projetado.

Para cada furo de sondagem deverão ser anotadas as profundidades inicial e final de cada camada, a presença e a cota de lençol de água, quando ocorrer, ou de material com excesso de umidade. Os furos de sondagem que apresentarem lençol freático ou material com excesso de umidade deverão ficar abertos e protegidos por no mínimo 24 h (vinte e quatro horas), para a verificação da variação das cotas do nível d’água ou afloramento.

Os solos, para efeito de sua descrição em sua inspeção expedita no campo, serão classificados de acordo com a textura e cor e deverão também ser anotados as presenças de mica e matéria orgânica ou outro material significante.

Todos os elementos referidos, obtidos durante a inspeção expedita deverão ser anotados no Boletim de Sondagem.

Recomenda-se que o perfil longitudinal de solos seja plotado com escalas de 1:1000 na horizontal e 1:100 na vertical. A marcação das espessuras dos horizontes de solos deverá detalhada e plotada com escala 1:20.

No aspecto atinente ao estudo geotécnico a Licitante Vencedora deverá apresentar planta da posição dos diversos furos sondados. A planta de sondagem deverá conter, dentre outras, as seguintes indicações:

- Distância entre os diversos furos de sondagem;

- Identificação numérica de cada furo de sondagem;

- Larguras e nomes das vias transversais, com o tipo de revestimento existente e, se for o caso, projeto de reforço para o pavimento ou de novo pavimento para estas vias;

- Distância dos furos de sondagem em relação aos alinhamentos das vias mais próximas;

- Indicação da estaca, do n.º do prédio, poste ou qualquer outro elemento que indique a posição do furo de sondagem.

- Locação dos pontos com amarração no levantamento planialtimétrico.

## Ensaios

Para se proceder ao reconhecimento dos solos do subleito serão realizados os seguintes ensaios:

- Massa específica aparente seca “in situ”;

- Umidade de solos “in situ” (determinação da umidade natural);

- Granulometria;

- LL (Limite de Liquidez);

- LP (Limite de Plasticidade);

- Determinação do índice de consistência e classificação do solo no seu estado natural;

- Determinação do IP (Índice de Plasticidade) e IG (índice de Grupo);

- Proctor e ISC (Índice Suporte Califórnia);

- Ensaio de Compactação segundo a American Association of State Highway and Transportation Officials – AASHTO Normal;

- Expansão.

Os resultados dos ensaios de laboratório devem constar de um “Quadro Resumo de Resultados dos Ensaios”.

Com os dados obtidos no Quadro Resumo de Resultados dos Ensaios deverá ser efetuada a classificação dos solos pelo sistema Highway Research Board - HRB.

Os resultados apresentados no Quadro Resumo de Resultados dos Ensaios poderão ser auditados por laboratório próprio do Município de Porto Alegre ou outro indicado pela Equipe de Fiscalização.

Em caso de incompatibilidade de resultados, as amostras serão condenadas pela Equipe de Fiscalização e os ensaios deverão ser repetidos para a elaboração de novo Quadro Resumo de Resultados dos Ensaios.

## Cadastro das redes

Nos levantamentos definitivos deverão constar as redes de serviço existentes, com amarração dos seus elementos às poligonais de apoio.

A Licitante Vencedora deverá cadastrar as redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário que estiverem na área de influência direta do Projeto Executivo bem como as demais redes de serviços públicas e privadas.

## Conteúdo dos Projetos Componentes

Cumpridas as etapas atinentes ao estudo de alternativas e aprovação do projeto preliminar por parte da Equipe de Fiscalização, a Licitante Vencedora deverá elaborar os projetos componentes, conforme definido no Item 2.1 deste PB.

Os projetos componentes fazem parte do produto final a ser entregue quando da conclusão do Projeto Executivo por parte da Licitante Vencedora. Sendo assim, os projetos componentes deverão ter seu escopo elaborado de forma a garantir sua perfeita implantação, devendo constar o detalhamento necessário para tal fim.

Resguardados as diferentes especificidades de cada setor diretamente envolvido na fiscalização do Projeto Executivo, objeto deste PB, define-se como conteúdo mínimo necessário em cada projeto componente o seguinte escopo:

## Memorial Descritivo

O Memorial Descritivo deverá conter a descrição completa e detalhada do projeto complementar, desde escolha da alternativa a ser adotada até as etapas de implantação. O documento em questão deverá conter, dentre outros, a descrição dos estudos e levantamentos realizados.

## Memorial de Cálculos

No Memorial de Cálculos deverá estar a sequência e critérios do dimensionamento das estruturas que compõe o Memorial Descritivo, devendo ser realizado de acordo com as técnicas usuais e normas correspondentes.

A construção da memória de cálculos deverá ser concebida de forma racional, contendo todas as passagens, indicação das fontes de obtenção das variáveis e parâmetros e dos sistemas utilizados para o cálculo, quando for o caso.

## Detalhes Gráficos

Nos Detalhes Gráficos deverão estar incluídos as plantas baixas, seções transversais, perfis, os desenhos e croquis, dentre outros subsídios gráficos que busquem a execução inequívoca de cada projeto componente.

A graficação deverá ser apresentada com plotagens em formato A2 (420 mm x 594 mm), com selo e espaço livre para registro de verificação na face principal.

A cada revisão realizada deverão ser informadas no selo da planta as alterações efetuadas, bem como as datas destas alterações.

No formato A2 as dobras deverão ser feitas da direita para a esquerda, na vertical, em formato sanfona, a partir da dimensão (96 mm) para que a folha chegue ao formato A4. As dimensões das margens devem ser de 25 mm (esquerda) e 7 mm (direita).

As escalas dos detalhes gráficos deverão ser objeto de atenção por parte da Licitante Vencedora, devendo ser consideradas para a plotagem das plantas de forma a garantir sua adequada leitura quando da implantação das obras.

As plantas principais deverão ser plotadas com escalas horizontal de 1:500 e vertical de 1:50, sendo que a prancha inicial deverá ser o “mosaico” do projeto, que será a representação dos detalhes projetados em todas as pranchas, na escala 1:2000.

A Licitante Vencedora deverá definir, em conjunto com a Equipe de Fiscalização, a configuração de plantas com escalas diferenciadas das indicadas para as plantas principais. Tal aspecto é necessário para definição de eventuais detalhes que necessitem de escalas que permitam a visualização da planta impressa.

## Quantitativos e Orçamento

A totalização de quantidades relativas à mão de obra e/ou materiais, a serem empregados para a implantação do Projeto Executivo, deverá ser objeto de detalhamento adequado para fins da elaboração de orçamentos para implantação dos projetos componentes e, assim, do Projeto Executivo como um todo.

De posse dos quantitativos, de cada projeto componente separadamente, a Licitante Vencedora deverá consolidar o orçamento para implantação do Projeto Executivo, devendo ser apresentado de forma detalhada evitando, sempre que possível, o uso de “verba”, “conjunto”, dentre outras simplificações.

As planilhas orçamentárias deverão atender a padronização estabelecida pela PMPA, a partir da orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE/RS, constante no arquivo "Modelo_Orçamento_EPOS_DLC”, disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1WNHuVQo7Crbngr1DxSd3w3KlXMOtOV-2

Previamente a elaboração dos orçamentos, a Equipe de Fiscalização deve ser consultada tendo em vista a constante atualização do modelo da planilha orçamentária.

Os quantitativos deverão ser devidamente calculados em função do Memorial Descritivo e dos Detalhes Gráficos, sendo suas unidades compatíveis com as tabelas de preços oficiais das Secretarias e Departamentos e, na sua ausência, com base na planilha SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, ou outra que venha ser indicada pela Equipe de Fiscalização.

Caso não existam preços nas referências indicadas para a elaboração do orçamento sugere-se realizar, no mínimo, três cotações de mercado considerando a análise do valor médio e da mediana dos preços, devendo ser utilizado o valor que for mais vantajoso para o Município.

Quando houver menos do que três cotações de mercado, deve-se justificar e comprovar a não existência do mínimo de cotações necessárias para a formação de preço, sendo permitida a utilização de cotações de lojas virtuais na internet. Neste caso deve ser realizado “print” da tela para fins de comprovação.

Destaca-se que é tarefa discricionária do responsável técnico do orçamento analisar a distribuição dos preços cotados e a avaliação do seu real valor de mercado, devendo haver o descarte das cotações que forem discrepantes.

As cotações realizadas para formação de preços deverão ser comprovadas e conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Razão Social e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da empresa onde foi obtida a cotação;

- Data da cotação;

- A especificação do material/serviço/projeto a ser cotado deve ser equivalente à constante na planilha orçamentária.

Nos casos em que a cotação contenha insumo de material e prestação de serviços (mão de obra), devem ser elencados os valores de cada insumo separadamente.

As quantidades a serem cotadas devem ser compatíveis com a planilha de quantitativos e com o orçamento.

O item alusivo aos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI deverá ser apresentado em conformidade com o Decreto Municipal n.º 19.224/2015 que estabelece os critérios e os percentuais máximos, relativos às taxas de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), e alterações posteriores, à qual estabelece os percentuais máximos relativos às taxas deste benefício.

O orçamento do Projeto Executivo deverá ser segregado por projeto componente, de forma independente, sendo totalizado com o valor global para a implantação de todas as obras constantes no Projeto Executivo como um todo.

Os itens constantes dos orçamentos deverão ser totalizados, preferencialmente com as tipologias usuais de agrupamentos, à critério da Equipe de Fiscalização.

A finalização do orçamento deverá ser precedida da comparação entre o orçamento desonerado e o não desonerado. Neste caso o valor deverá ser selecionado o critério que resultará no valor global que seja mais vantajoso para o Município.

O orçamento a ser entregue deverá ser em moeda nacional, com o detalhamento de todas as obras, serviços, materiais e equipamentos constantes do Projeto Executivo elaborado.

## Cronograma Físico e Financeiro

Finalizado o orçamento, a Licitante Vencedora deverá elaborar o cronograma físico-financeiro do Projeto Executivo, contendo as principais etapas de implantação das obras com o objetivo de aferir o tempo de implantação e o cronograma de desembolso dos recursos financeiros a serem empenhados.

Assim como nos orçamentos, o cronograma físico e financeiro deverá ser individualizado por projeto componente, com vistas a delegação de tarefas por parte da Equipe de Fiscalização.

## Registro Fotográfico

Todos os projetos componentes deverão conter o respectivo registro fotográfico. Neste quesito é conveniente destacar a importância de se disponibilizar o registro visual das condições do local das obras no momento da elaboração do projeto.

O registro fotográfico também é considerado como indispensável fonte de consulta, da futura fiscalização, durante a fase de implantação do Projeto Executivo.

## Apêndices

Quaisquer elementos adicionais utilizados para a concepção da alternativa adotada para o projeto componente, doravante denominados Apêndices, deverão ser objeto de inclusão no escopo do produto final a ser entregue.

É parte indispensável deste item a cópia da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou de documento equivalente expedido pelo conselho de classe ao qual pertence o respectivo profissional técnico.

## Produto Final

O produto final a ser entregue deverá compor o Projeto Executivo detalhado neste Projeto Básico.

Desta forma, além do Projeto Executivo em volume único, cada projeto componente, conforme definido no Item 2.1 deste PB, deverá ser entregue contendo o seguinte:

- 4 (quatro) cópias impressas completas;

- 1 (uma) cópia em meio digital com dispositivo portátil tipo pen drive.

Todos os arquivos contidos na cópia em meio digital deverão ser abertos, de forma que sua edição seja permitida, resguardadas as questões relacionadas à direitos autorais. Neste caso, as extensões dos arquivos deverão ser compatíveis com os programas específicos, tais como: doc ou docx, xls ou xlsx, ppt ou pps, dwg, mp3, wav ou mid ou jpeg, avi, ou mpg ou wmv, zip ou rar, dentre outros.

À critério da Equipe de Fiscalização, os arquivos abertos deverão ser entregues nas versões do aplicativo disponível em cada Empresa, Secretaria ou Departamento (à que se destina cada projeto componente), dos quais fica preliminarmente estabelecido as seguintes definições de entrega:

Apresentações: Microsoft® PowerPoint® (ppt ou pptx);

Arquivos gráficos: Autodesk® AutoCAD® (dwg) 2012 ou anterior. Cada arquivo gráfico (layout) também deverá ser apresentado em Adobe Reader® (pdf);

Arquivos de texto: Microsoft® PowerPoint® (doc ou docx);

Planilhas eletrônicas: Microsoft® Excel® (xls ou xlsx).

A Licitante Vencedora, se assim desejar, poderá apresentar também os respectivos arquivos bloqueados e/ou em pdf, com vistas a resguardar a originalidade do produto final entregue quando da conclusão do trabalho.

# Projetos Componentes

Os projetos componentes especificados neste item deverão ser detalhados conforme o escopo definido no Item 5.5 deste PB.

À critério da Equipe de Fiscalização, em acordo com a Licitante Vencedora, o escopo estabelecido poderá sofrer alterações para melhor adequação do conteúdo de acordo com a especificidade de cada projeto componente. Contudo, tais alterações devem ser efetuadas no sentido de qualificar e/ou melhor organizar o conteúdo do produto final a ser entregue.

## Projeto Executivo Geométrico

No projeto executivo geométrico deverá constar todos os elementos e interferências necessários à sua correta e inequívoca interpretação devendo proporcionar, em futuro próximo, a adequada e inequívoca implantação de todas as obras atinentes à pavimentação.

## Planimétrico

O projeto planimétrico deverá conter o eixo estaqueado, a posição dos meios-fios, os alinhamentos existentes e projetados e os respectivos elementos de relocação, assim como todas as concordâncias necessárias com as rampas e vias que confluem com a via, objeto deste PB, previstas ou implantadas.

## Perfil Longitudinal

No perfil longitudinal deverá constas, dentre outros, os seguintes elementos:

- As cotas de soleiras dos prédios;

- As concordâncias com as vias transversais e rampas de acesso;

- As interferências com redes subterrâneas de serviços públicos e privados;

- O desenho do perfil longitudinal, além das cotas do terreno, deverá conter o greide calculado.

## Seções Transversais

As seções transversais deverão conter o perfil do terreno, a cota do terreno, o projeto do eixo da via, o gabarito projetado e a linha de terraplenagem, compatibilizando-se sempre com os projetos componentes, em especial com o projeto executivo de drenagem pluvial.

## Interseções Viárias

O projeto de pavimentação deverá apresentar detalhamento das interseções da via principal a ser duplicada com as vias secundárias, além das entradas especiais e de condomínios residenciais, com especial atenção para:

- Estrada Gedeon Leite e Rua do Schneider;

- Rua Espatódias;

- Estrada Retiro da Ponta Grossa e Chapéu do Sol;

- Aeroclube e Condomínio Terraville Belém Novo;

- Estrada da Ponta Grossa;

- Rua João Vieira de Aguiar Sobrinho e Rua Cecílio Monza.

## Pavimento da Via

Caso seja definido o pavimento flexível em predominância no projeto de pavimentação, o pavimento rígido em placas de concreto é condição desde já estabelecida para os pontos de parada de terminais ônibus.

O projeto geométrico deverá prever e detalhar a execução de pavimento rígido nos pontos de paradas de ônibus em corredor exclusivo central ou lateral podendo, ainda, ser em faixa contínua.

O dimensionamento do pavimento a ser definido durante a concepção do Projeto Executivo deverá ser efetuado de acordo com os métodos usuais e em conformidade com normas vigentes, além das orientações da Equipe de Fiscalização no que couber, bem como nas demais prerrogativas estabelecidas por este PB.

Desde já, recomenda-se que o projeto de pavimentação, seja concebido com base no manual do DNIT.

## Pavimento da Ciclovia

O projeto Geométrico deverá prever e lançar o traçado da ciclovia respeitando o Plano Funcional.

A partir do traçado, em conjunto com a Equipe de Fiscalização, a Licitante Vencedora deverá apresentar estudos de alternativas para o pacote do pavimento que deverá compor a estrutura da ciclovia.

A estrutura do pavimento selecionada deverá ser dimensionada de acordo com as características de uso e com base no tempo de alcance (vida útil) do pavimento.

Além das questões estruturais, tanto o traçado quanto o tipo de revestimento deverão considerar questões relacionada à segurança dos usuários.

## Pavimento dos Passeios

O Projeto Executivo deverá prever a execução de passeios em toda a extensão da sua área de influência direta considerando, além do eixo da via, a extensão das obras de pavimentação nas suas transversais.

A execução dos passeios deverá ser prevista em ambas as laterais da via duplicada, assim como nas travessias do canteiro central, em consonância com o projeto executivo de acessibilidade e com o Plano Funcional aprovado.

Além das condições estabelecidas para a acessibilidade universal, a alternativa para o pavimento dos passeios deverá ser selecionada em conjunto com a Equipe de Fiscalização considerando questões relativas à segurança dos pedestres.

## Projeto Executivo de Pavimentação

## Dimensionamento do Pavimento

O método de dimensionamento de pavimento a ser considerado deverá utilizar, dentre outros apontados pela Equipe de Fiscalização ou sugeridos pela Licitante Vencedora, os seguintes critérios:

i. O dimensionamento poderá ser executado em etapa única ou por trechos, sendo que nos pontos de Pardas de Ônibus deverá ser diferenciado, em pavimento rígido (placas de concreto);

ii. Execução dos estudos estatísticos para a definição do índice de suporte de projeto do subleito.

iii. Deverá ser calculado o número de operações de eixo padrão (N) para um projeto de 10 (dez) anos de acordo com o Manual de Pavimentação do DNIT;

iv. Deve-se utilizar o método de dimensionamento da Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP e ou DNIT;

v. Fatores de Equivalência Estrutural:

- Bloco de concreto: K = 1,0;

- Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ): K = 2,0;

- Camadas Granulares: K = 1,0.

Observação: Os coeficientes para reforço e sub-base podem ser alterados, à critério da Equipe de Fiscalização, tendo em vista as características específicas de cada material.

Preliminarmente, no projeto de pavimentação, deverão ser apresentadas alternativas para o revestimento em paralelepípedo, pedra irregular, blocos de concreto, pavimento rígido e/ou pavimento flexível. A estrutura do pavimento deverá ser dimensionada de acordo com o método específico e tecnicamente indicado para o revestimento alternativo escolhido para o respectivo trecho ou local do projeto.

Para o dimensionamento de estruturas de pavimento com paralelepípedo, pedra irregular e blocos de concreto recomenda-se o método do DNIT, com os coeficientes do revestimento e da areia de assentamento iguais a 1,0.

No projeto de pavimentação deverão ser apresentados, de forma clara e inequívoca, os quantitativos de pavimentação selecionados para cada trecho ou ponto específico de sua implantação.

## Emprego de Materiais

As definições dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento deverão seguir as diretrizes das normativas e normas técnicas vigentes, bem como as orientações da Equipe de Fiscalização.

## Projeto Executivo de Drenagem Pluvial

O projeto executivo de drenagem pluvial compreende o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível adequado de precisão, para a execução das estruturas que compõe a rede de drenagem pluvial.

A apresentação do projeto para todas as intervenções propostas deverá atender, além das especificações do conteúdo dos projetos componentes, definidos no item 5.5 deste PB, as definições constantes no item 4.4.5 do Caderno de Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais - CE-DEP/2005, além das orientações e determinações da Equipe de Fiscalização.

Complementam o projeto Executivo de Drenagem Pluvial, dentre outros estudos e levantamentos, os seguintes elementos:

- Projeto Geotécnico;

- Projeto de Drenagem Superficial;

- Projeto Hidráulico;

- Projeto Estrutural.

## Condicionantes do Projeto Executivo de Drenagem Pluvial

O traçado das redes projetadas deverá obedecer ao layout fornecido pela Equipe de Fiscalização, devidamente compatível com os demais projetos componentes, em especial com o projeto geométrico da via.

Seu dimensionamento deverá ser feito com planilha de cálculo, em função das curvas de Intensidade, Duração e Frequência - IDF da região (8° Distrito), de acordo com o Caderno de Encargos CE-DEP/2005, devendo obedecer às normas atinentes ao tema, bem como as orientações da Equipe de Fiscalização.

Deverão ser respeitadas as diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDrU do Arroio do Salso, em especial nas páginas 209 e 210, quanto à ponte de travessia do Arroio do Salso na Av. Juca Batista onde é apresentada a seção do Arroio, o Vão da Ponte (120 m), calha do arroio (40 m) e cota do pavimento (6,0 m) para uma vazão de 400 m3/s.

A Licitante Vencedora deverá efetuar a verificação da vazão de projeto na travessia do Arroio do Salso, sob a Av. Juca Batista, com vistas a definição do revestimento da calha do Arroio na travessia da via, a definição dos taludes e respectivos materiais, a avaliação de estabilidade das estruturas e alas, bem como a dissipação de energia à jusante da travessia em questão.

Deverá, ainda, ser previsto cerca de 800 m de galeria ou canal aberto de seção transversal com dimensões aproximadas de 6,00 m x 2,00 m na Av. Juca Batista entre o entroncamento da Estrada Gedeon Leite e o Arroio do Salso, conforme indicado no referido PDDrU.

Os pontos de deságue da drenagem proposta deverão ser: o Arroio do Salso, o canal de drenagem do Aeroclube, o Canal do Condomínio Terra Ville Belém Novo e o Lago Guaíba.

Estima-se que a extensão aproximada do Projeto Executivo de Drenagem Pluvial será de 7.500 m.

## Projeto Geotécnico

O projeto geotécnico das obras previstas para o sistema de drenagem pluvial deverá ser elaborado com base nos dados obtidos nas sondagens contemplando, dentre outros, os seguintes aspectos:

- Contenção temporária das escavações;

- Tipo de escoramento recomendado para cada trecho, quando for o caso;

- Tipos de fundações;

- Dimensões e tipologia de materiais a serem utilizados no embasamento;

- Dimensões e tipologia de materiais a serem utilizados nas fundações dos bueiros;

- Inclinação e revestimento dos taludes do canal;

- Necessidade ou não de uso de material importado para reaterro.

Deverão ser propostas, caso necessário, estruturas de proteção às margens do canal, em função da proximidade com o sistema viário existente e com áreas urbanizadas.

## Projeto de Drenagem Superficial

A partir da definição do levantamento topográfico a Licitante Vencedora deverá elaborar os projetos de drenagem superficial, com base nas determinações do Caderno de Encargos CE-DEP/2005, em especial a apresentação do projeto de drenagem superficial, que deverá atender às definições constantes no item 4.4.5.

## Projeto Hidráulico

Os memoriais descritivos e de cálculo do projeto hidráulico deverão abranger as hipóteses de cálculo e o dimensionamento hidráulico de todas as intervenções necessárias para a implantação do projeto de drenagem pluvial, devendo atender às normas da ABNT e ser elaborado conforme a metodologia de cálculo descrita no item 4.6 do Caderno de Encargos CE-DEP/2005.

O projeto hidráulico deverá contemplar, ainda, um estudo detalhado das interferências das pontes e coletores gerais com as redes de serviços existentes, das quais merecem destaque: água, esgotamento sanitário e pluvial, telefonia e eletricidade, dentre outras, apresentando detalhamento da solução proposta para cada interferência encontrada (incluindo transições e mudanças de direção). Todas as intervenções necessárias nas redes de serviços existentes deverão ser aprovadas no órgão responsável ou na respectiva concessionária do serviço.

## Projeto Estrutural

Todos os elementos construtivos que farão parte do projeto executivo de drenagem pluvial deverão ser adequadamente projetados para garantir sua integridade no tempo de alcance previsto para projetos desta natureza.

Para tanto, tais elementos deverão ser adequadamente dimensionados e detalhados para resistir aos esforços aos quais serão submetidos. O dimensionamento e especificações do projeto estrutural deverão atender, no que couber, as normas da ABNT, em especial as normas:

- NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

- NBR 6222 - Projeto e execução de fundações.

Destacam-se como pontos de atenção, atinentes ao projeto estrutural, os seguintes elementos:

- Taludes e maciços de solos;

- Estruturas de concreto armado;

- Estruturas de Concreto Simples;

- Alvenarias em tijolo;

- Alvenarias em pedra;

- Fundações em geral.

## Projeto Executivo das Redes de Água e Esgoto

O Projeto Executivo das Redes de Água e Esgoto compreende o conjunto de elementos necessários e suficientes, para a execução das obras de substituição, ampliação e relocação das redes de abastecimento de água e adutora existentes, bem como das redes de esgotamento sanitário e coletores tronco na área de influência direta do Projeto Executivo.

O Projeto das Redes de Abastecimento de Água e o Projeto das Redes de Esgotamento Sanitário deverão ser apresentados em volumes separados, à critério da Equipe de Fiscalização, com vistas a compor cadastros apartados destas redes.

## Especificações dos Serviços

Complementam o Projeto Executivo das Redes de Água e Esgoto, dentre outros estudos e levantamentos, as seguintes etapas e especificações:

- Coleta de Dados;

- Dimensionamento das tubulações;

- Materiais a serem utilizados;

- Localização das tubulações;

- Recobrimento mínimo.

Tais etapas e especificações, detalhadas nos itens a seguir, deverá compor tanto o Projeto das Redes de Abastecimento de Água quanto o Projeto das Redes de Esgotamento Sanitário.

Quando da utilização de índices comuns para o dimensionamento das redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, deverão ser utilizados os seguintes valores dos respectivos índices:

Deverão ser levantados os dados de população, segundo Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. As novas redes deverão atender além das condições atuais as demandas futuras da região, devendo ser apresentado os cálculos hidráulicos de dimensionamento na memória de cálculos.

Consumo per capita: Poderá ser utilizado o consumo per capita de 250 l/hab/dia, com exceção de grandes consumidores que por ventura possam existir na área de influência do trecho, neste caso os consumos serão obtidos com base nos consumos micromedidos, devendo para isso ser consultado o cadastro na Gerência de Atendimento ao Cliente.

A Equipe de Fiscalização poderá solicitar que o dimensionamento das redes, seja baseado nos consumos micromedidos das áreas de abrangência do projeto.

Coeficientes de reforços: Para os coeficientes de reforços serão adotados os seguintes valores:

- k1 (Coeficiente do dia de maior consumo) = 1,2;

- k2 (Coeficiente da hora de maior consumo) = 1,5.

Deverão ser levantados os dados de população, segundo Censo de 2010 do IBGE. As novas redes deverão atender além das condições atuais as demandas futuras da região, devendo ser apresentado os cálculos hidráulicos de dimensionamento na memória de cálculos.

Para o dimensionamento da rede de esgoto a vazão final de projeto deverá considerar o coeficiente de retorno de esgoto de 0,80, ou seja: deverá ser considerado que a vazão de esgoto sanitário é 80 % da vazão máxima de consumo de água.

## Coleta de Dados

São necessários para elaboração do projeto executivo das redes abastecimento de água e de esgotamento sanitário os seguintes elementos:

- Cadastros das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como da malha de hidrantes e cadastros das redes de outros prestadores de serviço tais como: esgoto pluvial, gás, luz e telecomunicações;

- Consulta a projetos existentes na área e ainda não implantados ou em fase de implantação ainda não cadastrados;

- Plano Diretor de Esgoto do DMAE e Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Porto Alegre;

- Sempre que necessário, as informações cadastrais deverão ser subsidiadas com levantamentos de campo e realização de sondagens.

## Projeto das Redes de Abastecimento de Água

O projeto de substituição, ampliação e relocação das redes de abastecimento de água e da adutora existente deverá ser concebido com base no Projeto Geométrico da nova via e considerando as interferências com as obras de pavimentação, viabilizando o deslocamento das redes distribuidoras para os passeios públicos.

Na área de influência direta do Projeto Executivo existem redes implantadas de abastecimento de água, conforme plantas cadastrais a serem consultadas para a elaboração do projeto. Estas redes atendem as ocupações existentes, devendo ser reavaliadas em caso de alteração das ocupações e/ou economias, assim como desativadas onde não forem mais necessárias.

No eixo principal da via a ser duplicada ou em alterações do greide viário na via e em suas intersecções, deverão ser projetadas as obras de intervenções necessárias para substituição e/ou relocação dessas redes.

Deverá ser dada atenção especial ao estudo da adutora existente, pois a mesma é responsável por grandes áreas de abastecimento.

O projeto das redes de abastecimento de água deverá estudar alternativas para o abastecimento no período de realização das obras viárias e de infraestrutura, de modo a não haver desabastecimento na área de abrangência das redes existentes.

O projeto deverá ser detalhado em nível executivo e atender as Normas Técnicas do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE e ao Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre – Volume 5, bem como estar em conformidade com as normas ABNT com destaque para:

- NBR 12215 - Projeto de adutora de água para abastecimento público;

- NBR 12218 - Projeto de rede distribuidora de água para abastecimento público;

- Normas da ABPE para tubos poliolefínicos (Polietileno de Alta Densidade - PEAD);

- Normas dos fabricantes de tubulações de Ferro Dúctil;

- Normas Técnicas para Projetos DMAE – NP 007 – Projetos de Redes de Distribuição de Água;

- Normas Técnicas para Projetos DMAE – NP 008 – Projetos de Adutoras para Abastecimento de Água;

- Normas Técnicas para Projetos DMAE – NP 005 – Graficação de Projetos;

- Normas Técnicas de Materiais DMAE – NM 001 – Tubos e Conexões de Ferro Dúctil para Água;

- Normas Técnicas de Materiais DMAE – NM 002 – Tubos e Conexões em PEAD para Água.

## Dimensionamento das tubulações

Para dimensionamento das tubulações deverá ser estudado o Sistema de abastecimento no qual a mesma está inserida, buscando informações das condições atuais de operação e informações de futuras ampliações na área, tais como: vazios urbanos com previsão de instalação de loteamentos, grandes condomínios, alargamento ou implantação de novas vias, dentre outros.

## Materiais Utilizados

As tubulações distribuidoras deverão ser projetadas em PEAD, atendendo a padronização de diâmetros adotada pelo DMAE. No caso de substituição, relocação ou prolongamento da adutora com Diâmetro Nominal - DN 700FD, esta deverá ser projetada em Ferro Dúctil - FD, conforme as normas do DMAE.

## Localização das Tubulações

Serão adotadas redes duplas, localizadas nos passeios, para o caso de redes distribuidoras. As adutoras e linhas de reforços serão localizadas, sempre que possível, a uma distância mínima de um metro e meio do alinhamento do meio fio ou no canteiro central da via.

O projeto deverá prever expurgos para esvaziamento destas tubulações, bem como ventosas dentre outros dispositivos necessários à sua operação.

## Recobrimento das Tubulações

O recobrimento mínimo para a implantação, relocação ou substituição de redes de distribuição de água deverá ser de 1 m quando no leito viário e acostamentos e de 0,80 m quando lançadas em passeio público.

O lançamento, relocação ou substituição das redes adutoras deverá ser previsto no terço médio do leito viário com recobrimento mínimo de 1 m.

## Projeto das Redes de Esgotamento Sanitário

O projeto de substituição, ampliação e relocação das redes de esgotamento sanitário deverá ser concebido com base no Projeto Geométrico da nova via e considerando as interferências com as obras de pavimentação.

Na área de influência direta do Projeto Executivo existem redes implantadas de esgotamento sanitário, conforme plantas cadastrais a serem consultadas para a elaboração do projeto. Estas redes atendem as ocupações existentes, devendo ser reavaliadas em caso de alteração das ocupações e/ou economias, conforme topografia do terreno, sendo necessária a verificando quanto à necessidade de implantação de redes complementares de esgotamento sanitário.

No eixo principal da via a ser duplicada ou em alterações do greide viário na via e em suas intersecções, deverão ser projetadas as obras de intervenções necessárias para substituição e/ou relocação dessas redes.

O projeto deverá ser detalhado em nível executivo e atender às Normas da ABNT, ao Caderno de Encargos do DMAE – Normas Técnicas de Projetos, Materiais e Serviços e ao Caderno de Encargos do Município.

## Dimensionamento das Tubulações

Para dimensionamento das tubulações deverão ser estudadas todas as contribuições diretas para a Av. Juca Batista buscando informações das condições atuais de operação e informações de futuras ampliações na área, tais como: vazios urbanos com previsão de instalação de loteamentos, grandes condomínios, alargamento ou implantação de novas vias, dentre outros.

Para o dimensionamento das tubulações, é indispensável a análise dos trechos dos coletores troncos projetados para as bacias do Salso e Belém Novo, quanto a sua previsão e compatibilização com o Projeto Executivo.

## Materiais Utilizados

As tubulações coletoras deverão ser projetadas em PEAD, atendendo a padronização de diâmetros adotada pelo DMAE. No caso de substituição, relocação ou prolongamento de coletores tronco, estes deverão ser projetados em Concreto Armado, conforme as normas do DMAE.

## Localização das Tubulações

Serão adotadas redes únicas, localizadas no centro via, a fim de atender as economias dos dois lados da rua para o caso de redes coletoras, com exceção dos locais onde já existem redes coletoras lançadas nos passeios na via ou em casos cujo lançamento da rede no centro da via seja inviável. Os coletores serão localizados, sempre que possível, a uma distância mínima de um metro e meio do alinhamento do meio fio ou no canteiro central da via.

## Recobrimento das Tubulações

O recobrimento mínimo para a implantação/relocação/substituição de redes de coletoras e/ou coletores tronco deverá ser de 1 m quando no leito viário e de 0,65 m quando lançadas em passeio público.

## Projeto Executivo de Obras de Arte

A Licitante Vencedora deverá elaborar o projeto executivo das obras de arte em perfeita consonância e compatibilidade com os demais projetos componentes, constantes deste PB, sendo que na sua concepção assim como na sua implantação deverão ser consideradas as interferências com o trânsito de veículos e de pedestres, bem como com as propriedades direta ou indiretamente afetadas.

As modificações no trânsito, para permitir a implantação das obras, deverão ser objeto de avaliação prévia por parte da Equipe de Fiscalização.

A Licitante Vencedora deverá atender, além das orientações da Equipe de Fiscalização, as normas técnicas da ABNT vigentes, das quais destacam-se:

- NBR 7187 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedimento;

- NBR 7188 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas;

- NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento;

- NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento;

- NBR 6120 - Ações para o cálculo de estruturas de edificações;

- NBR 6122 - Projeto e execução de fundações;

- NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações;

- NBR 6484 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos;

- NBR 6497 - Levantamento geotécnico;

- NBR 8044 - Projeto Geotécnico;

- NBR 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios;

- NBR 9061 - Segurança de escavações a céu aberto;

- NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado;

- NBR 9820 - Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consistência em furos de sondagem - Procedimento;

- NBR 11682 - Estabilidade de encostas.

A concepção do projeto executivo das obras de arte deverá ser precedida de levantamentos e estudos adicionais da área de influência direta e indireta.

Os levantamentos e estudos adicionais deverão ser realizados em profundidade e detalhamento necessário para o adequado dimensionamento das estruturas que darão origem às obras de arte.

Desta forma, para o caso em que o Projeto Executivo não indique o aproveitamento de nenhum elemento desta estrutura, deverá ser avaliada a viabilidade de alternativa provisória para a travessia do Arroio do Salso, bem como a quantificação do trabalho necessário e o orçamento para a demolição da ponte existente.

## Ponte

No caso específico deste PB, a obra de arte objeto é a ponte sobre o Arroio do Salso. Neste caso a Licitante Vencedora deverá ter especial atenção para o projeto desta obra de arte considerando, além dos elementos desta estrutura, as questões relacionadas à mobilidade urbana.

## Condições de Acesso Durante a Execução da Obra

Uma alternativa provisória deverá ser concebida para a transposição do Arroio do Salso, em virtude da real necessidade de demolição da ponte existente para a construção da nova ponte.

## Ponte de Concreto Armado Existente

A ponte existente é de concreto armado e possui aproximadamente 9,20 m de largura e 30,00 m de comprimento e deverá ser demolida, pois foi dimensionada com o trem tipo TB 36, abaixo do trem tipo atual que é o TB 45, além do seu gabarito não seguir o gabarito da via após a duplicação. A demolição só poderá ocorrer após se ter uma alternativa de travessia do Arroio do Salso. Para esta demolição da ponte existente, deve ser elaborado um projeto de demolição.

## Características da Ponte Nova

A ponte nova deverá ter as seguintes características:

- Sistema estrutural: ponte em viga;

- Processo de execução: elementos pré-moldados;

- Seção transversal: ponte de vigas seção T;

- Natureza do tráfego: rodoviário;

- Desenvolvimento planimétrico: reto ortogonal preferencialmente;

- Desenvolvimento altimétrico: reto horizontal preferencialmente;

- Material da superestrutura: concreto armado, concreto protendido e misto de aço e concreto (aço CORTEN);

- Posição do tabuleiro: tabuleiro superior;

- A pista de rolamento deve ser de concreto;

- O guarda corpo deve ser metálico com altura mínima de 1,10 m acima do nível do passeio.

## Gabarito da Seção Transversal e Longitudinal da Ponte Nova

A nova ponte seguirá o gabarito transversal definido no projeto geométrico. Sendo que o gravame prevê um gabarito de 30,00 m de largura.

## Gabarito Vertical e Segurança Hidráulica

O gabarito vertical será definido de acordo com os estudos hidrológicos.

## Classe de carregamento

A ponte deverá seguir a NBR 7188, devendo ser considerado a classe TB-45 de carregamento.

## Batimetria

Um levantamento batimétrico atualizado será realizado na área de influência da obra.

A batimetria deverá ser feita pelo método direto, com embarcação de apoio e estação total.

Deverão ser realizadas, pelo menos:

- Uma seção batimétrica ao lado de montante da ponte existente;

- Uma seção batimétrica ao lado de jusante da ponte existente.

## Investigações Geotécnicas

Deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades:

- Sondagens de reconhecimento em número e profundidade tais que permitam a perfeita caracterização do subsolo, ao longo de duas linhas paralelas ao eixo locado na via, distantes aproximadamente três metros para cada lado, em toda a extensão provável da futura obra-de-arte.

- Planta de locação das sondagens, referida ao eixo locado da rodovia;

- Perfis geológicos - geotécnicos e individuais de todas as sondagens, indicando a natureza e espessura das diversas camadas atravessadas, profundidades em relação às RRNN da rodovia, índice de resistência à penetração e níveis d'água;

- Sondagens rotativas ou mistas, para a fundação em rocha ou em terrenos que apresentem matacões;

- Relatório das sondagens, indicando o equipamento empregado, descrevendo as condições do subsolo explorado e interpretando os resultados obtidos;

- Em caso de terreno cuja estabilidade possa ser ameaçada pela colocação dos aterros de acesso, serão necessários estudos geotécnicos especiais que permitam a demonstração de estabilidade do conjunto solo - aterro - obra-de-arte.

## Estudos Hidráulicos

- Os estudos serão desenvolvidos com vistas ao dimensionamento das Obras de Arte Especiais - OAE.

- Na elaboração desses estudos serão elaborados mapas de bacias hidrográficas (em escala compatível), dados de postos pluviométricos e fluviométricos, batimetria (para OAE), dados climáticos e geomorfológicos da região - coletados junto aos Órgãos Oficiais, bem como estudos já aprovados pelo DNIT na área de influência do empreendimento.

- O mapa de bacias, sempre que possível, deverá ser apresentado na mesma escala da carta do IBGE, devendo constar a imagem da carta do IBGE, o eixo de projeto, estradas existentes, norte, os limites das bacias, talvegue adotado como principal, eixo da rodovia, números das bacias, legenda e escala gráfica.

- Os Estudos Hidrológicos deverão ser elaborados na fase de estudos das alternativas da ponte nova, em nível suficiente para que seja possível o dimensionamento hidráulico das obras e dispositivos de drenagem a serem projetados.

- No caso das obras-de-arte especiais, deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades:

- Indicação das cotas, épocas e durações das ocorrências, de máxima cheia e máxima estiagem do curso d'água;

- Memória de cálculo da determinação da seção de vazão necessária à obra-de-arte, com indicação da velocidade máxima das águas no local;

- Indicação da possibilidade de ocorrência de depósitos no leito, margens e erosões no fundo ou nas margens do curso d'água, assim como tendência a divagação do leito do rio e eventual transporte de matérias flutuantes nos períodos de cheia;

- Notícias sobre a possibilidade de ocorrência de águas agressivas, tanto sob o aspecto tóxico como sob o aspecto de ação destrutiva;

- Informações relativas aos serviços de regularização, dragagem, retificações ou proteção das margens, em execução e planejados;

- Informações relativas às obras-de-arte implantadas nas proximidades, tais como tipo da estrutura, extensão da obra, número de vãos, altura de construção, vazão, tipo de fundação, existência ou não de erosão nas fundações, margens e encontros, ou qualquer outro dado de interesse.

## Estudo de Alternativas Para a Ponte Nova

Deverão ser apresentados os estudos necessários à determinação do comprimento da obra e sua suficiência quanto às características locais da travessia, ou seja, para o caso da ponte em questão, o estudo hidrológico e o cálculo da vazão.

Ainda deverá constar, em um esquema geral, as dimensões principais, com indicações da locação sobre os dados disponíveis na etapa de estudo preliminar da via. Devem consta também o desenvolvimento longitudinal e a seção transversal determinada pelo projeto geométrico, o tipo provável de fundação e respectiva profundidade estimada, o greide longitudinal e a seção transversal.

Sempre que possível, deve ser estudada a solução que evite a locação e pilares dentro do Arroio do Salso.

Deverá ser desenvolvido estudo comparativo de no mínimo duas soluções alternativas, contemplando todos os aspectos técnicos e econômicos, de modo a selecionar a soluçai mais adequada à travessia.

Deverão constar na apresentação dos desenhos os seguintes tópicos: implantação da obra, cortes longitudinais e cortes transversais das alternativas estudadas. As escalas a serem empregadas são: 1:250, 1:200 ou 1:100.

No memorial descritivo deverá constar claramente, para cada alternativa estudada, os seguintes elementos: tipo estrutural proposto, métodos construtivos, materiais previstos e estimativa de custo por metro quadrado de tabuleiro.

## Projeto Executivo da Ponte

O projeto executivo da ponte deverá conter:

- Projeto de demolição da ponte existente (memorial justificativo, de cálculo, desenhos e especificações);

- Projeto estrutural da ponte nova com fundações (memorial justificativo, de cálculo, desenhos e especificações).

## Documentação a Ser Apresentada

- Relatório preliminar, contendo os resultados das investigações geotécnicas com os boletins de sondagens e locação dos furos, da batimetria, dos estudos hidráulicos e do estudo de alternativas para a ponte nova.

- Projeto executivo da solução adotada (relatório final), contendo:

- Memória de cálculo, que deve ser organizada em três partes:

a)	Infraestrutura, que compreende a fundação;

b)	Mesoestrutura;

c) Superestrutura.

No caso da ponte em questão, deverão ser destacados as verificações e dimensionamentos listados a seguir:

- Ação da carga permanente: na superestrutura, na mesoestrutura e na infraestrutura;

- Ação da carga móvel: posicionamento do trem-tipo, reações máximas e mínimas e os esforços máximos e mínimos;

- Cálculos das reações verticais: reações máximas e mínimas para ponte carregada, reações na ponte descarregada;

- Forças horizontais longitudinais: frenagem, temperatura, retração, empuxo de terra, protensão;

- Forças horizontais transversais: empuxo lateral da água, no caso de pontes; pressão do vento; forças centrífugas;

- Fundações profundas: verificação da capacidade de carga, distribuição dos esforços entre as estacas e dimensionamento estrutural;

- Fundações diretas: verificação capacidade de carga, verificação das tensões no terreno junto à base e dimensionamento estrutural.

As memórias de cálculo devem, obrigatoriamente, conter todas as indicações necessárias à boa e fácil compreensão e ao acompanhamento da sequência e operações de cálculo. Assim, devem seguir a seguinte orientação:

- Referir-se, expressamente, às fórmulas ou tabelas aplicadas;

- Referir-se às condições e valores numéricos admitidos, como por exemplo a resistência característica;

- Indicar as fontes bibliográficas relativas a qualquer processo de cálculo ou dimensionamento adotado;

- Referir-se explicitamente a todas as hipóteses admitidas, incluindo as propriedades dos materiais;

- Conter a dedução de expressões ou fórmulas empregadas, se originais;

- Definir os elementos ou símbolos utilizados;

- Indicar a sequência dos cálculos numéricos na aplicação das fórmulas, sem omitir valores intermediários;

- Apresentar croquis elucidativos, quando indispensáveis ou convenientes, para maior clareza do significado dos símbolos ou da entrega de memoriais em rascunhos.

As tentativas de cálculo posteriormente abandonadas não devem figurar no memorial.

Os cálculos processados por computadores devem vir acompanhados dos documentos justificativos, discriminados a seguir:

- Programas computacionais usualmente comercializados no mercado nacional: identificação do programa computacional utilizado, descrição sucinta e indicação do modo de aplicação do programa computacional, definindo os módulos utilizados, as hipóteses de cálculo ou simplificações adotadas, dados de entrada, carregamento e resultados obtidos;

- Programas computacionais de uso particular e exclusivo da projetista: identificação e descrição do programa computacional utilizado, com indicação da formulação teórica, hipóteses de cálculo ou simplificações adotadas, dados de entrada, carregamento e resultados obtidos.

O memorial deve obrigatoriamente apresentar os seguintes elementos:

- Esquema estrutural com definição das seções transversais, nós, barras, propriedades dos materiais e etc.;

- Verificações e dimensionamentos dos elementos estruturais;

- Inserção das folhas de resultados do processamento realizado;

- Quadros-resumo com indicação das combinações de esforços adotadas, características dos materiais utilizados, dados de entrada e resultados do processamento realizado, seções, esforços e tensões de dimensionamento, acompanhados dos diagramas de envoltórias pertinentes.

Desenhos, que deverão constar:

- Vista longitudinal com indicação do comprimento total, número e comprimento dos vãos e corte indicando a solução estrutural. Devem constar o perfil longitudinal do terreno com as cotas do greide da via, cotas do Nível d’água - NA, do Fundo do Arroio - FA, e de Enchente Máxima - EM, bem como a indicação dos gabaritos a serem respeitados, se for o caso. Devem constar também a infraestrutura e o tipo de fundação prevista para a obra;

- Seção transversal com detalhes das declividades da pista, contendo indicações das cotas do greide respectivo, da largura da obra e elementos de revestimento. Devem constar também dimensões da estrutura, infraestrutura e i tipo de fundação prevista para a obra;

- Projeção em planta contendo ¼ das fundações, ½ da superestrutura e ¼ do tabuleiro;

- Indicação da contraflecha teórica a ser considerada no cimbramento, se for o caso;

- Indicações de pingadeiras nas laterais da obra;

- Detalhes de escoamento das águas pluviais do tabuleiro e cabeceiras da obra;

- Detalhes das lajes de aproximação junto aos encontros ou às extremidades da obra, se houver;

- Detalhes dos dispositivos para substituição de aparelhos de apoio;

- Outros detalhes que, de acordo com a natureza da obra, forem considerados necessários para sua prefeita interpretação;

- Planta e perfil de locação da obra, com indicação das cotas amarradas ao sistema topográfico adotado;

- A declividade transversal da obra deve seguir a declividade da pista, evitando sempre que possível a colocação de material de enchimento;

- As escalas para a série normal de desenhos a serem adotadas são: 1:250, 1:200, 1:100, 1:75, 1:50, 1:25, 1:20;

- As escalas para a série especial de desenhos a serem adotadas são: 1:10, 1:5, 1:2, 1:1. Destina-se à representação de detalhes.

Em resumo, nos desenhos, deverão ser apresentados todos os elementos necessários à execução da obra, condizentes com os cálculos.

- Desenhos de fôrmas:

- Deverão conter as dimensões de todos os elementos estruturais componentes, as cotas necessárias à definição geométrica da obra (elevações, plantas, cortes longitudinais e transversais, detalhes estruturais e arquitetônicos e locação da obra em planta e perfil), classe no que se refere as cargas móveis, a qualidade do concreto, taxas de trabalho do terreno de fundação ou cargas nas estacas, aberturas provisórias para fases de construção e retirada de fôrmas, e definitivas para inspeção rotineira e permanente, bem como a previsão de locais para montagem de macacos, para substituição de aparelhos de apoio. Deverão, ainda, constar dos desenhos de fôrma, sempre que necessário, as contraflechas, apoios auxiliares para escoramentos e quaisquer outros detalhes que possam contribuir para a perfeita execução dos serviços.

- Desenhos de armação:

- Deverão indicar o tipo de aço, disposição relativa às peças na estrutura e dimensões das barras, quantidades, bitolas, forma, número das posições e espaçamento das barras ou cabos, tipos e detalhes de emendas ou ligações a serem executados, ganchos e raios de curvatura adotados nas barras curvadas, cobrimentos, bem como, prever espaços para lançamento do concreto e utilização de vibradores;

- Cada folha deverá conter uma lista geral das armaduras de todos os elementos estruturais apresentados; dessa lista devem constar os comprimentos unitários e totais de cada posição, os pesos totais das diversas bitolas e o peso de toda a armadura representada no desenho.

- Desenhos de Execução:

- Deverão indicar a sistemática construtiva prevista, planos de concretagem, juntas obrigatórias e optativas e planos e tabelas de protensão;

- Os acabamentos – pavimentação, dispositivos de drenagem, guarda-corpo e as providências especiais na execução dos aterros de acesso também deverão ser representados.

## Obras de Contenção

## Investigações Geotécnicas

Para a caracterização dos solos e rochas existentes no talude e subsolo, deverá ser conduzida uma campanha de investigações geotécnicas e geológicas na área e em seu entorno, de modo que as avaliações de estabilidade possam ser bem realizadas.

A campanha deverá atender às especificações da NBR 11682, considerando as necessidades específicas da área, devendo contemplar, pelo menos:

- Realização de ensaios de caracterização (densidade natural, umidade, granulometria, limite de liquidez e plasticidade) e ensaios de resistência ao cisalhamento (cisalhamento direto ou triaxiais) em cada uma das amostras.

## Análise de Estabilidade de Taludes

A especificação quanto à análise de estabilidade de taludes é válida para taludes existentes e em corte.

Todas as análises deverão ser realizadas utilizando métodos baseados no equilíbrio limite e empregando programas computacionais consagrados.

## Estudo das Alternativas Para a Estabilização de Taludes

Com base no diagnóstico do problema, existem várias soluções de estabilização possíveis. Caberá à Licitante Vencedora elaborar uma avaliação das alternativas de soluções de engenharia cabíveis para a solução do problema. Essas alternativas deverão ser comparadas em suas vantagens e desvantagens do ponto de vista logístico, econômico, ambiental e paisagístico.

A Equipe de Fiscalização se resguarda ao direito de aceitar a alternativa indicada pela Licitante Vencedora, assim como de indicar outra solução.

Dentre as soluções cabíveis, destacam-se:

- Muro de pedra argamassada;

- Muro de gabiões;

- Muro de concreto ciclópico;

- Muro à flexão de concreto armado;

- Muro de pneus;

- Retaludamento;

- Revestimento do talude;

- Uso de materiais estabilizantes.

## Dimensionamento dos Elementos de Contenção

Os elementos de contenção devem ser dimensionados no que concerne à estabilidade externa quanto à translação (deslocamento), rotação (tombamento), capacidade de suporte do talude e ruptura profunda.

NOTA: no caso em que a solução escolhida ser o muro à flexão de concreto armado, além do dimensionamento descrito acima, deve ser realizado o dimensionamento estrutural.

## Dimensionamento do Sistema de Drenagem da Contenção

Deverá ser realizada uma drenagem adequada para evitar a percolação de águas superficiais e subterrâneas, que deve estar ligada a uma rede de pluvial.

Os sistemas de drenagem superficiais (canaletas transversais, canaletas longitudinais de descida (escadas), caixas coletoras e etc.) devem captar e conduzir as águas que incidem na superfície do talude, considerando-se não só a área da região estudada como toda a bacia de captação. Já os sistemas de drenagem subterrâneos (drenos horizontais, trincheiras drenantes longitudinais, drenos internos de estruturas de contenção, filtros granulares e geodrenos) devem controlar as magnitudes de pressões de água e/ou captar fluxos que ocorrem no interior dos taludes.

Quando não houver inconveniente em drenar as águas para a frente do muro, podem ser introduzidos furos drenantes ou barbacãs.

## Documentação a Ser Apresentada

- Relatório dos ensaios geotécnicos, contendo o resultado das investigações geotécnicas com os boletins de sondagens e locação dos furos;

- Relatório dos estudos das soluções adotadas, contendo a avaliação das alternativas;

- Projeto executivo da solução adotada:

- Memória de cálculo contendo a determinação dos esforços solicitantes; dimensionamento dos elementos de contenção considerando a segurança quanto à translação (deslocamento), rotação (tombamento), capacidade de suporte do talude e ruptura profunda; e dimensionamento estrutural no caso de muro à flexão de concreto armado;

- Desenhos técnicos, contendo planta de localização dos muros (planta baixa) com as cotas de projeto (espessura dos muros, comprimentos, níveis, marcação das seções transversais e marcação da posição das juntas de dilatação, especificando o tipo de junta); fôrmas; vistas longitudinais; seções transversais; posição das armaduras com o diâmetro das barras de aço, espaçamentos e comprimentos, quando houver; quadro de quantidades de materiais usados no projeto; e notas gerais de projeto;

- Especificações técnicas.

## Projeto Executivo de Extração e Disposição Final de Materiais

O projeto executivo de extração e disposição final de materiais deverá atender aos requisitos e orientações estabelecidas pelo órgão ambiental competente, em especial às orientações da Equipe de Fiscalização e, principalmente, atender à diretrizes e orientações do projeto executivo do ambiente natural constante neste PB.

## Extração de Materiais

Para subsidiar a posterior implantação do Projeto Executivo, a Licitante Vencedora deverá indicar por meio de plantas e/ou tabelas, à critério da Equipe de Fiscalização, as áreas para aquisição de materiais a serem utilizados nas obras de infraestrutura e pavimentação, conforme constante no objeto deste PB.

As áreas para aquisição de materiais, ou jazidas, deverão ser indicadas considerando o tipo de material a ser utilizado.

Na discriminação das possíveis jazidas deverá constar as respectivas Distâncias Médias de Transporte – DMT’s e os preços unitários para a aquisição dos respectivos materiais.

## Disposição Final de Materiais

A Licitante Vencedora deverá indicar os locais para a disposição final dos materiais que serão removidos da área de influência direta do Projeto Executivo, que não serão reaproveitados ou reutilizados nas obras.

A indicação do destino dos materiais não utilizáveis na obra em tela deverá considerar dois destinos possíveis, à critério da Equipe de Fiscalização, sendo estes:

- Unidades próprias de Secretarias ou Departamentos, para posterior utilização;

- Unidades próprias de Secretarias ou Departamentos, para tratamento ou disposição final de resíduos sólidos da construção civil;

- Unidades privadas para tratamento ou disposição final de resíduos sólidos da construção civil;

A disposição final dos materiais, deverá respeitar as condições e estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, documento a ser elaborado pela Licitante Vencedora e que será oportunamente abordado e especificado neste PB.

As áreas indicadas para disposição final dos resíduos gerados na obra “bota-fora”, devem conter as respectivas distâncias médias de transporte – DMT’s e os custos para o tratamento e/ou disposição final dos resíduos.

## Projeto Executivo das Instalações Elétricas

O projeto executivo das instalações elétricas compreende o conjunto de elementos necessários e suficientes, para a execução das redes de distribuição de energia elétrica e de iluminação pública, prevendo a extensão e a complementação das redes existentes na área de influência direta do Projeto Executivo.

Todas as instalações elétricas e materiais a serem especificados no projeto executivo das instalações elétricas deverão obedecer às disposições e normas correspondentes, em especial as Normas Regulamentadoras vigentes, normas da ABNT, regulamentos e padronizações da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D Equatorial Energia e demais regulamentos indicados pela Equipe de Fiscalização.

Das normas e regulamentos a serem respeitados, destacam-se:

- NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- NBR 5101 - Iluminação Pública - Procedimentos;

- NBR 5123 - Relé fotocontrolador intercambiável e tomada para iluminação - Especificação e ensaios;

- NBR 5413 - Iluminância de Interiores;

- NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- RIC CEEE-D: Regulamento de Instalações Consumidoras, Média Tensão - MT e Baixa Tensão - BT.

Tendo em vista a recente concessão dos serviços de iluminação pública, caberá à Licitante Vencedora, conhecerem os termos do Contrato de Concessão Administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Porto Alegre, registrado sob n.º 72274 e constante no Apêndice II, no que tange a possíveis interferências na rede municipal de Iluminação Pública do Município de Porto Alegre.

No projeto executivo das instalações elétricas deverá estar detalhada a responsabilidade da empresa executora dos serviços e implantação das obras constantes neste PB, das quais merecem destaque e transcrição para o memorial específico, as seguintes orientações:

- Caberá à empresa executora dos serviços comunicar à Concessionária de Iluminação Pública sobre execução de serviço ou obra com possibilidade de interferência na rede de iluminação, que deverá:

- Organizar uma vistoria conjunta no local;

- Definir em conjunto com a Concessionária os procedimentos de segurança para interferência na rede de iluminação pública durante a obra/serviço, especialmente no que se refere à necessidade de desenergizar os circuitos, assim como os procedimentos adequados para tal;

- Conhecer os procedimentos adequados para retirada do material de Iluminação Pública (cabos, postes etc.) assim como os procedimentos para armazenamento dos materiais.

- Para a retirada do material elétrico do local, conforme definido com a Concessionária, se for prevista substituição deste, a empresa executora dos serviços deverá devolver o material à Concessionária, às suas expensas, considerando que esse é um ativo pertencente a esta;

- Caso o material retirado não seja objeto de substituição, a empresa executora dos serviços deverá armazenar adequadamente o material para posterior reposição;

- Poderá ser reposto o material ou instalado novo material na rede de Iluminação apenas nos casos previstos em projetos aprovados pela Concessionária;

- A Concessionária deverá ser consultada em caso de dúvidas ou necessidades adicionais no decorrer da execução dos serviços;

- A empresa executora dos serviços deverá solicitar a Concessionária a validação da reinstalação/instalação dos circuitos elétricos;

- Toda e qualquer obra ou serviço realizada pela empresa executora dos serviços deverá prever a reposição dos circuitos de iluminação pública, conforme originalmente instalados, salvo em casos de projeto prévio já aprovado junto à Concessionária;

- Em caso de descumprimento dos procedimentos previstos no Projeto, Executivo, a empresa executora dos serviços será responsável pelo ressarcimento de danos à Concessionária, estando sujeita a multa, equivalente ao ressarcimento dos danos causados, a ser retida do pagamento pelos serviços/obra realizada;

- O procedimento acima não impedirá que a Concessionária, em se sentindo prejudicada, acione o terceiro diretamente por meios administrativos e/ou judiciais.

## Rede de Distribuição de Energia

O projeto da rede de distribuição de energia elétrica deverá se adequar ao novo traçado viário obedecendo ao perfil longitudinal e ao detalhamento dos limites físicos estabelecidos pelo projeto executivo geométrico.

A distância entre postes deverá obedecer a um vão médio de 35 m (trinta e cinco metros).

Além do deslocamento, extensão ou complementação da rede elétrica existente, o projeto deve contemplar a remoção e religação de redes e ramais de energia elétrica existentes ao longo da via.

A rede de distribuição de energia deverá apresentar os esforços dos cabos hospedeiros e demais adaptações que a Concessionária venha a exigir, a fim de aprovação do projeto em questão, sendo que materiais necessários deverão estar de acordo com os padrões da CEEE-D Equatorial Energia e Normas Técnicas vigentes.

O projeto da rede de distribuição de energia deverá ser avaliado previamente pela Equipe de Fiscalização e, posteriormente, aprovado pela CEEE-D Equatorial Energia. A via do projeto contendo a aprovação por parte da Concessionária deverá ser entregue à Equipe de Fiscalização.

Os projetos específicos deverão ser elaborados conforme normas técnicas da CEEE-D Equatorial Energia, em vigor ou que venham a vigorar no período de elaboração do Projeto Executivo. Merecem destaque as seguintes normas:

- NTD-00.001 - Elaboração de Projetos de Redes Aéreas de Distribuição Urbanas;

- NTD-00.002 - Elaboração de Projetos de Eletrificação de Redes;

- NTD-00.003 - Ocupação ou travessia de faixa de domínio por redes de distribuição de energia elétrica;

- PTD-00.002 – Estruturas para montagem de redes aéreas de distribuição urbana secundária com cabos multiplexados.

Na elaboração do projeto da rede de distribuição de energia deverão ser utilizados os símbolos e convenções prescritos pela norma STD-00.001 – Simbologia para projeto, cadastramento e mapeamento de linhas aéreas de distribuição. Quaisquer outros símbolos e convenções diferentes deverão ser indicados nas respectivas plantas.

## Iluminação Pública

O projeto da rede de iluminação pública deverá ser elaborado em conformidade com as Diretrizes e Especificações Técnicas Para Aprovação de Projeto de Iluminação Pública, constante no Apêndice III deste PB devendo, ainda, seguir as normas vigentes e a padronização estabelecida pela Equipe de Fiscalização.

Recomenda-se que a concepção do projeto a iluminação pública existente seja readequada ou substituída, prevendo luminárias nos postes da rede de distribuição que serão remanejados ou instalados.

O projeto deverá prever a implantação de iluminação pública conforme disposição da rede de distribuição de energia elétrica, precedida da consulta e aprovação por parte da Equipe de Fiscalização a fim de definir modelo da luminária, potência da lâmpada e demais componentes.

De acordo com orientações da Equipe de Fiscalização, a disposição das luminárias na via poderá ser no canteiro central ou em postes da CEEE-D Equatorial Energia, através de braços apropriados para tal finalidade.

Em função do novo traçado, caso necessário, o projeto deverá prever iluminação específica para entroncamentos e rótulas dentre outros pontos de atenção.

À critério da Equipe de Fiscalização, em conjunto com a Licitante Vencedora, o acionamento da iluminação poderá ser em grupo ou de forma individual, considerando o caso específico de acordo com o tipo rede de distribuição a ser implantada.

Os equipamentos deverão seguir os padrões indicados pela Equipe de Fiscalização, pela CEEE-D Equatorial Energia e atendendo as Normas Técnicas vigentes.

O projeto de iluminação pública deverá ser previamente aprovado pela Equipe de Fiscalização.

## Projeto Executivo de Acessibilidade

Projeto executivo de acessibilidade universal deverá prever a execução das obras de maneira a proporcionar o deslocamento livre e contínuo, de pessoas portadoras de necessidades especiais ou não, nos passeios públicos da área de influência direta do Projeto Executivo. Para tanto, os passeios públicos deverão ser projetados com o conceito de eliminação ou minimização de obstáculos.

O projeto executivo de acessibilidade universal deverá atender às regulamentações cabíveis ao tema e ao local, bem como as normas vigentes da ABNT, das quais destacam-se:

- Lei Complementar 678/2011 - Plano Diretor de Acessibilidade de Porto Alegre;

- Decreto Municipal 17302/2011 - Dispõe Sobre a Pavimentação de Passeios Públicos;

- NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

- NBR 16537 - Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;

Deverão der perfeitamente detalhadas todas as soluções adotadas para a acessibilidade, das quais destacam-se:

- Rampas;

- Pisos podotáteis;

- Mapas táteis;

- Travessias;

- Sinalizações;

- Outras soluções de acessibilidade julgadas necessárias.

O detalhamento arquitetônico das soluções de acessibilidade deverá conter todos os elementos suficientemente elucidados para a execução inequívoca de cada estrutura projetada. Todos os detalhes das soluções adotadas deverão ser apresentados de forma descritiva e por meio de plantas baixas, cortes e vistas.

Os detalhes gráficos deverão ser dotados de cotas (cotas com amarrações das distâncias entre os vãos, cotas do meio-fio, amarrações de mobiliários fixos e cotas gerais), referências de níveis, especificações de materiais e demais outras informações que se fizerem necessárias.

Indica-se para as peças gráficas, específicas da acessibilidade, a utilização de escalas adequadas tais como: 1:100, 1:75, 1:50, 1:25, 1:20 e 1:10.

A definição das escalas tem como objetivo o perfeito entendimento e compreensão do desenho do mobiliário, amarrações, paginações de piso e plantas com a disposição de todos os elementos ao longo da rota acessível e conexões com demais projetos de acessibilidade local, caso existentes ou em projeto.

O projeto executivo de acessibilidade também deverá contemplar o conceito de SINALIZAÇÃO AMBIENTAL do Plano Diretor de Acessibilidade - PDA, que utiliza os critérios de sinalização em função da visão, do SOM e do TATO para identificação do que for relevante no entorno, de acordo com a legislação em vigor, com especial atenção para os elementos destacados nos subitens a seguir.

## Passeios Públicos

Todos os passeios públicos, ou calçadas, deverão ter rota acessível com sinalização tátil. A rota acessível externa incorpora estacionamentos, faixas de travessias de pedestres (elevadas ou não), rampas, escadas, passarelas dentre outros elementos projetados para a circulação.

Os materiais de revestimento e acabamento devem ter superfície regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado).

Deve-se evitar a utilização de padronagem na superfície do piso que possa causar sensação de insegurança (por exemplo, estampas que pelo contraste de desenho ou cor possam causar a impressão de tridimensionalidade).

A guia de balizamento pode ser de alvenaria ou outro material alternativo, com a mesma finalidade, com altura mínima de 5 cm.

Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %). Desníveis superiores a 20 mm, quando inevitáveis, devem ser considerados como degraus.

Em rotas acessíveis, as grelhas e juntas de dilatação devem estar fora do fluxo principal de circulação.

Quando não for possível tecnicamente, os vãos das grelhas e juntas de dilatação deverão ter dimensão máxima de 15 mm, devendo ser projetadas perpendicularmente ao fluxo principal ou ter vãos de formatos especiais (quadriculado ou circular) quando houver fluxos em mais de um sentido de circulação.

A superfície das tampas de caixas de inspeção e de visita devem ser projetadas de forma a ficarem niveladas com o piso adjacente. Eventuais frestas devem possuir dimensão máxima de 15 mm. As tampas devem estar preferencialmente fora do fluxo principal de circulação.

As tampas devem ser firmes, estáveis e antiderrapantes sob qualquer condição, e a sua eventual textura, estampas ou desenhos na superfície não podem ser similares à da sinalização de piso tátil de alerta ou direcional.

A inclinação transversal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das vias exclusivas de pedestres não pode ser superior a 3 %. Eventuais ajustes de soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes ou, em calçadas existentes com mais de 2,00 m de largura, podem ser executados nas faixas de acesso.

A inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das vias exclusivas de pedestres deve sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras.

A largura da calçada pode ser dividida em três faixas de uso:

- Faixa de elementos de urbanização que serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de iluminação ou sinalização. Nas calçadas a serem construídas, recomenda-se reservar uma faixa com largura mínima de 1.00 m, não pavimentada;

- Faixa acessível que destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3 %, ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,50 m de largura e 2,10 m de altura livre;

- Faixa de acesso e serviço que consiste no espaço de passagem da área pública para o lote. Esta faixa é possível apenas em calçadas com largura superior a 2,00 m.

O acesso de veículos aos lotes, espaços de circulação e estacionamento deve ser feito de forma a não interferir na faixa livre de circulação de pedestres, sem criar degraus ou desníveis.

## Rebaixos de Calçada

O rebaixo de calçada deve ser construído na direção do fluxo da travessia de pedestres.

A inclinação deve ser, preferencialmente, menor que 5 %, admitindo-se até 8,33 % (1:12), no sentido longitudinal da rampa central e nas abas laterais. Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja maior ou igual a 1,50 m, admitindo-se o mínimo de 1,20 m. O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação da calçada de, no mínimo, 1,20 m.

Não pode haver desnível entre o término do rebaixo da calçada e o leito carroçável.

Em vias com inclinação transversal do leito carroçável superior a 5 %, deve ser implantada uma faixa de acomodação de 0,45 m a 0,60 m de largura ao longo da aresta de encontro dos dois planos inclinados em toda a largura do rebaixo.

A largura da rampa central dos rebaixamentos deve ser de no mínimo 1,50 m, com ambos os lados alinhados entre si.

Nos locais em que o rebaixo estiver localizado entre jardins, floreiras, canteiros, ou outros obstáculos, abas laterais podem ser eliminadas ou adequadas.

## Sinalização Podotátil

A sinalização tátil no piso é considerada um recurso complementar para prover segurança, orientação e mobilidade a todas as pessoas, principalmente àquelas com deficiência visual ou surdocegueira.

O principal recurso de orientação da sinalização tátil no piso é a percepção por meio da bengala de rastreamento ou da visão residual. A percepção da sinalização tátil pelos pés é um recurso complementar de orientação.

A sinalização tátil de alerta no piso deve atender aos seguintes requisitos:

- Ser antiderrapante, em qualquer condição, devendo ser garantida a condição antiderrapante durante todo o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em áreas internas como externas;

- Ter relevo contrastante em relação ao piso adjacente, para ser claramente percebida por pessoas com deficiência visual que utilizam a técnica de bengala longa;

- Ter contraste de luminância em relação ao piso adjacente, para ser percebida por pessoas com baixa visão, devendo ser garantida a cor do relevo durante todo o ciclo de vida da edificação/ambiente, tanto em áreas internas como externas.

- Ser de cor amarela, tamanho 0,40 m x 0,40 m.

As áreas públicas ou de uso comum em edificações, espaços e equipamentos urbanos devem ter sinalização tátil de alerta no piso para:

- Informar à pessoa com deficiência visual sobre a existência de desníveis ou outras situações de risco permanente, como objetos suspensos não detectáveis pela bengala longa;

- Orientar o posicionamento adequado da pessoa com deficiência visual para o uso de equipamentos como elevadores, equipamentos de autoatendimento ou serviços;

- Informar as mudanças de direção ou opções de percursos,

- Indicar o início e o término de escadas e rampas;

Os pisos táteis externos serão no modelo alerta e direcional, assentados sobre lastro de concreto. As placas podotáteis caracterizam-se pela diferenciação de textura e cor em relação ao piso adjacente, destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptível por pessoas com deficiência visual.

Na concepção do projeto deve se prever, pelo menos, 1,00 m de distância entre a sinalização tátil de direcionamento e as paredes, os pilares ou outros objetos, a partir da borda da sinalização tátil.

Nos casos específicos de adequação de calçadas ou edificações existentes, à critério da Equipe de Fiscalização, poderão ser admitidas distâncias menores do que 1,00 m, desde que os obstáculos sejam detectáveis pelas bengalas de rastreamento ou sinalizados com sinalização tátil de alerta.

## Projeto Executivo de Mobilidade Urbana

O projeto executivo de mobilidade urbana deverá ser concebido com atenta observação às peculiaridades do projeto executivo geométrico, à segurança viária e à segurança dos pedestres, devendo atender à legislação pertinente, às normas técnicas e demais regulamentos, dos quais destacamos:

- CTB – Código de Trânsito Brasileiro;

- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN Volumes:

- I – Sinalização Vertical de Regulamentação;

- II – Sinalização Vertical de Advertência Volume II;

- IV – Sinalização Horizontal;

- V – Sinalização Semafórica;

- VI – Dispositivos Auxiliares;

- VII – Sinalização Temporária.

## Premissas Para a Elaboração do Projeto

São premissas para a concepção do Projeto Executivo de Mobilidade Urbana, dentre outros, os seguintes pontos de atenção:

- Priorizar a mobilidade ativa e coletiva;

- Projetar calçadas de acordo com as diretrizes de acessibilidade do setor responsável da SMOI;

- Prever faixa lateral exclusiva para veículos do transporte coletivo, separadas das faixas de tráfego geral por meio de pintura e/ou pintura e tachões no pavimento, com os seguintes parâmetros:

- Faixa com largura de 3,50 m;

- Pavimento de concreto, tendo em vista: maior resistência aos esforços dinâmicos provenientes da aceleração e frenagem dos veículos, maior durabilidade, maior conforto e segurança para os usuários e pedestres;

Além dos pontos de atenção abordados anteriormente, à critério da Equipe de Fiscalização deverá ser mantido, no mínimo, a quantidade de pontos de ônibus existentes, bem como de todos os elementos de segurança viária tais como: calçadas, travessias, acessibilidade, iluminação, dentre outros. Este aspecto deverá ser observado em toda a área de influência direta do Projeto Executivo com vistas a garantir o acesso ao serviço de transporte público de forma segura.

Para otimizar o Projeto Executivo de Mobilidade Urbana, bem como dos elementos que o compõe, deverão ser executados levantamentos complementares específicos, dos quais destacam-se a contagens veiculares em determinados trechos.

Para o projeto em questão, à critério da Equipe de Fiscalização, é necessário efetuar a contagem veicular em quatro cruzamentos da via a ser duplicada, à saber:

- Av. Edgar Pires de Castro;

- Rua do Schneider e Estrada Gedeon Leite;

- Estrada Retiro da Ponta Grossa;

- Rua João Vieira de Aguiar Sobrinho e Doutor Cecílio Monza.

Os dados contendo a contagem de veículos, conforme supracitado, deverão ser previamente apresentados à Equipe de Fiscalização devendo ser parte integrante, como anexo, do projeto executivo de mobilidade urbana.

## Paradas de Ônibus, Estações e Mobiliário Urbano

O mobiliário a ser implementado nos pontos de ônibus deve seguir as diretrizes do projeto Parada Segura contendo, no mínimo, os seguintes itens:

- Abrigo contra intempéries;

- Bancos e/ou encosto para os usuários;

- Lixeiras;

- Iluminação.

O número de módulos de Parada Segura deve dimensionado pela demanda de usuários e extensão do ponto.

É fundamental que os pontos de parada tenham infraestrutura adequada a pessoas com mobilidade reduzida. Para isso, deve-se garantir que o piso tátil, as rampas e o guarda-corpo estejam em conformidade com a norma de acessibilidade.

É desejável a implantação faixa de recuo da parada de ônibus, sem redução do espaço destinado aos pedestres, com extensão mínima de 50 m de extensão, permitindo o embarque e desembarque de 2 (dois) veículos simultaneamente e a realização de ultrapassagem pela faixa exclusiva.

Na Figura 1 está representado um exemplo de faixa exclusiva com recuo da parada de ônibus, cuja implementação permitiria a realização de ultrapassagem nos pontos de ônibus, tornando possível aumentar a capacidade e a velocidade das linhas rápidas e diretas e uma maior gestão nos tempos de viagem;

Figura 1: Faixa exclusiva com recuo da parada de ônibus

Fonte: Empresa de Transporte e Circulação - EPTC

O projeto executivo de mobilidade urbana deverá prever estações de integração nos seguintes pontos:

- Interseção com a Avenida Edgar Pires de Castro;

- Interseção com as estradas Retiro da Ponta Grossa e Chapéu do Sol;

- Interseção com as Ruas João Vieira de Aguiar Sobrinho e Doutor Cecílio Monza.

O detalhamento executivo destas estações de integração deverá ser concebido com o objetivo de permitir:

- A realização de embarque, desembarque e integração pelo usuário em local protegido contra intempéries, com iluminação e conforto. O Número de módulos de Parada Segura deve ser dimensionado para esta operação;

- O acesso dos ônibus a partir da faixa lateral exclusiva;

- O embarque e desembarque das linhas vindas de todas as direções na mesma plataforma;

- O retorno dos ônibus, para todas as direções, nas proximidades da estação;

- O acesso seguro de pedestre a partir de todos os passeios das vias da intersecção;

A Licitante Vencedora deverá prever melhorias de acesso e de infraestrutura para o Terminal Ponta Grossa localizado no entroncamento da Estrada da Ponta Grossa com a Estrada Juca Batista.

## Ciclovia

É parte do escopo do projeto executivo de mobilidade urbana o detalhamento para a implantação de ciclovia bidirecional no nível do passeio público atendendo, no mínimo, as seguintes dimensões:

- 1,00 m de afastamento entre o meio-fio e a ciclovia;

- 2,50 m de ciclovia;

- 0,50 m de afastamento entre a ciclovia e o passeio;

- 2,00 m de passeio.

## Planejamento Semafórico

O planejamento semafórico para o alargamento da Av. Juca Batista além de seguir os conceitos do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito VOLUME V - Sinalização Semafórica – CONTRAN, deve seguir o padrão atual do segmento duplicado da avenida com travessias de pedestres em dois lances (onde houver volume para tal).

No cruzamento com a Rua João Vieira de Aguiar Sobrinho e Doutor Cecílio Monza, à critério da Equipe de Fiscalização, o projeto deverá prever melhorias na sinalização semaforizada para pedestres.

Em caso de conjunto semafórico novo na área de influência direta do Projeto Executivo, além da sinalização e controlador semafórico, deve ser prevista a infraestrutura física de comunicação, visando a gestão e o controle por parte do órgão competente da Empresa de Transporte e Circulação - EPTC;

Compõe o projeto executivo de mobilidade urbana os seguintes elementos:

- Plano Funcional Viário;

- Projeto Planimétrico Funcional;

- Projeto de Sinalização Viária.

## Plano Funcional Viário

O Plano Funcional Viário é uma versão preliminar do Projeto Planimétrico e deverá apresentar as soluções de mobilidade para o Projeto Executivo.

Deve prever, ainda, a compatibilização entre todos os modais, indicando travessias de pedestres e ciclistas, ciclovia, paradas de ônibus, semáforos, faixas de tráfego, faixas para conversão dentre outros pontos relevantes, tomando por base as contagens de tráfego e o crescimento do tráfego na região.

O Plano Funcional Viário, em todas as suas etapas, deverá ser desenvolvido mediante consulta e orientações da Equipe de Fiscalização.

## Projeto Planimétrico Funcional

No projeto planimétrico funcional, além do projeto proposto, deverão estar representados os seguintes elementos:

- Limites dos imóveis, com a devida numeração predial;

- Perímetros das edificações;

- Meio-fio;

- Rebaixos de meio-fio;

- Vegetação;

- Posteamento;

- Bocas de lobo;

- Tampas de inspeção de infraestrutura;

- Demais interferências que devam ser conhecidas levando em consideração possíveis conflitos com o projeto de sinalização viária.

## Projeto de Sinalização Viária

O projeto de sinalização viária deverá ser elaborado considerando as etapas de execução de todas as obras previstas para a implantação do Projeto Executivo, bem como após a conclusão destas:

Sendo assim, o projeto de sinalização viária deverá prever, dentre outras as seguintes necessidades:

- Sinalização de obra;

- Sinalização definitiva;

- Sinalização horizontal;

- Sinalização vertical;

- Sinalização semafórica.

## Projeto Executivo Socioeconômico

Embora o escopo deste subitem possa ser enquadrado como estudo e/ou pesquisa, para fins de especificação e padronização do produto final a ser entregue, o mesmo será tratado como “projeto executivo” para todos os efeitos deste PB.

Para a execução do projeto executivo socioeconômico a Licitante Vencedora deverá disponibilizar equipe em campo para a execução das atividades correlatas.

A equipe em questão deverá estar identificada com crachás, à critério da Equipe de Fiscalização, devendo estar estruturada para a execução do trabalho.

Desde já é recomendado que os profissionais da equipe que desenvolverá as atividades em campo tenham disponíveis os recursos materiais necessários para o desempenho adequado das atividades, sendo recomendado a disponibilização de computadores portáteis, telefones celulares e demais materiais de escritório.

## Pesquisa Socioeconômica

A Licitante Vencedora deverá realizar pesquisa socioeconômica em todas as edificações localizadas na área de influência direta e indireta do Projeto Executivo, à critério da Equipe de Fiscalização.

A pesquisa socioeconômica deverá ser de formato censitário, com o objetivo de caracterizar todas as edificações e grupos familiares moradores nos imóveis direta ou indiretamente atingidos pelas obras de implantação do Projeto Executivo, incluindo edificações localizadas nas vilas irregulares Guabiroba e Nossa Senhora de Belém, conforme limites definidos no levantamento topográfico e cadastral a ser fornecido pela Equipe de Fiscalização.

Em caráter preliminar e informativo, estima-se a existência de 80 (oitenta) construções atingidas diretamente pelo traçado projetado da via.

## Escopo do Trabalho

A pesquisa socioeconômica deverá ser realizada através de visita às edificações para aplicação de um questionário estruturado com os titulares dos referidos imóveis.

O modelo de questionário a ser utilizado na pesquisa socioeconômica deverá ser definido pela Licitante Vencedora em conjunto com a Equipe de Fiscalização e deverá contemplar, no mínimo, as questões constantes no Termo de Referência para Pesquisa Socioeconômica em Edificações Atingidas Por Implantação de Obra Viária no Município de Porto Alegre – DEMHAB, constante no Apêndice IV, deste PB.

A pesquisa tem como objetivo a identificação, localização e caracterização das edificações e de seus usos e a elaboração do diagnóstico socioeconômico das famílias moradoras com o mapeamento dos grupos familiares existentes, a identificação das situações habitacionais, a definição do perfil de trabalho, renda e escolaridade da população dentre outros fatores relevantes, com finalidade de permitir análise para enquadramento em atendimento habitacional a ser definido pelo Município.

Para as edificações com uso residencial deverá ser aplicado o instrumento na sua integralidade e para as edificações com outros usos deverão ser completadas as questões relacionadas à identificação, caracterização e uso da edificação.

A pesquisa de campo terá início somente após o recebimento, pela Licitante Vencedora, do levantamento topográfico e cadastral das áreas envolvidas e da pesquisa cartorial, que servirão de base física para a definição dos setores de pesquisa e identificação das construções existentes.

## Diretrizes para a Pesquisa Socioeconômica

A Licitante Vencedora deverá cumprir o seguinte roteiro para a adequada formulação da pesquisa socioeconômica:

- Realizar o reconhecimento das áreas a serem pesquisadas, a fim de estabelecer um plano de trabalho contendo cronograma detalhado de atividades;

- Estabelecer um mecanismo de comunicação com os moradores das áreas envolvidas que possibilite a apresentação da atuação local, informando cronograma de trabalho e demais conteúdos necessários à compreensão da população sobre a intervenção realizada;

- Participar de reuniões com a Equipe de Fiscalização para definição do perfil da pesquisa e monitoramento da execução da pesquisa;

- Apresentar um plano de trabalho, contendo cronograma e definição do instrumento de pesquisa a ser aplicado, para aprovação por parte da Equipe de Fiscalização;

- Realizar a selagem, através de marcação numérica sequencial, de todas as edificações localizadas na área de abrangência da pesquisa, com pintura de identificação nas construções e correspondente numeração no levantamento topográfico;

- Identificar, através de registro fotográfico, todas as edificações seladas;

- Aplicar o instrumento de pesquisa censitariamente, ou seja, em todos os imóveis localizadas na área de abrangência da pesquisa. Deverão ser realizadas visitas domiciliares em horários e turnos diversificados a fim de garantir o preenchimento de todos os instrumentos de pesquisa;

- Digitar, tabular e analisar os dados;

- Entregar previamente, à Equipe de Fiscalização, o relatório completo das atividades contendo tabelas das variáveis pesquisadas e análise quantitativa e qualitativa dos dados coletados;

- Realizar, se houver necessidade, plantões de atendimento noturno e/ou aos finais de semana, em local a ser definido em conjunto com representantes da comunidade envolvida na pesquisa, para a aplicação do questionário de pesquisa para as edificações consideradas ausentes (após três visitas em horários diversos) durante o trabalho de campo e/ou atendimentos de situações específicas relacionadas ao trabalho de campo desenvolvido;

- Realizar visitas domiciliares para entregas de convites, convocações e materiais informativos necessários ao desenvolvimento das atividades da pesquisa;

- Realizar o registro fotográfico de todo o processo de trabalho de campo.

Ao final do trabalho deverão ser entregues à Equipe de Fiscalização, todos os instrumentos de pesquisa aplicados para que possam constar dos arquivos da Coordenação Técnica Social. Também deverá ser entregue o levantamento topográfico com a correspondente numeração realizada através da selagem das edificações.

A Licitante Vencedora se responsabilizará pela confecção de material informativo e/ou de divulgação do trabalho, a ser distribuído na comunidade envolvida na pesquisa.

Todo o material elaborado para distribuição deverá ser previamente aprovado pela Equipe de Fiscalização.

A Licitante Vencedora será responsável por de todas as atividades a serem executadas para compor a pesquisa socioeconômica, das quais se destacam os registros fotográficos, listas diversas, relatórios de atividades dentre outros registros julgados necessários pela Equipe de Fiscalização.

A Licitante Vencedora deverá, ainda, apresentar previamente à Equipe de Fiscalização os seguintes documentos:

- Relatório de visita à área de intervenção, com identificação de possíveis pontos críticos para execução do serviço e suas respectivas resoluções;

- Cronograma de atividades para a execução de todas as atividades previstas neste Projeto Básico;

- Instrumento de pesquisa a ser utilizado, para aprovação prévia;

- Relatórios parciais com os dados dos instrumentos aplicados, quando solicitado pela Equipe de Fiscalização.

No relatório final a ser entregue em meios impresso e digital, deverá conter as análises dos dados coletados, os dados primários armazenados em banco de dados a ser definido, todos os instrumentos de pesquisa preenchidos, com seus respectivos registros fotográficos e o levantamento topográfico com a correspondente numeração de selagem das edificações;

## Projeto Executivo do Ambiente Natural

Embora o escopo deste subitem possa ser enquadrado como estudo e/ou pesquisa, para fins de especificação e padronização do produto final a ser entregue, o mesmo será tratado como “projeto executivo” para todos os efeitos deste PB.

O projeto executivo do ambiente natural tem como objetivo mitigar os impactos ambientais causados pelas obras constantes no objeto deste PB, estabelecendo condições e restrições para minimizar os impactos ambientais.

Considerando o local da intervenção, as características da atividade, a possível ruptura na ambiência local e os impactos da obra em ambiente urbano, deverão ser produzidos os respectivos estudos ambientais definido pelo órgão ambiental competente do Município.

## Premissas do Projeto Executivo Atinentes ao Ambiente Natural

O Projeto Executivo, conforme definido no objeto deste PB, deverá atender as seguintes premissas:

- Prever a adequação das calçadas para atender à acessibilidade universal;

- Prever mínimo de 40 % de área vegetada nas calçadas construídas, segundo o Art. 5.º, inciso IV da Resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMAM n.º 05/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor de Arborização Urbana de Porto Alegre;

- Priorizar o uso de faixa de implantação de caixas de inspeção e de passagem de redes, buscando a compatibilização dos projetos das diversas redes de infraestrutura (banco de dutos ou dutos agrupados), preferencialmente, agrupar a organização das caixas de inspeção e coletoras pluviais junto a postes e/ou rebaixos de meio-fio, possibilitando espaço para a implantação da arborização viária;

- Quando houver previsão de canteiros centrais, utilizar largura mínima de 2 m para recebimento da implantação da arborização, sem barreiras de pavimentação – asfalto/concreto, em toda a extensão abaixo do canteiro;

- Prever rede elétrica multiplexada e protegida (cabos ecológicos), onde houver alteração de posteamento;

- Apresentar projeto de arborização viária, observando os requisitos deste projeto componente;

## Caracterização do Meio Físico

## Caracterização Geológica, Geomorfológica, Pedológica e Geotécnica

Identificar as áreas ambientalmente sensíveis (estabilidade geotécnica identificadas em planta e fatores de risco), acompanhado de projeto de proteção/conservação das mesmas, com plano de contenção e estabilidade de taludes, medidas mitigadoras de prevenção para eventuais riscos de agravamento de processos erosivos e movimentos acidentais de massa rochosa, incluindo dados sobre a localização das áreas que sofrerão cortes/desmonte, bota-fora (resíduos da construção civil/material inservível), volumes de rochas a serem extraídos e o destino destes materiais, locais passíveis de acúmulo de água pela instalação de taludes ou outros fatores relacionados à execução do Empreendimento, citando nome e n.° da ART dos responsáveis técnicos.

Apresentar projeto da obra viária, contendo a caracterização geológica do terreno, elaborada através de sondagens correlacionadas com perfis longitudinais e transversais representativos de toda a área, demonstrando a configuração atual e futura do terreno.

Apresentar projeto/memorial descritivo da drenagem superficial durante a fase de implantação da obra, de modo a indicar o escoamento das águas superficiais para conter as águas das chuvas e retê-las, de modo a evitar o transporte de sedimentos; indicar em planta baixa o sistema de valas e drenos, bacia de retenção visando acumular o excesso de sedimentos, evitando o transporte dos mesmos para a rede de drenagem local ou terrenos vizinhos.

Indicar a necessidade de desmonte de rochas e volume envolvido atendendo ao Decreto Municipal n.º 9.326/1988 que estabelece o controle do uso de explosivos em zona urbana, caso haja necessidade do uso de explosivos.

Indicar as jazidas minerais (devidamente licenciadas) a serem utilizadas, assim como áreas de empréstimo de material mineral, áreas de disposição final de resíduos da construção civil (bota-fora, material mineral inservível), canteiro de obras, entre outras.

Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, com a respectiva ART do responsável técnico pela elaboração, em conformidade com a seguinte legislação:

- Decreto n.º 18.481 de 10 de dezembro de 2013 que Regulamenta a Lei n.º 10.847, de 9 de março de 2010, que institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil do Município de Porto Alegre, estabelecendo a diretrizes, os critérios e os procedimentos para a Gestão dos Resíduos da Construção Civil (RCC’s) e dá outras providências;

- PMGIRS: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos regulamentado pelo Decreto n.º 18.461, de 20 de novembro de 2013, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Porto Alegre.

- Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n.º 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

- Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONSEMA n.º 109/2005, que estabelece diretrizes para elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios.

O PGRCC deverá ser elaborado em conformidade com o Termo de Referência para elaboração de Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – SMAM, constante no Apêndice V deste PB.

## Caracterização do Meio Biótico

## Flora

Observar e atender a legislação vigente, principalmente nos termos das seguintes normativas:

- Decreto Municipal n.º 6269/1978, que altera e consolida disposições constantes dos Decretos n.os 5482, 5658, 57577 e 59099 de, respectivamente, 8 de abril, 24 de setembro, 26 de novembro de 1976 e 6 de maio de 1977, declarando imunes ao corte, nos termos do Art. 7.º da Lei Federal 4771, de 15 de setembro de 1965 Código Florestal Federal e dá outras providências;

- Lei Complementar n.º 757/2015 que estabelece regras para a supressão, o transplante ou a poda de espécimes vegetais no Município de Porto Alegre, revoga os Decretos n.os 10.237, de 11 de março de 1992, 10.258, de 3 de abril de 1992, 15.418, de 20 de dezembro de 2006, 17.232, de 26 de agosto de 2011, 18.083, de 21 de novembro de 2012, e 18.305, de 28 de maio de 2013, e dá outras providências;

- Código Florestal Federal, Lei n.º 12.727/2012, que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos e demais disposições relativas ao tema.

Elaborar Laudo de Cobertura Vegetal, conforme Lei Complementar n.° 757/2015, artigos 29 e 30. O Laudo de Cobertura Vegetal deverá ser apresentado constando, no mínimo, o seguinte escopo:

i.	Caracterizar a vegetação com metodologia adequada e descrever a utilizada;

ii.	Indicar os vegetais declarados ameaçados de extinção, conforme Decreto Estadual n.º 52.109/2014, que declara as espécies da flora nativa ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul e Decreto Estadual n.º 54.171/2018, que altera o Decreto n.º 52.109/2014, que declara as espécies da flora nativa ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul;

iii.	Informar se há algum vegetal imune ao corte, conforme legislação municipal/listagem disponível no site do Ministério Público/RS, disponível no link a seguir:

https://www.mprs.mp.br/media/areas/ambiente/arquivos/arvores_imunes/relatorio/Listagem%20Atualizada%201%20(28-03-2014).pdf

iv.	Inventariar a vegetação incidente no interior do imóvel e passeio público com altura igual ou superior a 2m. (Vegetais imunes ao corte ou especialmente protegidos deverão ser demarcados mesmo com altura inferior a 2m);

v.	Numerar os vegetais isolados em ordem sequencial de 1 → n, informando individualmente os dados dendrométricos de Altura, Diâmetro à Altura do Peito (DAP), Diâmetro de Projeção de Copa (DPC) no sistema métrico, bem como suas condições fitossanitárias;

vi.	Numerar as Manchas Vegetais em ordem sequencial de 1 → n, classificando-as claramente conforme o Estágio de Regeneração (Resolução CONAMA n.º 33/94, que define estágios sucessionais das formações vegetais que ocorrem na região da Mata Atlântica do Estado do Rio Grande do Sul, visando viabilizar critérios, normas e procedimentos para o manejo, utilização racional e conservação da vegetação natural.), informando a área em m²;

vii.	Demarcar e numerar em Planta planialtimétrica toda a vegetação descrita no Laudo de Cobertura Vegetal, apresentando em legenda a vegetação a permanecer, remover, transplantar e/ou podar;

viii.	Apresentar o Cálculo da compensação vegetal, conforme L.C. n.º 757/15, indicando a compensação para cada indivíduo em separado e o somatório final;

ix.	Apresentar quadro síntese da vegetação conforme modelo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade - SMAMUS.

## Fauna

Elaborar os estudos de fauna e apresentar Laudo de Fauna de acordo com as seguintes normativas:

- Instrução Normativa IBAMA n.° 146/2007, que estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação) em áreas de influência de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impactos à fauna sujeitas ao licenciamento ambiental, como definido pela Lei n.º 6938/81;

- Lei n.º 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;

- Resolução CONAMA n.º 001/86, que define as situações e estabelece os requisitos e condições para desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA;

- Resolução CONAMA n.º 237/97, que dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental e no exercício da competência, bem como as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental;

- Termo de Referência para Monitoramento e Resgate de Fauna Silvestre – SMAM, conforme Apêndice VI deste PB;

- Termo de Referência para Levantamento de Fauna – SMAM, conforme Apêndice VII deste PB.

As Áreas de Preservação Permanente – APP’s do Arroio do Salso compõe um importante corredor ecológico que conecta à Unidade de Conservação do Refúgio de Vida Silvestre do Morro São Pedro ao Lago Guaíba. Como características destes corredores está a grande circulação de fauna silvestre, sendo que, quando esta se depara com a rodovia podem ocorrer mortes por atropelamento. Em outros pontos da avenida, onde as características são propícias ao desenvolvimento da fauna. O projeto deverá prever:

- Análise dos principais pontos de atropelamento de fauna no trecho a ser duplicado;

- Projeto de passagem de fauna terrestre junto a ponte do Arroio do Salso;

- Projeto de recuperação da Área de Preservação Permanente junto a ponte do Arroio do Salso;

- Plano de sinalização e/ou redutores de velocidade em locais críticos ao atropelamento de fauna.

## Arborização Viária

O projeto de arborização viária consiste em uma análise de adequação da arborização existente e de potencialidade de implantação de nova arborização, visando a qualificação da arborização de vias públicas em termos paisagísticos e biológicos, bem como o atendimento das recomendações da norma de acessibilidade.

A fim de produzir uma arborização harmônica com os elementos urbanos, gerando os máximos retornos ambientais, paisagísticos, socioculturais e de qualificação do espaço urbano, a Equipe de Planejamento da Arborização EPIArb- da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade - SMAMUS fornece diretrizes específicas para elaboração do projeto.

A elaboração do projeto de arborização viária obedecerá às seguintes etapas:

## Levantamento

- Encaminhar Planta Geral (escala mínima 1/500) e Perfil Viário, com os respectivos gabaritos à EPIArb/UAU/SMAMUS;

- Marcar, na Planta Geral, os vegetais existentes, arrolados em Laudo de Cobertura Vegetal e numerados sequencialmente de 1 ➔ n, que coincidam com a área de calçadas, canteiros centrais e rótulas, para avaliação do órgão ambiental quanto à pertinência da sua manutenção;

- Para cada vegetal marcado, incluir no Laudo de Cobertura Vegetal, as dimensões das áreas livres de pavimentação existentes no entorno (canteiro), para futura adequação do canteiro;

- Marcar, na Planta Geral, todos os elementos e mobiliários urbanos propostos ou existentes no gabarito da via: marcação dos lotes, rede iluminação, redes subterrâneas, bocas de lobo, caixa de inspeção das redes aéreas e subterrâneas;

- Marcar, na Planta geral, os rebaixos de meio-fio existentes.

## Estudo Preliminar

A Planta Geral e o Laudo de Cobertura Vegetal deverão ser analisados pela EPIArb/SMAMUS, que emitirá as diretrizes específicas e as especificações técnicas para elaboração do projeto.

As diretrizes específicas se referem à adequação da vegetação existente por indicação de permanência ou de manejo (transplante ou supressão) necessário; e indicação das espécies, dos espaçamentos previstos e da área dos canteiros para implantar nova arborização, compatibilizando-a com os demais mobiliários urbanos projetados ou existentes. As espécies são determinadas utilizando-se critérios conceituais e ambientais.

## Elaboração do Projeto Executivo do Ambiente Natural

A Licitante Vencedora, de posse das diretrizes específicas, deverá apresentar Planta Geral (escala mínima 1/500), em arquivo “dwg” e “pdf”, com marcação dos elementos e mobiliários urbanos, rebaixos de meio-fio, canteiros com a arborização a ser implantada e canteiros com os vegetais existentes a permanecer, contendo as cotas das árvores em relação às árvores adjacentes e aos elementos urbanos mais próximos.

A Licitante Vencedora será responsável pelos ajustes solicitados, quantas vezes se fizer necessário, até que a Equipe de Fiscalização julgue o resultado do projeto adequado à aprovação.

O projeto do ambiente natural deverá prever manejo (supressão ou transplante) dos vegetais existentes que coincidam com calçadas públicas, canteiros centrais e rótulas, para fins de qualificação e atendimento das recomendações da norma de acessibilidade, bem como as árvores a serem suprimidas em função qualificação e acessibilidade, para fins de cálculo da compensação vegetal, além da recomposição da área nos locais das árvores suprimidas, com destocamento e repavimentação.

## Manifestações e Anuências

Deverão ser apresentadas, dentre outras, as seguintes anuências:

- Das concessionárias responsáveis pelas redes existentes no local, tais como telecomunicações, elétrica, gás, energia elétrica, dentre outras.

- Destombamento de vegetal, no caso de indivíduo arbóreo especialmente protegido por ato do Poder Público Municipal.

## Projeto Executivo de Aquisição de Imóveis

Embora o escopo deste subitem possa ser enquadrado como estudo e/ou pesquisa, para fins de especificação e padronização do produto final a ser entregue, o mesmo será tratado como “projeto executivo” para todos os efeitos deste PB.

O projeto executivo de aquisição de imóveis se refere à espacialização, identificação e descrição dos imóveis atingidos pelas obras a serem implantadas na área de influência direta do Projeto Executivo.

O projeto aquisição de imóveis deverá ser apresentado em meio digital, compatível com programas, padrões e necessidades do setor responsável da Secretaria Municipal da Fazenda – SMF de Porto Alegre, acompanhado da ART ou RRT do responsável técnico pelo projeto geral de aquisição de imóveis, bem como as ART’s ou RRT’s individuais de cada imóvel atingido. Instruções e recomendações atualizadas disponíveis no link: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?p_secao=2430

Caso ocorram alterações no projeto planimétrico ou geométrico, sejam elas antes ou durante a execução das obras, que demandem modificações das áreas atingidas ou identificam-se novos imóveis atingidos, o Projeto de Aquisição de Imóveis e suas respectivas ART’s ou RRT’s deverão ser devidamente atualizados pelos respectivos responsáveis técnicos, mesmo após a entrega final.

A tramitação do projeto executivo de aquisição de imóveis deverá ser dividida em quatro fases, conforme descrição sintética a seguir:

- Fase I: Encaminhamento, por parte da Licitante Vencedora, da Planta Geral do Projeto de Aquisição de Imóveis à SMF para análise;

- Fase II: Análise pela SMF da Planta Geral do Projeto de Aquisição de Imóveis;

- Fase III: Encaminhamento, por parte da Licitante Vencedora, do detalhamento do Projeto de Aquisição de Imóveis à SMF para análise;

- Fase IV: Análise pela SMF do Detalhamento do Projeto de Aquisição de Imóveis.

## Fase I – Elaboração da Planta Geral

Apresentação da planta que demonstre toda a área de influência direta do Projeto Executivo, identificando os imóveis atingidos. Na planta geral do projeto de aquisição de imóveis deverão constar, no mínimo, os seguintes itens:

- Alinhamento projetado correspondente ao Projeto Planimétrico aprovado e devidamente vinculado à Rede Municipal Cartográfica com indicação do Norte verdadeiro e/ou magnético;

- Limites físicos dos imóveis devidamente caracterizadas (muros, gradis, cercas, etc.);

- Pontos notáveis que permitam a perfeita localização dos imóveis, tais como: limites de quarteirões, alinhamentos e meios-fios existentes, dentre outros;

- Matrícula atualizada do Registro de Imóveis ou, na ausência dela, documento que identifique o proprietário, localização e dimensões do imóvel.

- Identificação e posicionamento espacial dos títulos de propriedade dos imóveis analisados;

- Dimensionamento da extensão e da área atingida dos imóveis, individualizadas por terreno;

- Numeração predial dos imóveis analisados;

- Arborização;

- ART ou RRT do Projeto Geral de Aquisição de Imóveis.

Os imóveis e elementos exigidos nos itens ii, iii, iv e v, do item supracitado, deverão ser definidos em conjunto com a Equipe de Fiscalização após a aprovação do Projeto Geométrico.

A planta geral deverá ser submetida previamente ao setor responsável da SMF, para a devida análise e aceite, antes do início do detalhamento dos imóveis atingidos pelo Projeto Executivo e antes da apresentação da sua versão final.

## Fase II – Análise da Planta Geral

De posse da planta geral do projeto de aquisição de imóveis, o setor responsável da SMF fará a devida análise dos títulos de propriedade e, se for o caso, solicitará complementações e/ou correções das informações. Quando todas as solicitações forem atendidas, a SMF autorizará o detalhamento do projeto executivo de aquisições de imóveis, com a elaboração das plantas cadastrais individuais.

## Fase III – Detalhamento do Projeto de Aquisição de Imóveis

Na Fase III a Licitante Vencedora deverá executar o detalhamento aprofundado da Planta Geral de Aquisição de Imóveis, com análise da matrícula de cada imóvel atingido pelo novo traçado viário.

Este detalhamento deverá ser concebido a partir da elaboração da ficha cadastral, da planta cadastral individual de cada imóvel atingido pelo Projeto Executivo, registro fotográfico e descrição do imóvel

## Ficha Cadastral

A ficha cadastral é o documento com as principais informações do móvel atingido, devendo ser apresentada em formato .pdf e de acordo com o modelo a ser fornecido pela SMF.

- Identificação do(s) último(s) proprietário(s) (nome, endereço, telefone, etc.);

- Localização do imóvel de acordo com o PDDUA (MZ, UEU, SubUnidade, Quarteirão);

- Localização do imóvel (bairro, logradouro, n.º predial, etc.);

- Identificação do título de propriedade;

- Indicação de benfeitorias atingidas;

- Indicação de vegetação na área atingida;

- Indicação da presença de equipamentos públicos na frente ao lote;

- Área do lote (Titulada e local);

- Área atingida (Titulada e local);

- Área remanescente (Titulada e local).

## Planta do Imóvel Atingido

A planta de cada imóvel atingido deverá ser elaborada em escala e apresentada em formato .dwg, de acordo com o modelo a ser fornecido pela SMF.

No detalhamento das plantas individuais deverá constar, no mínimo, os seguintes elementos:

- Lançamento dos limites da(s) matrícula(s), referenciado aos alinhamentos e meios-fios projetados e existentes;

- Edificações devidamente caracterizadas (tipo de material, n.º de pavimentos, etc.);

- Numeração predial;

- Informações gerais (ocupação do lote, tipo de construção, existência de desnível no recuo viário, n.º de economias, uso, etc.);

- Limites físicos dos imóveis devidamente caracterizados (muros, gradis, cercas, etc.);

- Arborização, no interior e na frente dos imóveis analisados;

- Área superficial atingida para fins de desapropriação, conforme o lançamento da matrícula, com suas respectivas dimensões;

- Área superficial remanescente do imóvel analisado, conforme o lançamento da matrícula e área atingida, com suas respectivas dimensões;

- Área predial atingida, se houver;

- Identificação única do imóvel analisado, por código fornecido pela Equipe de Alienações.

## Registro Fotográfico

Para melhor identificação de cada imóvel atingido, o registro fotográfico deverá contemplar imagens atualizadas das áreas e construções atingidas, além dos logradouros (projetados ou existentes) com os quais fazem frente.

As fotos devem ser agrupadas em documento, com tamanho A4 e em formato .pdf, de acordo com o modelo a ser fornecido pela SMF.

## Descrição do Imóvel

Para cada imóvel atingido pelo novo traçado viário, a Licitante Vencedora deverá apresentar documento onde constem os textos bases para atualização da descrição da matrícula onde deverá constar as área(s) remanescente(s) a(s) área(s) atingida(s).

A descrição da(s) área(s) atingida(s) e remanescente(s) deve usar como base a descrição do título de propriedade mais atual, só admitindo alteração na descrição original apenas nos elementos alterados pela implantação da obra pública.

O documento em questão deverá ser elaborado em formato .doc, de acordo com o modelo a ser fornecido pela SMF, para fins de registro.

## Responsabilidade Técnica

Para cada imóvel atingido a Licitante Vencedora deverá fornecer as respectivas ART’s ou RRT’s com a descrição da obra/serviço "Projeto de parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento". As ART’s ou RRT’s deverão ser apresentadas de forma individual por imóvel das áreas atingidas, em formato .pdf, para serem, posteriormente, utilizadas para as averbações junto aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis.

## Fase IV – Análise do Detalhamento do Projeto

De posse dos documentos elaborados para o detalhamento do Projeto de Aquisição de Imóveis, o setor responsável da SMF fará a devida análise e, se for o caso, solicitará complementações e/ou correções das informações. Quando todas as solicitações forem atendidas, a SMF consignará o aceite e o recebimento final do projeto executivo de aquisição de imóveis.

# Compatibilidade dos Projetos Complementares

Os projetos complementares deverão passar por procedimento de compatibilização, refletidas também na planilha de quantitativos, orçamentos e cronogramas físico-financeiros. A compatibilização em tela deverá ser realizada pela equipe da Licitante Vencedora antes da entrega do produto final.

Os objetivos principais do procedimento de compatibilização dos projetos complementares são:

  - Eliminar ou minimizar dúvidas, omissões, conflitos ou interpretações diversas que venham a prejudicar a posterior e integral implantação das obras constantes no Projeto Executivo, objeto deste PB;

  - Considerar o impacto de assentamentos, condomínios e loteamentos regularizados, em regularização ou em fase de aprovação de projeto.

Para tanto é indispensável que a Licitante Vencedora, durante a elaboração dos projetos componentes, efetue o levantamento aprofundado da ocupação urbana consolidada eu em potencial, tanto na área de influência direta quanto na área de influência indireta do Projeto Executivo.

# Plano de Inspeção e Manutenção

Faz parte do produto final a ser entregue pela Licitante Vencedora o plano de inspeção e manutenção, que tem por objetivo a identificação e correção dos problemas de ordem funcional ou acidental que por ventura ocorrerem durante o tempo de alcance das obras de infraestrutura e pavimentação, conforme definido no Item 2 deste PB.

O aludido plano deverá prever uma rotina de inspeções periódicas e sistemáticas em todas os elementos projetados e posteriormente construídos na área de influência direta do Projeto Executivo.

A necessidade que norteia a elaboração do plano de inspeção e manutenção é a criação de uma ferramenta sintética para ser utilizada como elemento consultivo e de planejamento para utilização por parte da área técnica responsável pela manutenção, bem como para o atendimento do parágrafo segundo do artigo 4.º da Lei n.º 12.827/21, que trata da Fiscalização de Contratos da PMPA.

Com o objetivo de facilitar a rotina diária de inspeção e manutenção, o plano de inspeção e manutenção deverá conter um quadro com a síntese dos principais elementos projetados, tais como: obras de arte, estruturas de contenção (taludes e muros de arrimo), sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água, sistema esgotamento sanitário, áreas pavimentadas (pista de rolamento, ciclovia e passeios públicos), estruturas de acessibilidade e arborização viária, dentre outros elementos projetados a serem inspecionados após a execução.

O quadro síntese deverá relacionar cada elemento construtivo, indicando:

- As respectivas freqüências de inspeção;

- Os serviços que serão necessários para a manutenção e os quantitativos mensais;

- O custo mensal estimado para a manutenção;

- A forma como será executada a manutenção.

# Produto Final a Ser Entregue

O Projeto Executivo de duplicação da Estrada Juca Batista, conforme definido no item 2 deste PB, deverá permitir a realização do processo licitatório, visando a sua futura implantação.

Após todos os projetos componentes aprovados pela Equipe de Fiscalização, a Licitante Vencedora deverá entregar o Projeto Executivo em volume único e os projetos componentes em volumes apartados, conforme definido no item 5.5.8 deste PB.

É parte integrante do produto final a ser entregue a apresentação gráfica e expositiva do Projeto Executivo. Para tanto a Licitante Vencedora, concluído o escopo do trabalho, deverá conceber apresentação sintética de todas as estruturas relevantes a serem executadas conforme o escopo das atividades fins deste PB.

A apresentação gráfica expositiva do Projeto Executivo poderá ser visual ou audiovisual, a critério da Equipe de Fiscalização.

Os elementos da apresentação deverão ser compatíveis com os programas de apresentação de slydes ou de vídeo, devendo possuir os elementos visuais e descritivos necessários para o adequado entendimento do Projeto Executivo por público diverso e heterogêneo, técnico e/ou não técnico.

Além da apresentação gráfica e expositiva do Projeto Executivo, a Licitante Vencedora deverá confeccionar, para entrega, uma Maquete Eletrônica. Tal maquete deve ser realizada com software de modelagem tridimensional com módulo de renderização (por exemplo: 3d Studio), simulando volumes, luzes, texturas e materiais previstos no projeto. A partir desta modelagem devem ser geradas imagens estáticas (tipo fotos, perspectivas cônicas, perspectivas axonométricas, elevações e fachadas) e em movimento (tipo filmagem, animação e percurso);

# Especificação da Equipe de Trabalho

O Projeto Executivo pela sua complexidade e abrangência deverá ser concebido por equipe multidisciplinar, envolvendo diversas categorias profissionais, além da equipe de apoio para as atividades técnicas e administrativas envolvidas.

Recomenda-se que a equipe de trabalho seja constituída, no mínimo, pelas seguintes especialidades profissionais:

Arquiteto: Atuar como Responsável Técnico pela concepção e pelo desenvolvimento dos projetos componentes dentro da sua área de competência, acompanhar a execução, definir critérios de planejamento além de coordenar equipes de trabalho para que o Projeto Executivo seja executado de acordo com as especificações deste PB e em conformidade com as normas vigentes. Recomenda-se que estes profissionais tenham conhecimento em ações que incentivem o desenvolvimento sustentável;

Assistente Administrativo: Esta categoria profissional tem como objetivo o apoio e suporte administrativo em todas as áreas que envolvem o desenvolvimento do Projeto Executivo, tais como: recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas dentre outras atividades correlatas;

Assistente Social: Profissional responsável pela mobilização comunitária para a participação no processo da pesquisa, organização das visitas domiciliares para aplicação dos instrumentos de pesquisa. Também será responsável pelo acompanhamento das atividades dos pesquisadores;

Biólogo: Este profissional tem como objetivo atuar na área ambiental, orientando o manejo dos recursos naturais e o inventário da biodiversidade existente na área de influência direta e indireta ao Projeto Executivo. Sua atuação será prioritariamente no desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto executivo do ambiente natural;

Engenheiro Civil: Atuar como Responsável Técnico pela concepção, pelo dimensionamento e pelo desenvolvimento dos projetos componentes dentro da sua área de competência, acompanhar e coordenar a execução, definir critérios de planejamento e proposição de cronograma das obras, elaborar planilhas de quantitativos e planilhas orçamentárias, além de coordenar equipes de trabalho para que o Projeto Executivo seja executado de acordo com as especificações deste PB e em conformidade com as normas vigentes. Recomenda-se que estes profissionais tenham conhecimento em ações que incentivem o desenvolvimento sustentável;

Engenheiro Eletricista: Atuar como Responsável Técnico pela concepção, pelo dimensionamento e pelo desenvolvimento do Projeto Executivo das Instalações Elétricas, elaborar planilhas de quantitativos e planilhas orçamentárias;

Pesquisadores: Profissional que executará a pesquisa de campo, sendo responsável pelo preenchimento dos instrumentos de pesquisa e pela organização do material envolvido no trabalho. Deverá estar matriculado, no mínimo no 5.º semestre dos cursos de Serviço Social ou Ciências Sociais. Também serão responsáveis pela digitalização dos dados da pesquisa;

Sociólogo: Profissional responsável pelo serviço, supervisionando e coordenando o trabalho em conjunto com a Equipe de Fiscalização. Também será responsável pela coordenação do trabalho de campo, elaboração do banco de dados, avaliação e monitoramento da digitalização dos instrumentos, análise dos dados da pesquisa e acompanhamento das atividades dos pesquisadores;

Topógrafo e Auxiliar de Topografia: com conhecimento em produção de mapas, painéis e tabelas, medições em campo (edificações e lotes), utilização de arquivos produzidos em Autocad e manipulação dos mesmos em ambiente Windows.

Os profissionais técnicos de nível superior deverão apresentar, dentre outros definidos pela Equipe de Fiscalização em conjunto com a Licitante Vencedora, os seguintes requisitos:

- Experiência nas respectivas áreas de atuação;

- Inscrição e/ou registro regular no órgão de classe e/ou Conselho de Regional regulador do exercício da atividade profissional;

- Disponibilidade durante o tempo e horário necessário para o desenvolvimento das atividades correlatas.

# Cronograma de Execução do Projeto Executivo

O Cronograma de execução do Projeto Executivo, objeto deste PB, encontra-se no Apêndice VIII.

# Abreviaturas, Conceitos e Definições

Abreviaturas:

AASHTO: American Association of State Highway and Transportation Officials;

ABCP: Associação Brasileira de Cimento Portland;

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica;

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica;

BDI: Benefícios e Despesas Indiretas;

BT: Baixa Tensão;

CBUQ: Concreto Betuminoso Usinado à Quente;

CE-DEP: Caderno de Encargos do Departamento de Esgotos Pluviais;

CEEE-D: Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica;

CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

COMAM: Conselho Municipal do Meio Ambiente;

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente;

CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito;

CREA-RS: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul;

CTB: Código de Trânsito Brasileiro;

DEMHAB: Departamento Municipal de Habitação;

DMAE: Departamento Municipal de Água e Esgoto;

DMT: Distância Média de Transporte;

DN: Diâmetro Nominal;

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;

DPOV: Diretoria de Projetos e Obras Viárias;

EM: Enchente Máxima;

EPIArb: Equipe de Planejamento da Arborização;

EPTC: Empresa de Transporte e Circulação;

FA: Fundo do Arroio;

FD: Ferro Dúctil;

HRB: Highway Research Board;

IDF: Intensidade, Duração e Frequência;

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;

IG: índice de Grupo;

IP: Índice de Plasticidade;

IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano;

ISC: Índice Suporte Califórnia;

LC: Lei Complementar;

MP/RS: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul;

MPC/RS: Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;

MT: Média Tensão;

NA: Nível d’água;

NBR: Norma Brasileira;

NP: Norma de Projeto;

NR: Norma Regulamentadora;

NT: Norma Técnica;

NTD: Norma Técnica de Distribuição;

OAE: Obras de Arte Especiais;

PB: Projeto Básico;

PC: Ponto de Curva;

PDA: Plano Diretor de Acessibilidade;

PDDrU: Plano Diretor de Drenagem Urbana;

PDDUA: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Porto Alegre;

PEAD: Polietileno de Alta Densidade

PGM: Procuradoria Geral do Município;

PGRCC: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;

PI: Ponto de Intersecção;

PMS-04: Procuradoria Municipal Setorial 04;

PMSB: Plano Municipal de Saneamento Básico;

PT: Ponto de Tangente;

PTD: Projeto Técnico de Distribuição;

REF: Reequilíbrio Econômico-Financeiro;

RIC: Regulamento de Instalações Consumidoras;

RN: Referência de Nível;

RRNN: Referências de Nível;

SCR-POA: Sistema Cartográfico de Referência do Município de Porto Alegre;

SEI: Sistema Eletrônico de Informações;

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos;

SMAM: Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

SMAMUS: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade;

SMOI: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

SPT: Standard Penetration Test (Sondagem a percussão);

STD: Simbologia Técnica de Distribuição;

TCE/RS: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;

TCU: Tribunal de Contas da União.

Conceitos e Definições:

Área de influência direta do Projeto Executivo: Área delimitada pelo alinhamento predial da via principal e das suas transversais, onde serão projetadas as obras de infraestrutura e pavimentação, conforme constante no objeto deste PB;

Aterro de resíduos da construção civil: é a área onde serão empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe “A” no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente;

Área de influência Indireta do Projeto Executivo: Somatório da área de influência direta do Projeto Executivo, incluindo eventuais áreas onde haja ocupação regular ou irregular, onde haja a necessidade de avanço de algum projeto componente.

Equipe de Fiscalização: Equipe composta por fiscais especialmente designados para o acompanhamento dos trabalhos atinentes do presente PB;

Licitante Vencedora: Pessoa jurídica vencedora do certame licitatório, a ser contratada pelo Município de Porto Alegre para a elaboração do Projeto Executivo;

Projeto Componente: Projeto setorial específico de cada Empresa, Secretaria ou Departamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - PMPA que é parte integrante do Projeto Executivo;

Projeto Executivo: Projeto Executivo completo, contendo todos os detalhamentos para duplicação da via constante no Objeto, Item 2 deste PB;

Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha;

Resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível;

Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos;

# Arcabouço Legal - Leis, Decretos, Normas e Resoluções

O Projeto Executivo de duplicação da Estrada Juca Batista, conforme definido no item 2 deste PB, deverá ser executado em conformidade com a boa técnica, devendo seguir as orientações e recomendações dos órgãos de controle (TCU, TCE/RS, MP/RS e MPC/RS), devendo ser norteado pelas Leis e Decretos e Normas das três esferas de poder, especialmente as do Município de Porto Alegre.

O Projeto Executivo também deverá respeitar as orientações e recomendações constantes nas normas técnicas da ABNT e normas regulamentadoras, bem como seguir as orientações e recomendações da Equipe de Fiscalização no que couber.

Em cada projeto componente, dentre outras etapas do presente PB, estão discriminados o arcabouço legal prioritário a ser observado.

# Referências bibliográficas

O presente Projeto Básico foi elaborado com base nos termos setoriais, informações e orientações das Empresas, Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

O presente PB foi balizado, também, pelo atendimento de orientações e recomendações estabelecidas por Leis, Decretos, Resoluções, Instruções, Normas Técnicas e Normas Regulamentadoras pertinentes.

Sempre que julgado necessário, a legislação pertinente foi informada em cada projeto componente, com vistas a melhor orientar o trabalho.

Páginas da internet consultadas:

https://www.dnit.gov.br/

https://www.ceee.com.br/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=https%3A//www.ceee.com.br/normas-tecnicas/

http://www.abnt.org.br/

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/714_manual_de_pavimentos_rigidos.pdf

https://www.mprs.mp.br/media/areas/ambiente/arquivos/arvores_imunes/relatorio/Listagem%20Atualizada%201%20(28-03-2014).pdf

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/netahtml/sirel/avancada.html

https://prefeitura.poa.br/

https://drive.google.com/drive/folders/1WNHuVQo7Crbngr1DxSd3w3KlXMOtOV-2

http://dados.tce.ma.gov.br/sacop/122508/1591624103078.pdf

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17EfQ_ySIEqo9DhnXuhrPEtTUJI5QgB14/edit#gid=1583829062

# Apêndices

São partes integrantes do presente PB, os seguintes documentos:

- Apêndice I:	Planta do alinhamento predial da área de influência direta das obras de infraestrutura e pavimentação do Projeto Executivo;

- Apêndice II: 	Contrato de Concessão Administrativa para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Porto Alegre, registrado sob n.º 72274;

- Apêndice III: 	Diretrizes e Especificações Técnicas Para Aprovação de Projeto de Iluminação Pública;

- Apêndice IV: 	Termo de Referência para Pesquisa Socioeconômica em Edificações Atingidas Por Implantação de Obra Viária no Município de Porto Alegre - DEMHAB;

- Apêndice V: 	Termo de Referência para elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – SMAM;

- Apêndice VI: 	Termo de Referência para o Monitoramento e Resgate de Fauna Silvestre - SMAM;

- Apêndice VII: 	Termo de Referência para o Levantamento de Fauna - SMAM;

- Apêndice VIII: 	Cronograma Físico de elaboração do Projeto Executivo.