PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO

- OBJETO

Contratação de empresa ou Consórcio para fornecimento e instalação (troca) de três elevadores para passageiros no prédio da SMED (Andradas, 680) com adequações da edificação (poços dos elevadores e casa de máquinas). Inclui materiais, mão-de-obra, instalação no local, serviços complementares elétricos, todas as obras civis envolvidas.

- JUSTIFICATIVA

Os elevadores do prédio apresentam diversos problemas há vários anos, por vezes temos somente 1 dos 3 elevadores funcionando. Além disso, esta licitação pretende trazer mais segurança pois prevê a adaptações para o atendimento de novas normas. Discussões sobre o assunto estão no processo SEI 20.0.000024860-7:

Despacho 15338318:

“À DPP-SMOI aos Cuidados de João Pancinha,

Considerando a Resolução 065/2021 do CGOF, que recomendou a substituição dos três elevadores da SMED;

Considerando a necessidade de elaboração de projeto para instalação dos novos elevadores, encaminhamos o presente processo para elaboração de Projeto que contemple a retirada dos elevadores existentes e  o fornecimento e instalação de 3 novos elevadores para o prédio da SMED Centralizada ,localizado na Rua dos Andradas, 680, Bairro Centro Histórico”.

Despacho 15230194:

“RESOLUÇÃO n° 065/2021 – CGOF

SEI 20.0.000024680-7

À SMED,

O Comitê de Gestão Orçamentária e Financeira – CGOF, em reunião remota realizada em 12/08/2021, em análise ao PL 2021/20256, correspondente à aquisição de 01 (um) kit de peças para modernização dos 03 (três) elevadores da SMED, localizados na sede administrativa, pelo valor de R$ 1.343.847,26 (um milhão, trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), documento SEI 14964843, considerando:

- A Resolução 013/2021 – CGOF, que solicitou à SMED orçar a troca dos elevadores por novos e determinou:

I. Que mantenha o contrato licitado em dezembro/2020, para realização das manutenções;

II. Inclusão de cláusula resolutiva para exclusão da manutenção dos elevadores que porventura venham a ser adquiridos.

- Os orçamentos apresentados, conforme documentos SEI 14139867 e 14139877, nos valores de R$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais) e R$ 3.119.165,80 (três milhões, cento e dezenove mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos);

- Que na comparação entre o valor a ser investido na aquisição de peças para reforma dos elevadores antigos e a aquisição de novos elevadores, a compra representa maior economicidade, considerando a vida útil dos equipamentos e a garantia oferecida pelo fabricante;

- A necessidade de segurança aos usuários.

REPROVA o PL 2021/20256.

DETERMINA que seja providenciada a aquisição de novos elevadores”.

Assim, tendo em vista os aspectos de segurança aos usuários e a economia futura para a Administração (tanto pela redução no consumo de energia elétrica como no custo de manutenções extracontratuais) somos favoráveis pela substituição completa dos mesmos.

- TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço

- DEFINIÇÃO DO SERVIÇO: Obra

O presente contrato trata da troca de três elevadores do prédio da SMED com adequações da casa de máquinas e do poço de elevadores. Não se enquadra em serviço comum por ser para local específico (precisa de projeto específico).

- FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO

Poderá ser permitido consórcio pois a obra envolve a troca de elevadores com obra civil (casa de máquinas e poços), normalmente as empresas que fornecem os elevadores subcontratam ou realizam consórcio com empresas que executam a parte de obra civil.

- PRAZO

O prazo para a execução dos serviços é de 6 meses (para que seja executado um elevador por vez) para não causar maiores transtornos aos usuários da edificação.

O prazo do contrato será de 8 meses, 2 meses a mais do que a execução para que não seja necessário pedido de aditivo contratual para efetuar pagamento nem para emissão do termo de recebimento.

- REGIME DE EXECUÇÃO: Por preço global

Justificativa para uso de preço global: levando em consideração que as cotações obtidas informam valor total geral, concluindo que todos os materiais e serviços necessários para a troca dos elevadores estão contidos nele. Desta forma consideramos que o valor informado é certo e total, e por isso não haverá motivos para interposição de aditivo contratual.

Considerando ainda que a contratada fornecerá os projetos executivos e que ficam sob sua conta e risco quaisquer detalhes que não foram identificados na vistoria para a elaboração da proposta.

Considerando também que é mais vantajoso para a SMED realizar medições nas entregas de cada um dos elevadores, e medir somente ao final do serviço (quando o novo elevador estiver em condições de uso), evitando medições parciais pois, caso a empresa venha a não terminar a instalação do elevador, a tecnologia usada dificilmente será usada por outra empresa, fazendo com que o valor medido seja em grande parte perdido.

Conforme cronograma elaborado para licitação:

- Etapa 1 - entrega do primeiro elevador - 38,00%

- Etapa 2 - entrega do segundo elevador - 32,00%

- Etapa 3 - entrega do terceiro elevador - 30,00%

A Etapa 1 não poderá ultrapassar 40% do valor total do orçamento, as demais etapas não poderão ultrapassar 35% do valor total da licitação. A primeira etapa possui valores de execução maiores do que as demais por compreender a reforma civil.

- CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO

  - Qualificação Técnico Operacional

- Comprovação da Licitante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, em que a mesma tenha executado obra / serviço similar, conforme o caso, considerando o(s) serviço(s) de maior relevância técnica:

- Execução de 1 (um) elevador com 15 paradas (ou mais paradas), através de apresentação de atestado ou certidão emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar acompanhado da(s) correspondente(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT) e/ou Anotações / Registros de Responsabilidade técnica (ART / RRT) emitidas pelo Conselho de fiscalização profissional competente em nome do(s) profissional (ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s);

- Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

  - Qualificação Técnico Profissional

- Indicação e qualificação do Responsável Técnico – 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto, com demonstração de vínculo, por relação de emprego, sociedade, direção, administração, por contrato de prestação de serviços, genérico ou específico, ou ainda pela Certidão de Registro do licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certidão conste o nome do(s) profissional(is), na condição de responsável(is) técnico(s) do LICITANTE, que se responsabilizará pela fornecimento e instalação dos serviços objeto deste edital, incluindo Projeto Básico em anexo, e comprovação de que este tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de Certificado de Registro de Pessoa Física no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR.

- Comprovação do responsável técnico para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico, emitidas pelo CREA ou CAU/BR para os serviços de Fornecimento e instalação de elevador com 15 paradas.

- SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA, na execução dos serviços, sem prejuízo das responsabilidades assumidas neste Contrato e legais, poderá subcontratar, em parte o objeto do presente Contrato, se for conveniente para a Administração Municipal, mediante prévia e escrita autorização do CONTRATANTE.

A parcela que poderá ser subcontratada trata-se da obra civil e dos itens 12.5.4, 12.6.2 e 12.6.3 deste edital, que correspondem a menos de 14% do valor total da licitação.

- ÍNDICE DE REAJUSTE

Na hipótese da concessão de reajustamento, este será calculado com base na variação do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias do DNIT, podendo também ser aplicado à construção civil, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) - Índice INCC (índice nacional da construção civil).

- NORMAS

A Contratada deverá seguir as seguintes Normas e/ou suas atualizações posteriores no que for pertinente ao presente Memorial:

- (Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC50, de 21/02/2002, item 4.4, Circulações Verticais, letra c) Elevadores, e seus subitens;

- NR 12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

- NM 196 – Elevadores de passageiros e monta cargas – guias para carros e contra pesos;

- NBR NM 207 - Elevadores Elétricos de passageiros – requisitos de segurança para construção e instalação;

- NBR NM 313 – Elevador elétrico para deficientes físicos;

- NBR 6327 e NBR 4309 – Cabos de aço;

- NM 13 852 - Segurança de máquinas;

- NBR-13.994 – Elevadores para transporte de pessoas portadoras de deficiência;

- NBR 16042 - Elevadores sem casa de máquinas.

- NBR 16083 – Manutenção de elevadores;

- lNBR 16858- Partes 1 e 2 - Elevadores - Requisitos de segurança para construção e instalação

A contratada deverá seguir as seguintes Normas de Segurança do Trabalho, ferramentas e EPI:

- A Contratada é responsável pelo cumprimento das normas de segurança do trabalho, especialmente quanto às NR 12-Segurança no Trabalho em Maquinas e Equipamentos, NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, NR-35-Trabalho em altura e NR-18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Caberá à Contratada fornecer todo o equipamento e ferramentas para a realização da dos serviços de transporte, montagem, instalação, testes e medições que se fizerem necessários.

- A Contratada deverá fornecer todos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) necessários para garantir a segurança dos trabalhadores durante a realização dos serviços de transporte, montagem, instalação e posta em marcha dos equipamentos, cumprindo as exigências previstas na NR-6 – Equipamento de Proteção Individual serão de obrigação da Contratada.

- CARACTERÍSTICAS DOS ELEVADORES

As características dos equipamentos atuais e as especificações dos novos equipamentos que farão parte deste conjunto deverão ser conferidas pelas empresas licitantes antes da abertura das propostas, ficando sob sua responsabilidade quaisquer divergências apontadas neste Memorial.

Os três elevadores do prédio deverão ser totalmente substituídos, tanto as cabinas quanto os motores, portanto não se trata de modernização dos itens existentes.

- A seguir as características gerais dos elevadores que deverão ser substituídos neste certame:

- Quantidade de elevadores: 03

- Percurso: 42 metros (cada)

- Tipo: passageiros

- Capacidade: mínimo de 8 passageiros/ mínimo 600 Kg

- Paradas: 15

- Número de entradas: 15

- Pavimentos: T,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14

- Velocidade: entre 1,0 e 1,5 m/s

- Número de partidas por hora: 120

- Motor:

- Trifásico 220V 60 Hz, necessário autotransformador

- Potência do motor: 7,7 Kv

- Autotransformador - transformar a tensão que vem da rede

- Sinalizadores:

- Botões de chamada de cabina;

- Botões de chamada de pavimento;

- Indicadores de posição e direção do elevador na cabina e em todos os pavimentos;

- Acabamentos em aço inoxidável.

- Características Específicas

Os novos elevadores de passageiros/ carga que serão instalados pela vencedora do certame deverão seguir a NBR NM 207(Elevadores elétricos de passageiros, Requisitos de segurança para construção e instalação), bem como atender as prescrições legais exigíveis pelos órgãos Municipais, Estaduais e Federais.

a) Cabine de Passageiros

  - Dimensões internas: de acordo com a capacidade de carga e número de passageiros pela ABNT, até o limite admissível da caixa de corrida;

|  | Elevador 1 | Elevador 2 | Elevador 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Largura (m) | mín 1,16 | mín 1,15 | mín 1,20 |
| Profundidade (m) | mín 1,20 | mín 1,20 | mín 1,15 |
| Altura útil (m) | mín 2,23 | mín 2,23 | mín 2,23 |

  - Painéis estruturados em chapa de aço inoxidável escovado, retirando os atuais;

  - Espelho na metade superior do painel de fundo;

  - Guarda-Corpo em aço inoxidável escovado no painel do fundo, com altura e dimensões adequadas para deficientes em cadeiras de rodas; guarda corpo embutido.

  - Teto em aço inoxidável escovado com Iluminação superior indireta na cabina por lâmpadas de alta eficiência a LED , protegidas do manuseio inadvertido dos usuários ;

  - Porta de Cabina com abertura central, em aço inoxidável escovado com sensores anti-esmagamento, por infravermelho;

  - Soleira da cabina e das portas dos pavimentos em alumínio;

  - Chave especial para abertura da porta principal da cabina em emergências;

  - Piso em granito com acabamento a ser escolhido pelo contratante quando da apresentação do projeto executivo;

  - Botoeira de comando para cabina com botões sensitivos ao toque, relevo em braile, e indicação luminosa da chamada efetuada, com altura para acesso à operação por deficientes físicos em cadeira de rodas conforme Lei de acessibilidade; utilizar botoeira de inox (Antivandalismo).

  - Sistema de comando de cabine automático e manual selecionados por chave;

  - Indicador digital eletrônico de posição dos andares e de sentido do elevador na cabina;

  - Central de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria com viva-voz que permita também o acesso por deficiente físico em cadeira de rodas;

  - Sistema de ventilação automático de baixo-ruído; inteligente com vazão auto ajustável de acordo com a temperatura do ambiente;

  - Luz de emergência automática, a bateria, transistorizada, com alarme eletrônico;

  - Estrutura da caixa: alvenaria, vigas de concreto e vigas de aço.

  - Entrada da cabina: 1 acesso

  - Piso cabina: rebaixado em 30mm p receber acabamento (em granito previsto no orçamento)

  - Altura livre interna: mín 2,20m

  - Abertura das portas: 2,10 x 0,8 m

  - Tipo das portas: Porta de correr automática, com abertura lateral, 2 folhas, para um dos lados. Acionamento simultâneo com a porta do pavimento.

  - Acabamento das portas: Inox marco largo.

  - Acabamento das cabinas: em painel de aço inoxidável escovado, com espelho inestilhaçável no fundo (corresponde a metade superior do painel do fundo), guarda corpo nas laterais e no fundo, com sistema de ventilação inteligente com vazão ajustável.

  - Iluminação das cabinas: 127 V e lâmpada LED

  - Guarda corpo ao fundo e nas laterais acabamento inox polido

  - Sistema de ventilação inteligente com vazão auto-ajustável de acordo com a temperatura ambiente

  - Acolchoado para proteção dos painéis;

  - Detecção de excesso de carga;

  - Eliminador de chamadas falsas;

  - Sistema de voz digitalizada para anuncio de andar e sentido da cabina;

  - Indicador de posição;

  - Indicador de localização na parede;

  - Indicador de cabina matricial alfanumérico;

  - Dispositivo de resgate automático (impede que pessoas fiquem presas na cabina quando ocorre falta de energia elétrica) - conduzem a cabina de forma segura até o próximo pavimento, promovendo a abertura das portas de cabina e pavimento de forma a liberar os passageiros;

  - Cortina luminosa nas portas;

  - Botoeiras com proteção antivandalismo;

  - Sistema sinalizador de alarme na portaria;

  - Sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria - viva voz;

  - Detecção de capacidade máxima - Ao identificar que a cabina atingiu 100% de sua capacidade, o sistema impede o funcionamento do elevador, até que esse número seja reduzido.

  - Dispositivo para elevador não atender chamados para ingresso quando estiver com carga máxima;

  - Régua de Segurança Eletrônica;

  - Luz de emergência na cabina;

  - Indicador digital sobre a porta do pavimento que atende a norma NBR NM 313;

  - Sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio.

  - Fechamento automático da porta com timer;

  - Indicador “em serviço” - Indica que o elevador está em serviço, quando especificada a interface com automação predial;

  - Indicador de direção de viagem - Indica ao passageiro no elevador a direção da viagem;

b) Acessos aos elevadores nos andares

- Portas de Pavimento em todos andares, em  duas folhas, com  abertura central, sendo em aço inoxidável escovado;

- Marcos das portas revestidos com chapa de inox, sendo escovado;

- Soleiras das portas em aço granito;

- Proteções de abertura das portas com sensores anti-esmagamento por infravermelho;

- Setas do sentido de tráfego instaladas sobre o elevador com display luminoso, ou no conjunto das botoeiras dos pavimentos;

- Indicadores de posição com número do andar instalados sobre o elevador com display luminoso ou no conjunto das botoeiras dos pavimentos;

- Sinal sonoro de aproximação com voz digital para sentido do tráfego (“Sobe” ou  “Desce“);

- Fechamento e acabamento dos buracos das botoeiras, sinalizadores e outros dos atuais elevadores e abertura dos mesmos para os novos equipamentos e colocação da nova fiação e componentes eletrônicos e eletro-mecânicos;

- Fechamento da alvenaria e repintura em tinta acrílica lavável na cor original onde houver furações ou quebras de alvenaria e rebocos, para manter o padrão de acabamento das paredes dos andares igual ao atual;

- Recolocação dos demais materiais, tais como extintores, placas, tubulações, etc , sempre que necessário e/ ou exigido pelo Fiscal da Obra,  mantendo as condições do prédio de acordo com o atualmente existente;

- Serão refeitas furacões e receptáculos para instalação das botoeiras dos pavimentos e tubulações para os sistemas eletro-eletrônicos, sempre que necessário, por conta da CONTRATADA;

- Serviços complementares de ajuste e arremates das portas de pavimento, de alvenaria, carpintaria, pintura, furação das lajes ou paredes bem como transporte interno dos equipamentos e caliças serão por conta da CONTRATADA;

c) Casa de Máquinas

- As paredes e teto da casa de máquinas deverão ser pintadas em acrílico lavável e o piso em Epoxi nas cores a serem escolhidas de comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA mas respeitando as Normas vigentes;

- Toda a substituição de fios e cabos, comandos, caixas de fusíveis, disjuntores, quadros de comando e demais componentes elétricos ficarão a cargo e sob responsabilidade técnica da CONTRATADA ou de empresa sub-contratada pela mesma para este fim ;

- Fazer bases e furações em concreto necessários para a instalação adequada dos novos motores, acionamentos e painéis de comando sempre que necessário;

- Colocar sistema anti-vibratório nos motores e acionamentos na casa de máquinas sempre que necessário;

- Toda a fiação lógica, elétrica ou telefônica deverá ser tubulada e/ ou protegida pela CONTRATADA ou de empresa sub-contratada pela mesma para este fim, para evitar contatos acidentais;

- Todas as partes girantes ou cortantes de componentes mecânicos, eletro-eletrônicos e os demais que fazem parte, direta ou indiretamente, do funcionamento dos elevadores, deverão ter adequadas proteções para evitar ferimentos acidentais nas pessoas que necessitarem circular na casa de máquinas;

- A porta de acesso na casa de máquinas será trocada por porta de aço pintadas na cor laranja ou amarelo, com fechadura;

- Fechamento de furos existente na laje;

- Execução da base de tijolos para apoio do quadro de comando;

- Execução de todos os alçapões, tampas de piso ou teto, na casa de máquinas ou no seu acesso, deverão ser trocados por tampas de aço(pintadas na cor laranja ou amarelo) com fechadura.

d) Caixa de Corrida e Poço

- Dimensões:

|  | Elevador 1 | Elevador 2 | Elevador 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Largura (m) | mín 1,650 | mín 1,650 | mín 1,700 |
| Profundidade (m) | mín 1,845 | mín 1,845 | mín 1,725 |
| Última altura (m) | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| Poço (m) | 1,710 | 1,710 | 1,540 |

- Poço do Elevador deverá ser limpo, impermeabilizado e caiado;

- O fundo deverá possuir pistão hidráulico de segurança em perfeitas condições de operação e segurança;

- Serão refeitas a caixa de corrida do elevador, as furacões e receptáculos para instalação das botoeiras dos pavimentos e tubulações para os sistemas eletro-eletrônicos;

- Guias e suportes de Cabine, devem estar devidamente prumadose em condições ideais de segurança;

- Guias, intermediários e suportes de contra-peso devem estar devidamente prumadose colocados em condições ideais de segurança;

- O espaço abaixo do poço, na projeção da caixa do elevador, deverá ser fechado e aterrado;

- Impermeabilização do fundo do poço

e) Sistema de Acionamento, Atendimento e Nivelamento.

- Tensão de força de alimentação 220 volts trifásica, Tensão de iluminação/painéis 127 volts, Frequência de 60 hertz;

- Colocar cabos de comando e fiação elétrica nova, conforme normas de segurança vigentes e ABNT;

- Trocar os cabos de aço de tração e de contra peso por novos;

- Polias e a máquina de tração deverão ser novas.

- Retirar os sistemas de acionamento atuais, inclusive motores e caixa de engrenagens, colocando em seu lugar o novo sistema motriz (motor, caixa de engrenagens, etc.) Retirar os quadros de comando atuais, colocando em seu lugar novo quadro, com sistema eletrônico, computadorizado, contendo, entre outros itens:

- Sensores contra curtos circuitos;

- Circuito vigia contra falhas nos comandos eletrônicos;

- Dispositivo para detecção de Excesso de Carga.

- Seletor mecânico eletrônico digital automático, para nivelar e suavizar as paradas;

- Limites de velocidade e freios eletrônico no motor de acionamento, sendo que a frenagem deverá ser realizada pelo motor e não pelo freio mecânico, que só será utilizado como freio de estacionamento ou em emergências;

- Colocar sensores nos andares, dentro do poço para registrar posição da cabine e ajustar nivelamento;

- Substituir atual limitador/ regulador de velocidade colocando um novo, compatível com o freio de segurança;

- Sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio.

- Sistema de Estacionamento preferencial (posição subsolo) e eliminador de chamadas falsas.

- Estacionamento Preferencial, decorrido um lapso de tempo pré-estabelecido sem que ocorras chamadas para os elevadores, deverão se deslocar para o pavimento térreo e lá permanecem estrategicamente posicionados com as portas abertas.

f) Obra Civil

- Todos os materiais e equipamentos necessários para as adequações das instalações do prédio serão fornecidos pela CONTRATADA;

- Instalação de Tapumes para proteção dos vãos de portas de pavimentos;

- Adequação das vigas dos para-choques incluindo: demolições e reconstrução de vigas, pilares e lajes (se necessários) para atender ao projeto executivo – O projeto executivo também é de responsabilidade da CONTRATADA;

- Rebaixar as soleiras das portas incluindo: fornecimento e instalação de piso em granito e demolição dos revestimentos existentes;

- Corrigir e impermeabilizar fundo dos poços dos elevadores;

- Fornecer e Instalar Porta (completa com fechadura) com ventilação na casa de máquinas incluindo: remoção da porta existente, ajuste do vão, pintura da nova porta;

- Fornecer e instalar janelas com ventilação na casa de máquinas incluindo: remoção das janelas existentes, ajuste dos vãos, pintura das novas janelas;

- Regularização da largura das portas dos pavimentos, incluindo execução de vergas sob o vão das portas;

- Fornecimento e Instalação de novas guarnições e marcos em todos os andares, incluindo pintura em verniz;

- Regularização da base do motor dos elevadores;

- Regularizar as furações da casa de máquinas;

- Fechar furações da laje da casa de máquinas que não serão mais usadas;

- Pintura da área de segurança do poço conforme norma vigente;

- Instalação de escada de acesso ao poço, incluindo pintura da escada;

- Instalação de tela entre o vão dos elevadores (conforme norma vigente)

- Serviços Complementares elétricos

- O Quadro de comando de cada elevador deverá possuir no mínimo:

- 01 disjuntor monofásico 16 A DIN 5sx1 da Siemens (ou similar), para iluminação dos elevadores;

- 01 dispositivo DR de 25A (dispositivo DR),com dois polos, corrente residual de 30 mA;

- 01 chaves seccionadora sob carga 3NP4 da Siemens (ou similar) com fusível NH de 100A de ação retardada, com dispositivo de travamento.

- Tensão Monofásica (iluminação/painéis) 127volts;

- Tensão Trifásica (força motores) 220 Volts;

- A contratada poderá subcontratar os serviços complementares, sob sua responsabilidade.

- Serviços de desmontagem e transporte

- A responsabilidade pela desmontagem do(s) equipamento(s) existente(s) é da CONTRATADA;

- A CONTRATADA poderá sub-contratar outras empresas para a desmontagem dos elevadores atuais, transporte das peças e equipamentos até o destino final de descarte, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE;

- Também poderá a CONTRATADA subcontratar outras empresas para os serviços complementares de obras civis, serviços especializados de eletricidade, de sinalização e de limpeza dos locais atingidos pelos serviços complementares à compra referida neste Memorial. Ficará sob responsabilidade da contratada a perfeita execução destes serviços, bem como os encargos sociais pertinentes

- GARANTIA

- Será concedida pela CONTRATADA garantia mínima de 1 (um) ano, cobrindo quaisquer defeitos de fabricação ou instalação, a partir da entrega oficial de cada equipamento do conjunto de Elevadores, em perfeitas condições de funcionamento, de acordo com a data do recebimento definitivo avalizada pela fiscalização. Ficam ressalvados os defeitos oriundos de desgaste normal, negligencia, uso inapropriado, deficiência de energia elétrica ou condições anormais de ambiente, tais como: sol direto, chuva, excesso de umidade ou poeira, temperatura excessiva, gases corrosivos, etc;

- A CONTRATADA terá o compromisso de substituir ou reparar, durante tal prazo, todo equipamento com defeito de fabricação ou de instalação, ressalvados os defeitos oriundos de desgaste normal, negligência, uso inapropriado, deficiência de energia elétrica ou condições anormais de ambiente, tais como: sol direto, chuva, excesso de umidade, temperatura excessiva, gases corrosivos, etc.;

- Controlador Lógico Programável (instalação software), máquina de tração, motor de tração, regulador de velocidade, aparelho de segurança, guias de cabina e de contra-peso, estrutura da cabina, estrutura de contra-peso, cabos de tração e amortecedores de Segurança  deverão constar na cobertura da Garantia;

- A CONTRATADA deverá atender eventuais chamados para correções no elevador e em seus equipamentos em até 24 horas do comunicado feito pela CONTRATANTE, durante o período da Garantia.

- O Sistema Inteligência artificial de monitoramento de dados será gratuito por 01 ano após a entrega do equipamento.

- A instalação realizada novamente, por questão de garantia, terá novo prazo contado a partir da nova data de reparo.

- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Estão inclusas neste Projeto Básico as seguintes Responsabilidades por conta da CONTRATADA para o cumprimento das disposições deste Certame:

- Apresentar o Projeto Executivo dentro do prazo de 40 (quarenta) dias corridos após a assinatura do Contrato;

- Assessorar o construtor quanto à marcação das furações da laje da casa de máquinas e polias;

- Fornecer, instalar e entregar para operação o(s) equipamento(s) objeto deste contrato, bem como emitir o devido Termo de Conclusão e Recebimento;

- Executar todos os serviços de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego pertinentes, particularmente, aquelas que versam sobre SESMT, PPRA, PCMSO e EPI’s, mantendo um profissional de segurança do trabalho em sua equipe para fazer o acompanhamento técnico do serviço, quando necessário;

- Fornecer às pessoas envolvidas na execução dos serviços ora contratados os respectivos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários, observando as normas técnicas e legislação vigente;

- Providenciar as licenças devidas, de acordo com a legislação vigente no local da instalação do equipamento;

- Responsabilizar-se pelos danos pessoais ou materiais causados à CONTRATANTE, seus funcionários ou terceiros, desde que comprovadamente causados por atos de seus colaboradores ou subcontratados, ressalvadas as hipóteses de responsabilidade exclusiva ou concorrente da CONTRATANTE e/ou de terceiros;

- Responsabilizar-se pela subcontratação de pessoal especializado para a execução dos serviços de instalação do(s) equipamentos(s), ficando desde já acordado que os subcontratados não terão qualquer vinculo empregatício com a CONTRATANTE, Assumindo isoladamente a CONTRATADA a responsabilidade pelo pessoal que contratar e eventuais fiscalizações dos pagamentos de obrigações trabalhistas e previdenciárias acessórias;

- Providenciar descarte e destinação dos resíduos provenientes deste contrato;

- Colocar aterramento elétrico adequado para os sistemas elétricos, acionamentos e motores, de acordo com as normas da ABNT e sempre que necessário para o perfeito funcionamento do elevador. Neste caso toda a obra e fornecimento de materiais (inclusive cabos, olhais, ponteiras, solda, etc.), mão-de-obra e laudos ficarão a cargo da CONTRATADA;

- Projeto executivo da casa de maquinas; incluindo projeto arquitetônico e projetos complementares com detalhamento; memorial descritivo e orçamento discriminado com quantitativos (unidades, preço unitário, preço mão de obra, preço total) devem vir padronizados na forma de apresentação. Os desenhos deverão seguir o padrão AUTOCAD, os textos padrão WORD e as planilhas padrão EXCEL. Deverão ser entregues em meio magnético e uma cópia plotada ou impressa;

- Responsabilidade e os custos decorrentes da retirada dos materiais inservíveis e da caliça CONTRATADA, e locais licenciados pela SMAMUS;

- A limpeza necessária decorrente dos serviços;

- Manter os locais das instalações dos equipamentos livres e desimpedidos de forma a não comprometer a segurança das pessoas, do prédio e dos próprios equipamentos;

- Apresentar a competente ART dos serviços contratados indicando o responsável técnico dos mesmos;

- Os Serviços complementares a esta compra poderão ser sub-empreitados pela VENDEDORA desde que a mesma se responsabilize pela qualidade dos serviços executados, apresente as ARTs correspondentes e não ultrapasse o prazo estipulado em Contrato;

- Todos os equipamentos, obras e instalações necessárias deverão estar de acordo com as normas da ABNT e os diplomas legais do Município de Porto Alegre que regem a matéria em pauta;

- Deverá se submeter à fiscalização dos serviços pelo profissional da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura (CAU);

- Fornecer manual sobre o uso correto do elevador e de seus equipamentos, sem ônus para a CONTRATANTE;

- Propiciar treinamento para pessoal da Segurança/ Manutenção e da Portaria sobre uso correto do equipamento e os procedimentos em casos de emergência, sem ônus para CONTRATANTE;

- Proteção para frente do vão da porta do(s) equipamento(s) durante as instalações, conforme norma NR 18, nos termos das cláusulas 18.13.2 e 18.13.3 e o Projeto Executivo;

- Todos os softwares e programas fornecidos e instalados nos equipamentos objeto do presente contrato, são de exclusiva propriedade intelectual da CONTRATADA. Por ocasião da assinatura deste instrumento, a CONTRATADA cede a CONTRATANTE o direito de utilização dos mesmos.

- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

- Providenciar depósito para a guarda dos materiais fornecidos pela CONTRATADA durante o período de instalação;

- Providenciar local com fechadura, que será usado exclusivamente como vestiário e oficina do pessoal da CONTRATADA bem como as instalações para higiene pessoal destes funcionários;

- A Fiscalização destes serviços será feita pelo fiscal responsável técnico, de acordo com artigo 1º, inciso VIII, do decreto 11.351 de 03.11.1995;

- É vedado à CONTRATANTE realizar, sem a autorização da CONTRATADA, qualquer manipulação nos componentes e/ou materiais entregues pela CONTRATADA;

- A CONTRATANTE tem a responsabilidade de assegurar que terceiros não tenham acesso aos softwares e programas, com objetivo de garantir sua segurança, sendo vedado a CONTRATANTE ou usuário, a realização de quaisquer tipos de cópias do software, para qualquer finalidade que seja;

- A CONTRATANTE autoriza a colocação de placa de responsabilidade técnica, medindo 1,0X1,0m ou 0,5X0,5m, para fins de informação acerca dos serviços em execução;

- Fornecimento de energia elétrica adequada aos nossos serviços e necessidades;

- OUTRAS INFORMAÇÕES

- Diário de Obras: Deverá ser entregue semanalmente à Gestão de Obras da SMED em formato digital ou impresso.

- Monitoramento de máquinas, veículos e equipamentos: Tal exigência não é compatível com o objeto do contrato e, portanto não foram previstos no orçamento.

- Registro Fotográfico: Não se aplica ao objeto pois não é serviço continuado.

- Monitoramento Eletrônico: Não é compatível com o objeto do contrato

- Metas de Desempenho na Execução Contratual: Não consta no termo de referência meta de desempenho pois são de difícil aferição e por este contrato não contém serviços que constem em metas institucionais, são elevadores da edificação sede da SMED.

- Documentos Elaborados por Terceiros: Não há documentos técnicos elaborados por terceiros.

- Verbas externas à Prefeitura: Não há verbas externas à Prefeitura e não há necessidade que esta informação conste no edital.

Porto alegre, 20 de maio 2022.

Juliana Belardinelli Engenheira Civil – CREA/RS 158897 PMPA/SMED - Matrícula 79349.0