EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 16/2022

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Gerência de Licitações e Contratos do Departamento Municipal de Água e Esgotos, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de Preços de Tubos e Conexões de ferro e fibrocimento, obtido através do Pregão Eletrônico 16/2022, Processo Administrativo 22.10.000001436-9, sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data de assinatura da ata, conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP- CNPJ nº 11.274.331/0001-36

Vigência de 31/05/2022 até 30/05/2023

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | MARCA | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1103092 | FILTRO TIPO "Y", DIÂMETRO NOMINAL 50 MM (2"), CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL ASTM A-536, PINTURA EM EPÓXI FUNDIDO NA COR AZUL, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS, PN 10, COMPRIMENTO ENTRE FLANGES DE 230 MM, FACES COM 3 SULCOS CONCÊNTRICOS, EQUIDISTANTES ENTRE SI, COM 1 MM DE PROFUNDIDADE; TAMPA FIXADA AO CORPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM BUJÃO DE LIMPEZA EM FERRO DÚCTIL, COM ROSCA 1.1/2" BSP, VEDAÇÃO DA TAMPA E DO BUJÃO ATRAVÉS DE ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA EPDM SUBSTITUÍVEL; ELEMENTO FILTRANTE SUBSTITUÍVEL EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304, NÃO FLEXÍVEL, COM ESPESSURA DE 0,8 MM E FURAÇÃO DE 0,8 MM. ATENDER CONFORME NBR 6916, 7675 E NM 001 DMAE. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 60 | Lot | R$ 731,87 |

NELIA MARIA CYRINO LEAL-EPP- CNPJ nº 11.109.083/0001-78

Vigência de 31/05/2022 até 30/05/2023

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | MARCA | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1096916 | COLAR TOMADA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 200MM, SAÍDA DE DERIVAÇÃO 3/4", ROSQUEADA, COM 2 ASSENTOS REVESTIDOS EM ESMALTE BETUMINOSO ATÓXICO, COM ANEL DE BORRACHA (SEM PINTURA) PARA VEDAÇÃO, 2 PARAFUSOS EM AÇO ESTRUTURAL PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ZINCADOS, COM ROSCA EM NO MÍNIMO 50% DE TODA EXTENSÃO, COM PORCAS SEXTAVADAS, 4 ARRUELAS LISAS, PARA TUDOS DE FERRO FUNDIDO OU FIBROCIMENTO, CONFORME NM 001/DMAE. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 100 | FANUEL | R$ 85,50 |
| 2 | 1096924 | COLAR TOMADA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 100MM, SAÍDA DE DERIVAÇÃO 3/4", ROSQUEADA, COM 2 ASSENTOS REVESTIDOS EM ESMALTE BETUMINOSO ATÓXICO, COM ANEL DE BORRACHA (SEM PINTURA) PARA VEDAÇÃO, 2 PARAFUSOS EM AÇO ESTRUTURAL PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ZINCADOS, COM ROSCA EM NO MÍNIMO 50% DE TODA EXTENSÃO, COM PORCAS SEXTAVADAS, 4 ARRUELAS LISAS, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO OU FIBROCIMENTO, CONFORME NM 001/DMAE. INDICAR MARCA. | Peça | 420 | FANUEL | R$ 43,50 |
| 3 | 1096932 | COLAR TOMADA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 80, SAÍDA DE DERIVAÇÃO 1", ROSQUEADA, COM 2 ASSENTOS REVESTIDOS EM ESMALTE BETUMINOSO ATÓXICO, COM ANEL DE BORRACHA (EM PINTURA) PARA VEDAÇÃO, 2 PARAFUSOS EM AÇO ESTRUTURAL PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ZINCADOS, COM ROSCA EM NO MÍNIMO 50% DE TODA EXTENSÃO, COM PORCAS SEXTAVADAS, 4 ARRUELAS LISAS, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO OU FIBROCIMENTO, CONFORME NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 90 | FANUEL | R$ 39,50 |
| 4 | 1096940 | COLAR TOMADA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 75MM, SAÍDA DE DERIVAÇÃO 3/4", ROSQUEADA, COM 2 ASSENTOS REVESTIDOS EM ESMALTE BETUMINOSO ATÓXICO, COM ANEL DE BORRACHA (SEM PINTURA) PARA VEDAÇÃO, 2 PARAFUSOS EM AÇO ESTRUTURAL PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ZINCADOS, COM ROSCA EM NO MÍNIMO 50% DE TODA EXTENSÃO, COM PORCAS SEXTAVADAS, 4 ARRUELAS LISAS, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO OU FIBROCIMENTO, CONFORME NM 001/DMAE. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 300 | FANUEL | R$ 35,00 |
| 5 | 1096957 | COLAR TOMADA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 250MM, SAÍDA DE DERIVAÇÃO 3/4", ROSQUEADA, COM 2 ASSENTOS REVESTIDOS EM ESMALTE BETUMINOSO ATÓXICO, COM ANEL DE BORRACHA (SEM PINTURA) PARA VEDAÇÃO, 2 PARAFUSOS EM AÇO ESTRUTURAL PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ZINCADOS, COM ROSCA EM NO MÍNIMO 50% DE TODA EXTENSÃO, COM PORCAS SEXTAVADAS, 4 ARRUELAS LISAS, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO OU FIBROCIMENTO, CONFORME NM 001/DMAE. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 35 | FANUEL | R$ 105,00 |
| 6 | 1096965 | COLAR TOMADA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 60 MM, SAÍDA DE DERIVAÇÃO 3/4", ROSQUEADA, COM 2 ASSENTOS REVESTIDOS EM ESMALTE BETUMINOSO ATÓXICO, COM ANEL DE BORRACHA (SEM PINTURA) PARA VEDAÇÃO, 2 PARAFUSOS EM AÇO ESTRUTURAL PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ZINCADOS, COM ROSCA EM NO MÍNIMO 50% DE TODA EXTENSÃO, COM PORCAS SEXTAVADAS, 4 ARRUELAS LISAS, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO OU FIBROCIMENTO, CONFORME NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 120 | FANUEL | R$ 31,90 |
| 7 | 1096981 | COLAR TOMADA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 100MM, SAÍDA DE DERIVAÇÃO 1", ROSQUEADA, COM 2 ASSENTOS REVESTIDOS EM ESMALTE BETUMINOSO ATÓXICO, COM ANEL DE BORRACHA (SEM PINTURA) PARA VEDAÇÃO, 2 PARAFUSOS EM AÇO ESTRUTURAL PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ZINCADOS, COM ROSCA EM NO MÍNIMO 50% DE TODA EXTENSÃO, COM PORCAS SEXTAVADAS, 4 ARRUELAS LISAS, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO OU FIBROCIMENTO, CONFORME NM 001/DMAE. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 85 | FANUEL | R$ 43,20 |
| 8 | 1096999 | COLAR TOMADA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 150MM, SAÍDA DE DERIVAÇÃO 3/4", ROSQUEADA, COM 2 ASSENTOS REVESTIDOS EM ESMALTE BETUMINOSO ATÓXICO, COM ANEL DE BORRACHA (SEM PINTURA) PARA VEDAÇÃO, 2 PARAFUSOS EM AÇO ESTRUTURAL PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ZINCADOS, COM ROSCA EM NO MÍNIMO 50% DE TODA EXTENSÃO, COM PORCAS SEXTAVADAS, 4 ARRUELAS LISAS, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO OU FIBROCIMENTO, CONFORME NM 001/DMAE. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 90 | FANUEL | R$ 65,00 |
| 25 | 1097252 | LUVA DE CORRER EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 200 MM, COM JUNTA MECÂNICA E ACESSÓRIOS (ANEL DE VEDAÇÃO, CONTRA-FLANGE, PARAFUSOS E PORCAS) CONFORME NBR 7677, COMPRIMENTO FACE A FACE (FLANGE A FLANGE) 350 MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 27MM, MASSA APROXIMADA DE 39,00KG. DEMAIS DIMENSÕES E CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NBR 7675 E NM 001/DMAE. O CONJUNTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO, COM OS ANÉIS ENTREGUES EM SEPARADO. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 55 | FANUEL | R$ 1.330,00 |
| 26 | 1097286 | LUVA DE CORRER EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 80MM, COM JUNTA MECÂNICA E ACESSÓRIOS (ANEL DE VEDAÇÃO, CONTRA-FLANGE, PARAFUSOS E PORCAS) CONFORME NBR 7677, COMPRIMENTO FACE A FACE (FLANGE A FLANGE) 310MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 25MM, MASSA APROXIMADA DE 14,00KG. DEMAIS DIMENSÕES E CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NBR 7675 E NM 001/DMAE. O CONJUNTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO, COM OS ANÉIS ENTREGUES EM SEPARADO. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 290 | FANUEL | R$ 589,00 |
| 27 | 1097328 | TAMPÃO CAIXA DE REGISTRO DE PARADA EM FERRO DÚCTIL CONFORME NBR 6916, SEÇÃO CÔNICA COM TAMPA ARTICULADA, REVESTIMENTO COM TINTA BETUMINOSA, DIMENSÕES APROXIMADAS: BASE 160 MM, ALTURA 120 MM, TAMPA 125 MM E COM A ARTICULAÇÃO 170 MM. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 220 | FANUEL | R$ 249,00 |
| 30 | 1097419 | ANEL DE BORRACHA NATURAL OU NITRÍLICA TIPO FX, DIÂMETRO NOMINAL 80 MM, PARA USO EM CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, FERRO DÚCTIL E JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7676 E NM 001/DMAE. INDICAR MARCA. | Peça | 665 | BORUS | R$ 13,00 |
| 35 | 1103043 | COLAR DE TOMADA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM, SAÍDA DE DERIVAÇÃO 3/4", ROSQUEADA, COM DOIS ASSENTOS REVESTIDOS EM ESMALTE BETUMINOSO ATÓXICO, COM ANEL DE BORRACHA (SEM PINTURA) PARA VEDAÇÃO, DOIS PARAFUSOS EM AÇO ESTRUTURAL PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA-ZINCADO COM ROSCA E, NO MÍNIMO 50% DE TODA A EXTENSÃO, COM PORCAS SEXTAVADAS, QUATRO ARRUELAS LISAS, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO OU FIBROCIMENTO, CONFORME NM001 DMAE. EXIGÊNCIAS PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 10 | FANUEL | R$ 165,00 |
| 36 | 1103050 | COLAR DE TOMADA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, SAÍDA DE DERIVAÇÃO 3/4", ROSQUEADA, COM DOIS ASSENTOS REVESTIDOS EM ESMALTE BETUMINOSO ATÓXICO, COM ANEL DE BORRACHA (SEM PINTURA) PARA VEDAÇÃO, DOIS PARAFUSOS EM AÇO ESTRUTURAL PESADO DE ALTA RESISTÊNCIA-ZINCADO COM ROSCA EM NO MÍNIMO 50% DE TODA A EXTENSÃO, COM PORCAS SEXTAVADAS, QUATRO ARRUELAS LISAS, PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO OU FIBROCIMENTO, CONFORME EXIGÊNCIAS PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA E NM001 DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. MODELO EDITAL 08. | Peça | 15 | FANUEL | R$ 30,80 |
| 38 | 1103076 | LUVA DE CORRER EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 50 mm, JUNTA MECÂNICA, COM ACESSÓRIOS (PARAFUSOS E ANÉIS DE BORRACHA), CONFORME NBR 7675. O CONJUNTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO, COM OS ANÉIS ENTREGUES EM SEPARADO. CONFORME NM001 DMAE. EXIGÊNCIAS PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA. | Peça | 12 | FANUEL | R$ 329,00 |
| 41 | 1103183 | CONTRA FLANGE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, DIÂMETRO NOMINAL (DN) 50 MM, PN-10, FURAÇÃO E DIMENSÕES CONFORME NBR 7675, COM REVESTIMENTO BETUMINOSO OU EPÓXI, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN50 MM (2") COM ROSCA BSP, SERVINDO DE CONEXÃO PARA HIDRÔMETRO DN50 MM. INDICAR MARCA E NA FALTA DESTA O NOME DO FABRICANTE. | Peça | 210 | FANUEL | R$ 135,00 |

SANECON COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA-EPP​- CNPJ nº 41.515.456/0001-71

Vigência de 31/05/2022 até 30/05/2023

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | MARCA | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1097070 | TUBO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE ÁGUA, DIÂMETRO NOMINAL DE 80MM, COMPRIMENTO 6000MM, CLASSE DE PRESSÃO K-9, REVESTIMENTO EXTERNO COM ZINCO METÁLICO E PINTURA BETUMINOSA, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO. BOLSA MODELO JE2GS E ANÉIS DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7675, NBR 11827, NBR 8682, NBR 13747, NBR 7676 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Metro | 156 | PAM | R$ 465,00 |
| 10 | 1097088 | TUBO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE ÁGUA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200MM, COMPRIMENTO 6000MM, CLASSE DE PRESSÃO K-7, REVESTIMENTO EXTERNO COM ZINCO METÁLICO E PINTURA BETUMINOSA, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO. BOLSA MODELO JE2GS E ANÉIS DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7675, NBR 11827, NBR 13747, NBR 7676 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Metro | 42 | PAM | R$ 558,00 |
| 11 | 1097096 | TUBO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE ÁGUA, DIÂMETRO NOMINAL DE 250 MM, COMPRIMENTO 6000 MM, CLASSE DE PRESSÃO K-7, REVESTIMENTO EXTERNO COM ZINCO METÁLICO E PINTURA BETUMINOSA, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO. BOLSA MODELO JE2GS E ANÉIS DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7675, NBR 11827, NBR 8682, NBR 13747, NBR 7676 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Metro | 24 | PAM | R$ 649,00 |
| 12 | 1097104 | TUBO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE ÁGUA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 MM, COMPRIMENTO 6000 MM, CLASSE DE PRESSÃO K-7, REVESTIMENTO EXTERNO COM ZINCO METÁLICO E PINTURA BETUMINOSA, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO. BOLSA MODELO JE2GS E ANÉIS DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7675, NBR 11827, NBR 8682, NBR 13747, NBR 7676 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Metro | 42 | PAM | R$ 799,00 |
| 13 | 1097112 | TUBO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE ÁGUA, DIÂMETRO NOMINAL DE 350 MM, COMPRIMENTO 6000 MM, CLASSE DE PRESSÃO K-7, REVESTIMENTO EXTERNO COM ZINCO METÁLICO E PINTURA BETUMINOSA, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO. BOLSA MODELO JE2GS E ANÉIS DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7675, NBR 11827, NBR 8682, NBR 13747, NBR 7676 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Metro | 60 | PAM | R$ 994,00 |
| 14 | 1097120 | TUBO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE ÁGUA, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM, COMPRIMENTO 6000 MM, CLASSE DE PRESSÃO K-9 REVESTIMENTO EXTERNO COM ZINCO METÁLICO E PINTURA BETUMINOSA, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO. BOLSA MODELO JE2GS E ANÉIS DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7675, NBR 11827, NBR 8682, NBR 13747, NBR 7676 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Metro | 90 | PAM | R$ 425,00 |
| 15 | 1097138 | TUBO EM FERRO DÚCTIL CENTRIFUGADO PARA CANALIZAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO SOB PRESSÃO OU GRAVITÁRIAS, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, COMPRIMENTO 6000 MM, REVESTIMENTO EXTERNO COM ZINCO METÁLICO E PINTURA EPÓXI, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO, COM BOLSA MODELO JE2GS E ANEL DE BORRACHA NITRÍLICA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 15420, NBR 11827, NBR 13747, NBR 7676 E NM 020/DMAE. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Metro | 30 | PAM | R$ 512,00 |
| 16 | 1097153 | TUBO EM FERRO DÚCTIL PARA REDES DE ÁGUA DIÂMETRO NOMINAL 150MM, COMPRIMENTO 6000MM, CLASSE DE PRESSÃO K-7, REVESTIMENTO EXTERNO COM ZINCO METÁLICO E PINTURA BETUMINOSA, REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO. BOLSA MODELO JE2GS E ANÉIS DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 7675, NBR 11827, NBR 8682, NBR 13747, NBR 7676 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Metro | 72 | PAM | R$ 469,00 |
| 17 | 1097179 | TOCO EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 80MM E COMPRIMENTO DE 500MM, COM FLANGES PN-10, PINTURA BETUMINOSA INTERNA E EXTERNA, CONFORME NBR 7675 E NM 001/DMAE. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 25 | INAPI | R$ 350,00 |
| 18 | 1097187 | TOCO EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM E COMPRIMENTO DE 500 MM, COM FLANGES PN-10, PINTURA BETUMINOSA INTERNA E EXTERNA, CONFORME NBR 7675 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 15 | INAPI | R$ 490,00 |
| 19 | 1097195 | TOCO EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM E COMPRIMENTO DE 250 MM, COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7675 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 15 | INAPI | R$ 370,00 |
| 20 | 1097203 | CURVA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM E ÂNGULO DE 90 GRAUS, COM FLANGES PN-10, PINTURA BETUMINOSA INTERNA E EXTERNA, CONFORME NBR 7675 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 20 | PAM | R$ 360,00 |
| 21 | 1097211 | CURVA EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 80 MM E ÂNGULO DE 90 GRAUS, COM FLANGES PN-10, PINTURA BETUMINOSA INTERNA E EXTERNA, CONFORME NBR 7675 E NM 001/DMAE. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 35 | PAM | R$ 277,00 |
| 22 | 1097229 | CAP EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, PARA JUNTA ELÁSTICA, COM ANEL DE BORRACHA, CONFORME NBR 7675 E NM 001/DMAE. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 30 | INAPI | R$ 110,00 |
| 23 | 1097237 | LUVA DE CORRER EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM, COM JUNTA MECÂNICA E ACESSÓRIOS (ANEL DE VEDAÇÃO, CONTRA-FLANGE, PARAFUSOS E PORCAS) CONFORME NBR 7677, COMPRIMENTO FACE A FACE (FLANGE A FLANGE) 320 MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 25 MM, MASSA APROXIMADA DE 18,00 KG. DEMAIS DIMENSÕES E CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NBR 7675 E NM 001/DMAE. O CONJUNTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO, COM OS ANÉIS ENTREGUES EM SEPARADO. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 180 | PAM | R$ 637,00 |
| 24 | 1097245 | LUVA DE CORRER EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 150 MM, COM JUNTA MECÂNICA E ACESSÓRIOS (ANEL DE VEDAÇÃO, CONTRA-FLANGE, PARAFUSOS E PORCAS) CONFORME NBR 7677, COMPRIMENTO FACE A FACE (FLANGE A FLANGE) 340 MM COM TOLERÂNCIA DE +/- 27MM, MASSA APROXIMADA DE 28,00 KG. DEMAIS DIMENSÕES E CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NBR 7675 E NM 001/DMAE. O CONJUNTO DEVE SER ENTREGUE MONTADO, COM OS ANÉIS ENTREGUES EM SEPARADO. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 85 | PAM | R$ 860,00 |
| 32 | 1097542 | VÁLVULA DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO NODULAR DN 50 MM, COM FLANGES PN10, COM CUNHA EMBORRACHADA COM EPDM CONFORME NBR 14698. CUNHA EM FERRO DÚCTIL, NBR 6916, REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTÔMERO ATÓXICO EPDM, HASTE NÃO ASCENDENTE EM AÇO INOXIDÁVEL ABNT 410 OU ABNT 420, CONFORME NBR 5601, FABRICADA EM PEÇA ÚNICA SEM SOLDAS OU EMENDAS, BUCHA DA HASTE E PORCA DE MANOBRA EM BRONZE OU LATÃO, ELEMENTOS DE VEDAÇÃO ENTRE A BUCHA E A HASTE EM ELASTÔMERO, CONJUNTO CORPO E TAMPA COM ESPESSURA CAPAZ DE SUPORTAR A PRESSÃO HIDROSTÁTICA INTERNA DE 3,2 MPA. A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO DEVERÁ SER FEITA CONFORME PREVISTO NO ITEM 5.3.1.4 DA NBR 14968, ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS, EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO, OU POR EFEITO AUTOCLAVE, PERMITINDO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES O RENGAXETAMENTO, OU SEJA, TROCA DOS ANÉIS DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA HASTE COM A VÁLVULA TOTALMENTE ABERTA E COM A PRESSÃO DE SERVIÇO. EXTREMIDADES COM FLANGES PN10 DE ACORDO COM A NBR 7675, FACE A FACE CONFORME SÉRIE MÉTRICA CHATA NBR 12430 (SÉRIE 14), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PÓ DE EPOXI APLICADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MICRA. FORNECIDO COM CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO DIRETO. NM 006/DMAE. GARANTIA DE 18 MESES. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 30 | PAM | R$ 590,00 |
| 33 | 1097559 | VÁLVULA DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO NODULAR DN 80 MM, COM FLANGES PN10, COM CUNHA EMBORRACHADA COM EPDM, CONFORME NBR 14698. CUNHA EM FERRO DÚCTIL, NBR 6916, REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTÔMERO ATÓXICO EPDM, HASTE NÃO ASCENDENTE EM AÇO INOXIDÁVEL ABNT 410 OU ABNT 420, CONFORME NBR 5601, FABRICADA EM PEÇA ÚNICA SEM SOLDAS OU EMENDAS, BUCHA DA HASTE E PORCA DE MANOBRA EM BRONZE OU LATÃO, ELEMENTOS DE VEDAÇÃO ENTRE A BUCHA E A HASTE EM ELASTÔMERO, CONJUNTO CORPO E TAMPA COM ESPESSURA CAPAZ DE SUPORTAR A PRESSÃO HIDROSTÁTICA INTERNA DE 3,2 MPA. A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO DEVERÁ SER FEITA CONFORME PREVISTO NO ITEM 5.3.1.4 DA NBR 14968, ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS, EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO, OU POR EFEITO AUTOCLAVE, PERMITINDO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES O RENGAXETAMENTO, OU SEJA, TROCA DOS ANÉIS DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA HASTE COM A VÁLVULA TOTALMENTE ABERTA E COM A PRESSÃO DE SERVIÇO. EXTREMIDADES COM FLANGES PN10 DE ACORDO COM A NBR 7675, FACE A FACE CONFORME SÉRIE MÉTRICA CHATA NBR 12430 (SÉRIE 14), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PÓ DE EPOXI APLICADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MICRA. FORNECIDO COM CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO DIRETO. NM 006/DMAE. PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMO 18 MESES. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 15 | PAM | R$ 775,00 |
| 34 | 1097567 | VÁLVULA DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO NODULAR DN 100 MM, COM FLANGES PN10, COM CUNHA EMBORRACHADA COM EPDM, CONFORME NBR 14698. CUNHA EM FERRO DÚCTIL, NBR 6916, REVESTIDA INTEGRALMENTE COM ELASTÔMERO ATÓXICO EPDM, HASTE NÃO ASCENDENTE EM AÇO INOXIDÁVEL ABNT 410 OU ABNT 420, CONFORME NBR 5601, FABRICADA EM PEÇA ÚNICA SEM SOLDAS OU EMENDAS, BUCHA DA HASTE E PORCA DE MANOBRA EM BRONZE OU LATÃO, ELEMENTOS DE VEDAÇÃO ENTRE A BUCHA E A HASTE EM ELASTÔMERO, CONJUNTO CORPO E TAMPA COM ESPESSURA CAPAZ DE SUPORTAR A PRESSÃO HIDROSTÁTICA INTERNA DE 3,2 MPA. A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO DEVERÁ SER FEITA CONFORME PREVISTO NO ITEM 5.3.1.4 DA NBR 14968, ATRAVÉS DE PARAFUSOS TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS, EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO, OU POR EFEITO AUTOCLAVE, PERMITINDO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES O RENGAXETAMENTO, OU SEJA, TROCA DOS ANÉIS DO SISTEMA DE VEDAÇÃO DA HASTE COM A VÁLVULA TOTALMENTE ABERTA E COM A PRESSÃO DE SERVIÇO. EXTREMIDADES COM FLANGES PN10 DE ACORDO COM A NBR 7675, FACE A FACE CONFORME SÉRIE MÉTRICA CHATA NBR 12430 (SÉRIE 14), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PÓ DE EPOXI APLICADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 150 MICRA. FORNECIDO COM CABEÇOTE PARA ACIONAMENTO DIRETO. NM 006/DMAE. GARANTIA DE 18 MESES. INDICAR MARCA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 90 | PAM | R$ 898,00 |
| 39 | 1103084 | CAP EM FERRO DÚCTIL, DIÂMETRO NOMINAL 80 MM, PARA JUNTA ELÁSTICA, MASSA APROXIMADA 3,0 KG, COM ANEL DE BORRACHA, CONFORME NBR 7675 E NM001 DO DMAE. EXIGÊNCIAS PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 15 | INAPI | R$ 80,00 |
| 42 | 2004399 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO EXTERNO 315 MM, SDR 13,6, PN MÍNIMO 10, FABRICADO COM RESINA MÍNIMA PE 80, EM BARRAS DE 06M, CONFORME NBR 15561 E NM 002 DMAE. USO EM ADUTORAS OU REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. EXIGÊNCIAS PARA INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO EM FÁBRICA. | Metro | 420 | POLITEJO | R$ 695,00 |

SANEHIDRAULICA REPRESENTAÇÕES HIDRÁULICAS LTDA-EPP- CNPJ nº 25.399.393/0001-89

Vigência de 31/05/2022 até 30/05/2023

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | MARCA | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 1097427 | ARRUELA DE BORRACHA DE FACE PLENA PARA FLANGES - TIPO ABF - DN 100 MM, PN- 10 PARA USO EM CONEXÃO FLANGEADA DE FERRO DÚCTIL OU FERRO FUNDIDO CONFORME NBR 7675 E NM 001 DMAE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DETALHADA COM TABELA DE REFERÊNCIA DIMENSIONAL ANEXA. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 195 | CBI | R$ 3,77 |
| 37 | 1103068 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE COM DIÂMETRO NOMINAL 50MM, FURAÇÃO PN-10. CONFORME NM001 DMAE. | Peça | 570 | CBI | R$ 1,90 |

DIEGO CORREA CHAVES, Gerente Licitações e Contratos GLIC/DMAE.