EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 248/2022

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Gerência de Licitações e Contratos do Departamento Municipal de Água e Esgotos, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de Preços para aquisição de Tubos em PEAD e PVC-U corrugado, obtido através do Pregão Eletrônico 248/2022, Processo Administrativo 22.10.000011569-6, sendo que o prazo de validade é de 06 (seis) meses, a contar de 06/03/2023, de acordo com o item 6.3 do Edital, e conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados:

TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 11.069.316/0001-56

Vigência de 06/03/2023 até 05/09/2023

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Quantidade | Valor Unit. (R$) | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008077 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO interno (DN/DI): 800MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 4,5MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 785,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 E 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 1.284 | R$ 725,00 | TIGRE ADS |
| 2 | 2008078 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO interno (DN/DI): 1000MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 5,0MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 985,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 E 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 60 | R$ 1.220,00 | TIGRE ADS |
| 7 | 2009646 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO interno (DN/DI): 300MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 2,0MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 294,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 E 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 9.234 | R$ 145,00 | TIGRE ADS |
| 8 | 2009647 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO interno (DN/DI): 400MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 2,5MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 392,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 E 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 6.756 | R$ 251,00 | TIGRE ADS |
| 9 | 2009656 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO interno (DN/DI): 500MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 3,0MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 490,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 E 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 3.258 | R$ 280,00 | TIGRE ADS |
| 10 | 2009657 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO interno (DN/DI): 600MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 3,5MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 588,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1 E 21138-3; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 1.908 | R$ 493,00 | TIGRE ADS |

CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA, CNPJ nº 67.731.091/0001-06

Vigência de 06/03/2023 até 05/09/2023

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Quantidade | Valor Unit. (R$) | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2009577 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 315MM; CONFECCIONADO EM PVC-U - POLICLORETO DE VINILA NÃO PLASTIFICADO; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 1,9MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 270,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 9.234 | R$ 98,85 | CORR PLASTIK |
| 4 | 2009581 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 400MM; CONFECCIONADO EM pvc-u - policloreto de vinila não plastificado; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 2,3MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 340,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 6.756 | R$ 157,20 | CORR PLASTIK |

HIDROTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 35.302.323/0001-14

Vigência de 06/03/2023 até 05/09/2023

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Quantidade | Valor Unit. (R$) | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2009582 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 630MM; CONFECCIONADO EM PVC-U - POLICLORETO DE VINILA NÃO PLASTIFICADO; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 3,3MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 540,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 1.908 | R$ 395,57 | AMANCO |
| 6 | 2009583 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 500MM; CONFECCIONADO EM PVC-U - POLICLORETO DE VINILA NÃO PLASTIFICADO; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 2,8MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 432,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 3.258 | R$ 286,91 | AMANCO |
| 11 | 2009674 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 800MM; CONFECCIONADO EM PVC-U - POLICLORETO DE VINILA NÃO PLASTIFICADO; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 4,1MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 680,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 1.284 | R$ 705,14 | AMANCO |
| 12 | 2009681 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO (DN/DE): 1000MM; CONFECCIONADO EM PVC-U - POLICLORETO DE VINILA NÃO PLASTIFICADO; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 5,0MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 864,0MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 60 | R$ 1.011,42 | AMANCO |

DIEGO CORREA CHAVES, Gerente Licitações e Contratos GLIC/DMAE.