EXTRATO DE ATAS

PREGÃO ELETRÔNICO 144/2022

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Gerência de Licitações e Contratos do Departamento Municipal de Água e Esgotos, publica o extrato das atas para o Sistema de Registro de preços de materiais em ferro galvanizado e bronze, obtido através do Pregão Eletrônico 144/2022, Processo Administrativo 22.10.000005560-0, sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data de assinatura da ata, conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI - CNPJ nº 01.149.960/0001-80

Vigência de 29/09/2022 até 28/09/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Valor Unit. (R$) | Marca/Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1022524 | VALVULA DE ESFERA DE LIGA DE COBRE BICRO MATIZADA DE PASSAGEM PLENA, COM TERMINAIS ROSCADOS DE PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 15 MM, DIÂMETRO NOMINAL 20 MM CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA 16, COM CORPO ÚNICO OU BIPARTIDA, ESFERA DE LATÃO CROMADO, SEDE E GAXETA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) COMPRIMENTO ENTRE FACES, MÍNIMO 55 MM MÁXIMO 65 MM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME NBR 14788/01. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 25.000 | R$ 68,00 | IVM |

FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI​ - CNPJ nº 11.274.331/0001-36

Vigência de 28/09/2022 até 27/09/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Valor Unit. (R$) | Marca/Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 1053834 | REGISTRO GAVETA EM LIGA DE COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 1", HASTE NÃO ASCENDENTE, CUNHA INTEIRIÇA, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR 10072. O CORPO DO REGISTRO DEVERA TER COMPRIMENTO ENTRE FACES DE 55 A 60 MM, E DEVERÁ APRESENTAR O NOME OU MARCA DO FABRICANTE, E O DIÂMETRO NOMINAL. CFE PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. INDICAR MARCA. | Peça | 13.500 | R$ 45,00 | DECA |
| 03 | 1053859 | REGISTRO GAVETA EM LIGA DE COBRE, DIÂMETRO NOMINAL 1.1/2", HASTE NÃO ASCENDENTE, CUNHA INTEIRIÇA, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR 10072, O CORPO DO REGISTRO DEVERÁ TER COMPRIMENTO ENTRE FACES DE 65 A 70 MM E DEVERÁ APRESENTAR O NOME OU MARCA DO FABRICANTE E O DIÂMETRO NOMINAL. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS. | Peça | 750 | R$ 68,00 | DECA |

PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - CNPJ nº 72.313.828/0001-00

Vigência de 11/10/2022 até 10/10/2023

| item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Valor Unit. (R$) | Marca/Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 1053867 | REGISTRO GAVETA EM BRONZE, DIÂMETRO NOMINAL 2", HASTE NÃO ASCENDENTE, CUNHA INTEIRIÇA, EXTREMIDADES COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR 10072. O CORPO DO REGISTRO DEVERÁ TER COMPRIMENTO ENTRE FACES DE 75 A 80 MM E DEVERÁ APRESENTAR O NOME OU MARCA DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. CONFORME PROCESSO CADASTRO DE MARCAS DMAE. | Peça | 500 | R$ 121,60 | DECA/DOCOL |

DIEGO CORREA CHAVES, Gerente Licitações e Contratos GLIC/DMAE.