# DECRETO Nº 14.970, de 8 de novembro de 2005 (revoga o Decreto nº 12.714, de 23 de março de 2000) - Dispõe sobre a pavimentação de passeios públicos (com anexos).

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 94, incisos II e IV, da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º Todos os passeios deverão apresentar resistência adequada, superfície antiderrapante, oferecendo aos pedestres plenas condições de segurança para circulação, mesmo quando molhados.

Art. 2º Na pavimentação de passeios públicos serão admitidos os seguintes revestimentos:
I - placas de concreto;
II - basalto regular;
III - basalto irregular;
IV - laje de grés regular;
V - ladrilho hidráulico;
VI - bloco Inter Travado de Concreto;
VII - pisos alternativos;
VIII - concreto asfáltico.

Art. 3º Considera-se como pisos alternativos aqueles que observam padrões de segurança ao pedestre, resistência e durabilidade quanto ao uso, de modo a serem empregados em revestimentos de passeios.
Parágrafo único. A opção em utilizar pisos alternativos implicará na responsabilidade civil do proprietário do imóvel, bem como pela reposição do revestimento em qualquer caso de remoção ou reparo, executado tanto pelo proprietário como pelo poder público ou com a concessão do mesmo.

Art. 4º O revestimento do passeio público deverá ser executado, respeitando a largura mínima da faixa de circulação de pedestres, conforme Anexos 1 e 2, em consonância com os níveis de altura dos passeios dos imóveis lindeiros, de modo a manter declividades transversais em relação ao meio-fio no máximo 3% e não formar degraus.
§ 1º A largura mínima a pavimentar no quarteirão poderá ser modificada, a critério do Sistema Municipal de Gestão e Planejamento, no caso de loteamentos existentes e outros de responsabilidade do Município, bem como em núcleos deteriorados ou de subabitações, localizados ou não em AIES 1 e, ainda, em ruas com arborização cujas características recomendem adequações.

§ 2º As declividades transversais em relação ao meio-feio poderão ser modificadas, mediante autorização da Secretaria Municipal de Obras e Viação, quando se referem a ajuste face à topografia local.

§ 3º Sempre que as dimensões indicadas nos Anexos do presente Decreto não tiverem possibilidade de ser implantadas, devido às condições locais, deverá ser resguardada a largura mínima para faixa de circulação de pedestres de 1,00 m.

Art. 5º É vedado no passeio, elementos construtivos sob a forma de degraus, rampas, canaletas para escoamento de água, floreiras e obstáculos, que possam obstruir a sua continuidade ou mesmo a circulação de pedestres, bem como prejudicar o crescimento de árvores, exceto nas situações previstas em lei.
Parágrafo único. Excepcionalmente, face às características do logradouro, poderá, a critério da Secretaria Municipal de Obras e Viação, ser aprovada a construção de rampa no passeio objetivando a segurança dos pedestres, de acordo com a NBR-9050. Quando não houver condições para tal, poderá ser permitida a construção de degraus, os quais deverão ser sinalizados na cor amarela como forma de indicar a mudança de nível, nos termos das Normas Técnicas específicas.

Art. 6º É permitido no passeio, com vistas a impedir o estacionamento de veículos, dependendo de licença da Secretaria Municipal de Obras e Viação, a construção de marcos de concretos (frades), longitudinal e/ou transversalmente, conforme Anexos 1, 2 e 3, sem ocuparem a faixa de circulação de pedestres e resguardando o acesso e a segurança de pessoas portadoras de deficiências.

Art. 7º Quando da execução de obras de edificação, deverão os passeios ser mantidos em plenas condições de uso, de acordo com os termos deste Decreto e das legislações vigentes regulamentadoras, admitindo-se, enquanto perdurarem as obras, que estes sejam constituídos de contrapiso de concreto desempenado.
Parágrafo único. Quando houver paralisação ou interrupção de obras referidas no "caput" deste artigo deverá o proprietário executar o passeio, de forma definitiva, nos termos deste Decreto.

Art. 8º São fixadas as seguintes normas para revestimentos de passeios públicos estabelecidas de acordo com o zoneamento definido pela Lei Complementar nº 434, de 1º de dezembro de 1999:
I - nas Unidades de Estruturação Urbana Predominantemente Residenciais, grupamento de atividades 01, bem como nas Áreas Especiais de Interesse Social, o revestimento é opcional dentre os materiais listados no art. 2º, observando o Anexo 1;
II - nas Unidades de Estruturação Urbana Mistas, grupamento de atividades 03, 05, 07, 09 e 11, o revestimento é opcional dentre os materiais listados no art. 2º, com exceção do inciso IV, observando o Anexo 2;
III - nas Unidades de Estruturação Urbana Predominantemente Produtivas, grupamento de atividades 13, o revestimento do passeio é de acordo com os incisos I, VI e VII do art. 2º, observando o Anexo 2;
IV - no Centro Histórico (Área Central), estabelecida no parágrafo 1º do artigo 30, da Lei Complementar nº 434/99, o revestimento do passeio é obrigatório com basalto regular em placas de espessura mínima de 3 cm, observando a dimensão a partir de 30 cm de face, sem polimento, com juntas de largura máxima de 3 cm, observando o Anexo 2, com exceção a obstáculos que não serão permitidos nesta área.
V - a critério do DEMHAB, para projetos de urbanização vinculados à AIES 1, os passeios serão revestidos em concreto asfáltico, ou outro material, desde que atenda ao art. 1º deste Decreto.
§ 1º Na hipótese da aplicação do inciso II deste artigo, a obrigatoriedade do atendimento do Anexo 2 é limitada aos imóveis que fazem frente para os eixos constantes do anexo 7.2, sendo que para os demais é facultada a aplicação do Anexo 1.

§ 2º Poderá ser liberado o revestimento de concreto armado, concreto asfáltico e blocos de concreto articulados nos acessos de prédios comerciais, tais como: depósitos, comércio atacadista, indústrias, garagens comerciais, postos de abastecimento e oficinas, independente da zona onde se encontram.

§ 3º Em imóveis localizados nos zoneamentos de usos listados nos incisos II e III, cuja testada seja superior a 30,00 m, o revestimento do passeio poderá atender aos padrões constantes no Anexo 1.

§ 4º Independente do zoneamento onde se encontrem, os passeios com largura superior a 4,50 m poderão ter a partir desta medida, revestimento livre, desde que de acordo com o art. 1º.

Art. 9º Os rebaixos do meio-fio destinados aos acessos de veículos, não deverão ultrapassar 60 cm medidos no sentido da largura dos passeios e atender ao dispositivo no Anexo 10.1 da LC nº 434/99.

Art. 10 Os rebaixos de meio-fio, sob forma de rampas destinadas a facilitar o trânsito de pessoas portadoras de deficiências físicas, serão obrigatórios junto às esquinas e locais onde houver faixa de segurança, em conformidade com a NBR-9050.

Art. 11 Todo o passeio que não satisfaça às condições estabelecidas no art. 1º deste Decreto poderá, a critério do Município, ter exigida a sua adaptação ou substituição.

Art. 12 Integram este Decreto os desenhos sob a forma de Anexos numerados de 1 a 3.

Art. 13 No caso de descumprimento aos ditames do presente Decreto aplicar-se-á o que dispõe a Lei Complementar nº 12, de 7 de outubro de 1975, em seu Título II, Capítulo I, a Lei Complementar nº 284, de 27 de outubro de 1992, e suas alterações e legislação posterior correlata.

Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15 Fica revogado o Decreto nº 12.714, de 23 de março de 2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 8 de novembro de 2005.

José Fogaça,
Prefeito.
Isaac Ainhorn,
Secretário do Planejamento Municipal.

Registre-se e publique-se.
Virgílio Costa,
Secretário Municipal de Gestão e
Acompanhamento Estratégico, em exercício.

ANEXO I - PASSEIOS EM UNIDADES DE ESTRUTURAÇÃO URBANA PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL - GA 01

ANEXO II - PASSEIOS EM UNIDADES DE ESTRUTURAÇÃO URBANA MISTAS - GA 03, 05, 07, 09 E 11, EM UNIDADES DE ESTRUTURAÇÃO URBANA PREDOMINANTEMENTE PRODUTIVAS - GA 13 E NA ÁREA CENTRAL (5).

ANEXO III - MARCO DE CONCRETO (20 a 30 cm de diâmetro)